SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-08.00

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

CPV  45000000-7

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych  zewnętrznych dla projektu:

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

## Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty wykończeniowe zewnętrzne obejmują następujące elementy projektu:

1.2.1.  Elewacja.

1.2.2.  Nawierzchnie utwardzone.

1.2.3.  Zieleń.

  - Zakres robót objętych ST

1.3.1.    Tynki zewnętrzne.

1.3.2.    Parapety zewnętrzne.

1.3.3.    Podbitka okapu.

1.3.4.    Rynny i rury spustowe.

1.3.5.    Warstwa odsączająca, podsypki

1.3.6.    Nawierzchnie z kostki betonowej

1.3.7.    Obrzeża betonowe

1.3.8.    Zieleń.

## 1.4.    Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

# MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.    Tynki zewnętrzne.

- Mieszanki tynków mineralnych, kolor wg PT

- Mieszanki tynków kamyczkowych, ziarna zielono-brązowo-białe

- Grunty do tynków mineralnych i wodoszczelnych

2.2.    Parapety zewnętrzne.

- Parapety z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej poliestrem , gr. 0,60 mm

- Materiały pomocnicze

2.3.    Podbitka okapu.

- Deski gr.25mm, dwustronnie strugane, zabezpieczone przed korozją biologiczną i ogniem

- Żywiczno-dekoracyjny, rozpuszczalnikowy impregnat do drewna,

- Krawędziaki iglaste, nasycone kl.II

2.4.    Rynny i rury spustowe.

  - rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm, powlekanej poliestrem ( 150mm

  - rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, gr.0,6mm, powlekanej poliestrem ( 120mm

  - łączniki z zaciskami

  - uszczelki gumowe,

  - kształtki różne do rynien

  - obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych

  - materiały pomocnicze

2.5.    Warstwa odsączająca, podsypki

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

- piasek wg PN-B-11113 oraz żwir wg PN-B-11111 - mieszanka optymalna

- woda wg PN-B-32250

2.6.    Nawierzchnie z kostki betonowej

  - kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712

  - cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

  - kostka brukowa betonowa  gr.6 cm , kostka  kolorowa,  klasa 50, gatunek I, spełniająca wymagania DIN 18501, nasiąkliwość do 4%, wymagana AT.

  - woda wg PN-B-32250

2.7.    Obrzeża betonowe

- obrzeża 8x30x100cm z betonu B25 według PN-B-06250,

- piasek do wykonanie ław wg PN-B-11113,

- cement klasy 32,5 wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711

- woda  wg PN-B-32250

2.8.    Zieleń.

  - ziemia żyzna lub kompostowa

  - mieszanka traw

  - nawozy  mineralne

  - torf ogrodowy

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

# SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- równiarka samobieżna,

- zagęszczarka,

- spycharka gąsienicowa 100 - 150 KM,

- koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3,

- walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy

- walec ogumiony, średni,

- płyta wibracyjna, lekka,

- betoniarka

- zagęszczarka płytowa, lekka,

- walec gładki, samojezdny, wibracyjny,

- kultywator do stabilizacji gruntu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód samowyładowczy, ciężarowy l0 - 20 Mg,

- samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg,

- betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m3.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

## Zakres robót przygotowawczych

- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem.

- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.

- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i wykonanie brakujących projektów wykonawczych.

- Makroniwelacja terenu robót.

## Warunki techniczne wykonania robót

5.3.1.    Tynki zewnętrzne.

Wykonać na podwójnej siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, wykonanej wg ST 05.00.

- Cokół budynku: tynk kamyczkowy, kolorowy

- Ściany, ościeża  : tynki mineralne cienkowarstwowe,  kolorystyka wg PT

Kleje, tynki, powłoki gruntujące muszą być systemowe, tj. jednego producenta.

Podczas wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż 5oC, a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady, silne nasłonecznienie lub wysoka temperatura, należy zapewnić odpowiednią ochronę tynkowanym ścianom.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- wygląd płaszczyzny,

- pionowość wykonania,

- narożniki, styki z ościeżnicami,

- jednolita barwa, zgodna ze wzorcem.

5.3.2.    Parapety zewnętrzne.

Montaż parapetów zewnętrznych  - przed zamocowaniem parapetu od spodu przykleić taśmy wygłuszające. Z boku przykleić paski poliuretanowej taśmy rozprężnej, tak by wypełniła szczelnie przestrzeń między parapetem a ścianą.

Montując parapet uważać, aby nie zasłonić nim otworów w  ościeżnicy, którymi są odprowadzane skropliny z ramy okiennej.

5.3.3.    Podbitka okapu.

Wykonać podbitkę okapu z desek na ruszcie drewnianym.

Zabezpieczenie drewnianych elementów podbitki: impregnacja ognio - i grzybochronna.

Malowanie podbitki – impregnatem żywicznym - dekoracyjnym, dwukrotne, w kolorze wg PT.

5.3.4.    Rynny i rury spustowe.

Rynny montować wg instrukcji montażowej producenta.

Zamontować :

- Rynny półokrągłe Ø 150 mm,

Krawędź rynny od strony budynku powinna być zamontowana 1 ÷ 2 cm wyżej niż krawędź zewnętrzna.

Spadek rynien: od 0,5 do 2% w kierunku rury spustowej.

Łączenie elementów rynien -  za pomocą łączników systemowych. Końce rynien powinny być zamknięte zaślepkami.

Rury spustowe

Zamontować:

- rury spustowe Ø 120 mm

Rury spustowe mocować do ścian za pomocą haków i obejm, wg instrukcji montażowej producenta. Połączenia rur spustowych z rynnami - za pomocą kształtek systemowych.

5.3.5.    Warstwa odsączająca, podsypki

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy, należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  z tolerancją  od -20% do +10% jej wartości.

Podsypkę cementowo-piaskową wykonać w  proporcji 1:4

5.3.6.    Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnie chodników i  opaski wokół budynku,  należy wykonać z kostki betonowej gr.6 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej, o grubości 5cm

Podsypkę  rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu.  Na tak przygotowanym podłożu należy układać kostkę betonową.

Kostkę układać w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 
i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

Podest, schody zewnętrzne, podjazd – wykonać z kostki brukowej betonowej układanej na klej.

Sprawdzeniu podlega:

- jakość wbudowanego materiału  (należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I )

- zgodność wykonania nawierzchni z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych chodników i opaski.

5.3.7.    Obrzeża betonowe

Chodniki i opaskę należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm, wtopionym do poziomu nawierzchni chodnika. Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić ma podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy  5 cm po zagęszczeniu.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

5.3.8.    Zieleń.

#### 5.3.9.1. Wykonanie trawników dywanowych .

Po oczyszczeniu terenu z resztek gruzu i śmieci, w miejscach przeznaczonych na tereny zielone, należy rozścielić warstwę ziemi urodzajnej o gr. min. 10 cm. Humus należy przetransportować ze składowiska do miejsca wbudowania i  rozścielić. Podłoże pod trawniki wzbogacić nawozem mineralnym, a następnie obsiać trawą. Trawę należy pielęgnować przez podlewanie , odchwaszczanie i koszenie przez okres 3 miesięcy . Skarpy umocnić geowłókniną.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

## Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

## Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

## Badania nawierzchni.

6.4.1. Badania grubości nawierzchni:

Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %.

6.4.2. Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.

# OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,

W   m2   mierzy się :

- Tynki zewnętrzne

- Podbitkę okapu

- Nawierzchnie z kostki brukowej

- Podsypki

- Wykonanie trawników

W   m   mierzy się :

- Obrzeża

- Rynny, rury spustowe

- Parapety zewnętrzne

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. ST.

Cena wykonania robót   obejmuje:

- prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą,

- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,

- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót.,

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,

- zakup i dostarczenie materiałów , sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie ,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie robót zasadniczych:

9.1.    Tynki zewnętrzne.

- Przygotowanie podłoża – gruntowanie

- Wykonanie tynków

- Koszty rusztowań (transport, dzierżawa, praca itp.)

9.2.    Parapety zewnętrzne.

- Montaż parapetów,

- Niezbędne obróbki tynkarskie.

9.3.    Podbitka okapu.

- Wykonanie podbitki na ruszcie drewnianym

- Impregnacja i malowanie podbitki

- Koszty rusztowań (transport, dzierżawa, praca itp.)

9.4.    Rynny i rury spustowe.

- Montaż rynien i rur spustowych

- Koszty rusztowań (transport, dzierżawa, praca itp.)

9.5.    Warstwa odsączająca, podsypki

- Zakup , dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w PT i ST

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy

9.6.    Nawierzchnie z kostki betonowej

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki,

- przyklejenie kostki do podłoża – dla podjazdu, podestu, schodów

- wypełnienie spoin,

- regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych, skrzynek wodociągowych i gazowych ( jeżeli występują)

9.7.    Obrzeża betonowe

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie obrzeży

- wypełnienie spoin,

9.8.    Zieleń.

- wykonanie trawnika zgodnie z PT i ST

- pielęgnacja.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

- PN-B-11110:1996		Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym

- PN-B-11111:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

- PN-B-11113:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-11112:1996                         Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-96013:1997	Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

- PN-S-02205:1996	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 	Beton zwykły.

- PN-86/B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-89/B-32250 	Woda.

- PN-B-19701:1997 	Cement klasy 32,5.

- PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-74/B-04452 	Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-91/B-06716 	Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-80/6775-03       	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  torowisk.

16)  Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalną

Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993

17)  Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).