SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-09.00.

WYPOSAŻENIE

CPV  36140000-4

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu, dostawy i montażu wyposażenia  dla projektu:

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia obiektu. Zakres robót dotyczy wyposażenia niżej wymienionych zespołów pomieszczeń:

1.3.1.   Hala sportowa/aula/sala koncertowa

1.3.2.   Szatnie.

1.3.3.   Biblioteka multimedialna/sala komputerowa

1.3.4.   Świetlica/stołówka z zapleczem

1.3.5.   Pokój pedagoga / terapeuty

1.3.6.   Magazyny i pomieszczenia techniczne.

1.3.7.   Wyposażenie w sprzęt sportowy i pomocniczy.

## 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego wyposażenia oraz za zgodność dostawy z dokumentacją projektową, ST.

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

Cena wykonania  robót obejmuje :

- Zakup, dostawę i montaż wyposażenia

- Montaż i uruchomienie urządzeń

- Dostarczenie pełnej , wymaganej przepisami dokumentacji, instrukcji obsługi, gwarancji

- Przeszkolenie pracowników  w zakresie obsługi urządzeń

3.   WYPOSAŻENIE

| lp. | Oznacz.wg rys | opis wyposażenia | wymiary w mm | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | razem |
| Wyposażenie: Meble |  |  |  |
| 1. | B1 | stół szkolny 2 -os. Blat z melaminowanej płyty wzmocnionej, narożniki złagodzone, z obrzeżem z PCW Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo Rozmiar 3 : 5 szt Stoliki z regulacją wysokości w przedziale rozmiarów 4-6 : 51 szt, końce nóg zabezpieczone, stopki nie rysujące podłogi. | 1300x500 | szt | 56,00 |
| 2. | B2 | stolik komputerowy Blat z melaminowanej płyty wzmocnionej, narożniki złagodzone,z obrzeżem z PCW , Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, nogi z zabezpieczeniem nie rysującym podłogi, osłona czołowa i boczna stolików na poziomie nóg, półka wysuwana na klawiaturę, podstawa dolna do komputera, przelotki kablowe | 700x550x760 | szt | 17,00 |
| 3. | B3 | biurko nauczycielskie Blat z melaminowanej płyty wzmocnionej, narożniki złagodzone, z obrzeżem z PCW Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, nogi z zabezpieczeniem nie rysującym podłogi, osłona czołowa i boczna biurka, kontenerek podwieszany, szuflady zamykane na klucz, ze stoperem zabezpieczającym przed wypadnięciem z prowadnic, | 1300x600 | szt | 6,00 |
| 4. | B4 | biurko gabinetowe | 1300x600 | szt | 1,00 |
| 5. | B5 | lada biblioteczna Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa |  | szt | 1,00 |
| 6. | K1 | krzesło szkolne – oparcie, siedzisko ze sklejki lakierowanej giętej, stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, końce nóg zabezpieczone stopkami nie rysującymi podłogi. rozmiar 3 – 10szt rozmiar 4 – 20 szt rozmiar 5 – 50 szt rozmiar 6 – 90 szt |  | szt | 170,00 |
| 7. | K2 | krzesło tapicerowane – krzesło tapicerowane tkaniną, stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, nogi z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi. |  | szt | 10,00 |
| 8. | K3 | krzesło obrotowe – z podłokietnikami, podstawa – pięcionóg metalowy na stopkach, siedzisko na śrubie obrotowej d 50mm, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej o grubości 10mm, obicie tkanina na moltoprenie. |  | szt | 18 |
| 9. | K4 | Fotel obrotowy dyrektorski z podłokietnikami, skóropodobny, podstawa – pięcionóg metalowy na stopkach, siedzisko na śrubie obrotowej d 50mm, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej o grubości 10mm, obicie skóropodobne na moltoprenie. |  | szt | 1,00 |
| 10. | S1 | szafka biblioteczna na kartoteki Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. Możliwość łączenia w ciąg przy pomocy mimośrodów. Szafka z 30 szufladami na kartoteki. | 1040x400x600 | szt | 2,00 |
| 11. | S2 | regał biblioteczny jednostronny Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. Możliwość łączenia w ciąg przy pomocy mimośrodów, możliwość regulacji wysokości półek. | 900x35x185 | szt | 6,00 |
| 12. |  | regał biblioteczny dwustronny Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. Możliwość łączenia w ciąg przy pomocy mimośrodów, możliwość regulacji wysokości półek. | 900x70x185 | szt | 8,00 |
| 13. | S3 | regał na czasopisma Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. Możliwość łączenia w ciąg przy pomocy mimośrodów, możliwość regulacji wysokości półek. | 800x380x1450 | szt | 4,00 |
| 14. | S4 | szafka TV/video stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, kółka do przemieszczania, półki , drzwiczki– melaminowana płyta bukowa | 800x530x1310 | szt | 8,00 |
| 15. | S5 | stolik pod rzutnik stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, kółka do przemieszczania, półki , drzwiczki– melaminowana płyta bukowa | 1060x400x760 | szt | 6,00 |
| 16. | S6 | szafa ze schowkami – 10 schowków, Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa . | 800x420x1850 | szt | 1,00 |
| 17. | S7 | szafa na rzeczy osobiste – szafa zamykana, dwudrzwiowa, z półkami w jednej części i drążkiem na wieszaki i półką n aokrycia głowy w drugiej części; lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa . | 800x420x2100 | szt | 4,00 |
| 18. | S8 | regał z półkami – 4 półki Lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. | 900x420x2000 | szt | 7,00 |
| 19. | S9 | Regał z szafką dolną zamykaną na klucz i 2 półkami, lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. | 800x420x2000 | szt | 22,00 |
| 20. | S10 | Regał niski zamykany , lite drewno bukowe oraz melaminowana płyta bukowa – półki wzmocnione. | 400x420x870 | szt | 2,00 |
| 21. | St1 | stół prostokatny - blaty wzmocnione z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone PCW, narożniki złagodzone, stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, nogi z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi. | 1400x700 | szt | 1,00 |
| 22. | St2 | Stół kwadratowy - blaty wzmocnione z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone PCW, narożniki złagodzone, stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, nogi z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi. | 700x700 | szt | 16,00 |
| 23. | W1 | ławka szatniowa pojedyncza z wieszakiem Ławki szatniowe - konstrukcja metalowa wykonana z rury ø 32 mm. Długość 1200 mm. Siedziska i oparcia z lakierowanych desek sosnowych. | 1200x400x160 | szt | 18,00 |
| 24. | W2 | wolnostojący wieszak metalowy Stelaż wykonany z metalowego profilu stalowego malowanego proszkowo, skręcany śrubami. | 100x70x170 | szt | 5,00 |
| 25. | W3 | szafki metalowe niższe L - z dwoma schowkami, do każdego schowka komplet 3 kluczy. Szafki wykonać z płyt z litego laminatu, wodoodpornych, gr. min.10mm, (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym). Stelaż szafek metalowy, malowany proszkowo. Szafki wyposażone w wieszaki stałe i półkę.. | 1280x1180x340 | szt | 12,00 |
| 26. | W4 | szafki metalowe ubraniowe - półki na nakrycie głowy, drążek na wieszaki, jednopunktowy zamek ryglujący z kompletem 3 kluczy, otwory wentylacyjne | 800x500x1800 | szt | 3,00 |
| 27. | W5 | szafka ubraniowa L - z czterema schowkami, do każdego schowka komplet 3 kluczy. Szafki wykonać z płyt z litego laminatu, wodoodpornych, gr. min.10mm, (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym). Stelaż szafek metalowy, malowany proszkowo. Szafki wyposażone w wieszaki stałe i półkę.. | 900x550x1950 | szt | 36,00 |
| 28. | Tb | tablica szkolna, tryptyk zielony – obramowana profilem aluminiowym, do pisania kredą, czysta. | 3400x1000 | szt | 6,00 |
| 29. | Sz | regał magazynowy metalowy Konstrukcja lekka. Perforacja słupków nośnych umożliwia regulację odstępów pomiędzy poszczególnymi półkami. Maksymalne obciążenie półki: 40 kg | 1700x850x400 | szt | 6,00 |
| 30. | Sz | regał magazynowy metalowy o wzmocnionej konstrukcji. Maksymalne obciążenie półki: 120 kg. Krzyżowe usztywnienia tyłu i boków. | 1700x850x400 | szt | 6,00 |
| 31. | Ł1 | ławka gimnastyczna drewniana | długość 2000 | szt | 6,00 |
| 32. | Ł2 | ławka szatniowa mocowana na stałe do podłoża | 1200x400x430 | szt | 4,00 |
| 33. | Ł3 | ławka korytarzowa 3-osobowa Siedziska ze sklejki bukowej Podstawa z rury stalowej 50 x 30 mm. | 50x1530 | szt | 2,00 |
| 34. |  | ścianka systemowa przesuwno - składana, segmenty łączone zawiasami wzmocnionym, składanie na dwie strony, system bezprogowy | 8,30 x 3,0 m | kpl | 1,00 |
| Wyposażenie sportowe |  |  |  |
| 35. |  | zestaw do siatkówki: słupki stalowe z regulacją wysokości, siatka turniejowa, tuleje, dekle, |  | kpl | 1,00 |
| 36. |  | zestaw do piłki ręcznej: dwie bramki z siatkami, tuleje, dekle, |  | kpl | 1,00 |
| 37. |  | drabinki gimnastyczne | 90x300 | szt | 10,00 |
| 38. |  | zestaw do koszykówki: obręcz uchylna z siłownikami gazowymi, siatki, tablica epoksydowa w ramie metalowej, konstrukcja wsporcza, |  | kpl | 3 |
| 39. |  | materac gimnastyczny z uchwytami do transportu. | 200x120x5 cm | szt | 10,00 |
| 40. |  | materace grube z odpowietrznikami i uchwytami do transportu. | 200x150x50cm | szt | 2,00 |
| 41. |  | odskocznia |  | szt | 2,00 |
| 42. |  | kozioł gimnastyczny |  | szt | 1,00 |
| 43. |  | skrzynia gimnastyczna – 5 częściowa |  | szt | 1,00 |
| 44. |  | pachołki wysokie |  | szt | 10,00 |
| 45. |  | piłki nożne |  | szt | 15,00 |
| 46. |  | piłki ręczne |  | szt | 15,00 |
| 47. |  | piłki siatkowe |  | szt | 15,00 |
| 48. |  | piłki koszykowe |  | szt | 15,00 |
| 49. |  | piłki lekarskie 1 kg |  | szt | 5,00 |
| 50. |  | piłki lekarskie 2 kg |  | szt | 5,00 |
| 51. |  | piłki lekarskie 3 kg |  | szt | 5,00 |
| 52. |  | stoły do tenisa stołowego z osprzętem - stół turniejowy, siatka, komplet rakiet, piłeczki , stół wyposażony w kółka do transportu. |  | kpl | 6,00 |
| 53. |  | Maszyna elektryczna do mycia i konserwacji podłogi sportowej. ( z listwą ssącą i szczotkami oraz z wymianą wody brudnej na czystą, pojemnik na wodę z płynem min. 40 l., osprzęt dostosowany do posadzki drewnianej, gresu i wykładzin PCV ) |  | szt | 1 |
| wyposażenie Sali (dla funkcji auli) |  |  |  |
| 54.. |  | scena składana Podesty o konstrukcji nośnej aluminiowej z blatem - płytą wodoodporną i antypoślizgową z filmem fenolowym, np. typu Alu Rapid V lub równoważne Podesty 100x200cm → 8 szt Podesty 100x180cm → 4 szt Udźwig: 750kg/m2 Nogi o stałej długości 40 cm Klamry podwójne łączące nogi Schody modułowe o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena – 2 szt. |  | kpl | 1,00 |
| 55. |  | Kurtyna estradowa wraz szyną do prowadzenia kurtyny i z konstrukcją mocującą Materiał kurtyny : niepalny z atestem, np. Trevira CS – lub równoważny. Szyna do ręcznego prowadzenia kurtyny. |  | kpl | 1,00 |

4.   PRZEPISY ZWIĄZANE

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

- Instrukcje montażowe producenta.

- EN 12727:2000    Meble. Siedziska szeregowe. Metody badań oraz wymagania wytrzymałości

i  trwałości.

4)   PN - EN 1021-1     Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący

papieros.

5)   PN -EN 1021-2      Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu:

Równoważnik płomienia zapałki.