.

| A4 STUDIO Sp. z o.o. UL. KOMBATANTÓW 34 656-400 ORZ.OW WLKP. |
| --- |
| PROJEKT BUDOWLANY |
| ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANY- ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. PARTERU BYŁEJ MASARNI NA PRZEDSZKOLE GMINNE W BUD. USŁUG PUBLICZNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I DOPUSZCZENIEM ROZBUDOWY ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECH. I ZAGOSPODAR. TERENU, W TYM PLACU ZABAW ADRES: BACZYNA GM. LUBISZYN UL. GORZOWSKA 64 NR EWID. DZIAŁKI 47/6 I 47/10 INWESTOR: GMINA LUBISZYN PLAC JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 1 66-433 LUBISZYN |
| WYKONAWCY OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA PODPIS |
| PROJEKTANT CZ. ARCHITEKTONICZNEJ | mgr inż. arch. JACEK STRÓŻEWSKI | 18/85/GW specjalność : architektoniczna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| SPRAWDZAJĄCY CZ. ARCHITEKTONICZNĄ | mgr inż. arch. ANDZEJ BŁASZCZYK | 204/86/UW specjalność : architektoniczna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| OPRACOWAŁ | tech. bud. ELEONORA CYTOWICZ |  | 30.11.2009 r. |
| PROJEKTANT CZ. KONSTRUKCYJNEJ | mgr inż. MIROSAW SKUP | 62/87/Gw specjalność : konstr. – budowlana w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| SPRAWDZAJĄCY CZ. KONSTRUKCYJNĄ | mgr inż. ANNA BANAŚ | 181/76/Gw specjalność : konstr. – budowlana w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| PROJEKTANT CZ. ELEKTRYCZNEJ | mgr inż. ZENON CYBULA | LUKG/0003/POOE/05 specjalność : instal.- inżynieryjna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| SPRAWDZAJĄCY CZ. ELEKTRYCZNĄ | mgr inż. JACEK SAWICKI | LUKG/0005/POOE/05 specjalność : instal.- inżynieryjna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| PROJEKTANT CZ. SANITARNEJ | mgr inż. PAWEŁ KRÓLIKOWSKI | LUKG/0008/PWOS/05 specjalność sanitarna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| SPRAWDZAJĄCY CZ. SANITARNEJ | mgr inż. TOMASZ SURDACKI | LUKG/0013/PWOS/05 specjalność sanitarna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |

Zawartość opracowania na stronie nr 2 i 3

GORZÓW WLKP    30.11.2009 r.

OŚWIADCZENIE

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO BUDOWLANE  ( Dz. U. Nr 93, poz. 888 )  OŚWIADCZAMY, ŻE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY  ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. PARTERU BYŁEJ  MASARNI NA PRZEDSZKOLE GMINNE W BUD. USŁUG PUBLICZNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ   I DOPUSZCZENIEM ROZBUDOWY ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECH. I ZAGOSPODAR. TERENU, W TYM PLACU ZABAW  W BACZYNIE GM. LUBISZYN PRZY UL. GORZOWSKIEJ NR 64 NA DZIAŁCE NR 47/6 I 47/10

– SPORZĄDZONO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

| Projektanci | Nr uprawnień | Data i Podpis |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA : ARCHITEKTURA |
| Projektant | mgr inż. arch. Jacek Stróżewski | 18/85/GW specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 30.11.2009 r. |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Andrzej Błaszczyk | 204/86/UW specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 30.11.2009 r. |
| BRANŻA : KONSTRUKCJA |
| Projektant | mgr inż. Mirosław Skup | 62/87/Gw specjalność : konstr. – budowlana w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| Sprawdzający | mgr inż. Anna Banaś | 181/76/Gw specjalność : konstr. – budowlana w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| Projektant | mgr inż. Zenon Cybula | LUKG/0003/POOE/05 specjalność : instal.- inżynieryjna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |
| Sprawdzający | mgr inż. Jacek Sawicki | LUKG/0005/POOE/05 specjalność : instal.- inżynieryjna w zakresie pełnym | 30.11.2009 r. |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA                            nr   strony

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 		4 - 8

z dnia 23.06.2009r. znak: RSG 7331/58/09

- Umowa nr 002978BA0708009882 na dostawę wody			9 - 10

i odprowadzenia ścieków z dnia 14.07.2008r.

- Wielkopolska Spółka Gazownictwa - promesa na dostarczenie gazu	11

nr TRG.104-4100-104549/09 z dnia 13.11.2009r.

- WTP ENEA	Gorzów Wlkp. dot. zgody na przeniesienie			12 - 13

liczników energii elektrycznej z dnia 14.10.2009r.

- Umowa nr 1/2703/B/2003/9066107/22 sprzedaży energii elektr.		14 - 16

i świadczenia usług przesyłowych z dnia 22.05.2003r.

- Umowa nr 1/4600/B/2003/9066030/22 sprzedaży energii elektr.		17 - 19

i świadczenia usług przesyłowych z dnia 9.10.2003r.

- Zaświadczenia o przynależność do izb branżowych :

mgr inż. arch. Jacek Stróżowski					20		mgr inż. arch. Andrzej Błaszczyk					21

mgr inż. Mirosław Skup						22

mgr inż. Anna Banaś							23

mgr inż. Zenon Cybula						24		mgr inż. Jacek Sawicki  						25		Oświadczenia projektantów i sprawdzających			26

2. ARCHITEKTURA

- Opis techniczny								27 - 47

- Rysunki :

1. Przykładowe aranżacje wnętrz sal zajęć			rys. nr 1- 10	48 - 57

2 .karty techniczne 						       nr 1-12	58 - 69

3. Projekt zagospodarowania terenu			1 : 500 rys. nr 1	70

4. Projekt zagospodarowania placu zabaw		1 : 200 rys. nr 2	71

5. Rzut parteru			 	   	1 : 50   rys. nr 3	72

6. Rzut I piętra				            1 : 50   rys. nr 4	73

7. Rzut dachu						1 : 50   rys. nr 5	74

8. Przekrój A-A  B-B					1 : 50   rys. nr 6	75

9. Elewacje						1 :100  rys. nr 7	76

10. Zestawienie drzwi i okien			1 :100  rys. nr 8	77

11.Technologia					1 :100  rys. nr 9	78

3. KONSTRUKCJA

- Opis techniczny								79 - 81

-  BIOZ									82 - 83

- Obliczenia statyczne							84 - 87

- Rysunki nr K1, K2, K3							88 - 90

- Dokumentacja fotograficzna						91 - 92

4. CZ. ELEKTRYCZNA

- Strona tytułowa							93

-Spis treści							94

- Opis techniczny							95 - 98

- Obliczenia techniczne						99 - 100

- Informacja BIOZ						101 - 103

- Rysunki E-1 - E-7						104 - 110

5. CZ. SANITARNA

- Strona tytułowa							111

- Spis treści							112

- Część opisowa							113

- Opis techniczny    						114 - 124

- Załączniki							125

- BIOZ								126 - 136

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego			137

- Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego	138 - 139

- Zaświadczenia o przynależności projekt. i sprawdz. do LUB	140 - 141

- Obliczenia i karty						142 - 149

- Obliczenia OZC							150 - 159

- Rysunki S1 - S-19						160 - 178

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru byłej masarni na przedszkole gminne wraz z przebudową i rozbudową oraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 47/6, 47/10 w Baczynie ul. Gorzowska 64 gm. Lubiszyn.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gm. Lubiszyn z dnia

23.06.2009r.

1.2. Promesa na dostarczenie gazu.

1.3. Umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków nr 002978/BA0708009882.

1.4. WTP ENEA Gorzów Wlkp. dot. zmiany lokalizacji układów pomiarowych w

obiekcie.

1.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego.

1.6. Koncepcja programowa uzgodniona z inwestorem.

1.7. Ocena techniczna – ekspertyza techniczna budynku.

1.8. Mapa sytuacyjna do celów projektowych (1 : 500)

1.9. Zlecenie inwestora.

2. Projekt zagospodarowania działek.

2.1. Stan istniejący.

Działki nr 47/6 i 47/10 położone są przy ul. Gorzowskiej nr 64 w bezpośrednim

sąsiedztwie na działce nr 47/11 położony jest obiekt ANR.

Generalnie teren wokół przedmiotowego terenu to zabudowa jednorodzinna.

Dojazd do działek zapewnia „ściągacz” od ul. Gorzowskiej (nr ewid. dz. 47/3)

Działka nr 47/6 zabudowana jest dwukondygnacyjnym, murowanym obiektem,

gdzie zlokalizowane będzie w jego parterze przedmiotowe przedszkole.

Ponadto na terenie działki zlokalizowany jest nieużytkowy zbiornik

bezodpływowy wraz z nieużytkowanymi przyłączami.

Do obiektu doprowadzona jest kanalizacja, woda i energia elektryczna.

Ponadto na działkach występuje zieleń wysoka )drzewa) usytuowana wzdłuż ich

północnych granic oraz zieleń niska w postaci trawników. Wzdłuż wschodniej

elewacji budynku występuje zieleń wysoka.

Istniejące dojścia i dojazdy o nawierzchni betonowe o znacznym stopniu

zużycia technicznego

Działka o płaskim ukształtowaniu (rzędne 105,00 – 105,20 m n.p.m.).

2.2. Zamierzenia projektowe.

1 – Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej poprzez usunięcie istniejącego

zbiornika bezodpływowego oraz nieużytkowanych odcinków kanalizacji

sanitarnej.

- wykonanie placyku podjazdowego dojazdu dostawczego, dojazdu

gospodarczego, awaryjnego do placu zabaw oraz dojścia pieszego od „ściągacza”

– dz. nr 47/3.

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego do

przedszkola oraz do wyjść z sal przedszkolnych na teren placu zabaw.

- realizacja dobudówki od strony zachodniej budynku wraz z wejściem (dostawa

do kuchni przedszkola).

- realizacja placu zabaw na terenie działek 47/6 i 47/10.

- wykonanie dojść i ścieżek oraz trawników z nasadzeniem zieleni wysokiej i

niskiej (zimozielonej) także jako osłonowej placu zabaw przed nadmiernym

nasłonecznieniem.

- wykonanie nawierzchni specjalnej (syntetycznej) placu zabaw oraz montaż

wyposażenia placu zabaw (wg odrębnego opisu i zestawienia).

- wykonanie oświetlenia terenu oraz ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi.

2 – Bilans terenu działek.

- Pow. zabudowy bud. istniejącego		-   387,03 m2

- Pow. zabudowy części projektowanej		-       8,07 m2

- Pow. zabudowy łącznie				-   395,10 m2

- Pow. proj. nawierzchni utwardzonej		-   370,00 m2

- Pow. nawierzchni syntetycznej placu zabaw	-   505,00 m2

- Pow. zieleni					-   750,00 m2

- Pow. działek łącznie (47/6 i 47/10)		- 2200,00 m2

3 - Przewidywane zagrożenie dla środowiska.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz zagrożeń

dla zdrowia i higieny użytkownika działek, obiektów a także ich otoczenia.

4 – Warunki nasłonecznienia placu zabaw.

Ekspozycja wschód, południe, południowy zachód wymagać będzie częściowej

osłony zielenią wysoką głównie od strony południowej.

5 – Ocena konserwatorska.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na

podstawie ustaleń m.p.z.p.

3. Budynek istniejący.

3.1. Stan istniejący.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zachodniej części terenu

podlegającego opracowania, w bezpośrednim sąsiedztwie „ściągacza” dz. nr

47/3 będącego połączenia z ul. Gorzowską.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony ,

dwukondygnacyjny, ze stropodachem płaskim krytym papą.

Obecnie budynek użytkowany jest częściowo na drugiej kondygnacji jako

biblioteka z odrębnym wejściem od strony zachodniej. Od strony południowej

istnieje drugie wejście na poziomie przyziemia.

Parter i przyziemie nie są powiązane funkcjonalnie ani użytkowo.

Poziom przyziemia obecnie nie posiada żadnej funkcji.

Poziom I kondygnacji poza funkcją biblioteczną, także nie jest

zagospodarowany

i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania z wyjątkiem zmiany lokalizacji

systemów pomiarowych energii elektrycznej.

Budynek zrealizowano jako zwarta, jednorodną bryłę.

- Pow. zabudowy budynku	-  387,03 m2

- Pow. użytkowa		-  635,86 m2

- 2 -

- Kubatura			- 2930,00 m3

- Wysokość			-       7,60 m

- Szerokość			-     19,33 m

- Długość			-     21,75 m

- Ilość kondygnacji		-     2

- p.p.p				- 105,45 m n.p.m.

3.2. Zamierzenia projektowe.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru oraz częściowa

jego rozbudowa będzie miała na celu dostosowanie poziomu parteru dla potrzeb

3 oddziałowego przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem oraz kotłownią

gazową, wykonanie docieplenia elewacji i dachu budynku.

W stosunku do stanu istniejącego w poziomie przyziemia wykonana zostanie

generalna przebudowa pomieszczeń uwzględniająca potrzeby przedszkola.

W przyziemiu w obrębie budynku projektuje się:

- zabudowę istniejącego podcienia

- pomieszczenie administracyjne i pomieszczenia personelu wraz z

sanitariatami,

- pomieszczenia kuchni,

- kotłownię gazową,

- pomieszczenie na odpadki (wbudowane w obiekt),

- sale przedszkolne wraz z sanitariatami,

- szatnię dzieci.

Od strony zachodniej projektuje się niewielką parterową dobudowę związaną

technologicznie z kuchnią.

Do budynku dobudowany zostanie podjazd oraz podest ze zjazdem od strony

wyjść na teren placu zabaw z sal przedszkolnych.

Ponadto likwiduje się kolidujące z nową funkcją obiektu kominy wentylacyjne i

spalinowe, wprowadzając nowy system wentylacji dostosowany do

projektowanej funkcji.

W celu dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji wymieniona lub

zmieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa, w szczególności w

projektowanych salach zajęć.

4. Rozwiązania techniczno – materiałowe.

Ocena stanu technicznego obiektu zawarta w części konstrukcyjnej projektu.

4.1. Fundamenty i ściany fundamentowe – część

Fundamenty żelbetowe, wylewane, posadowione na poziomie istniejących.

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25,00 cm.

Zewnętrzną powierzchnię ścian fundamentowych wykonać  hydro   i

termoizolacją.

Istniejące ściany fundamentowe podlegać będą także hydro i termoizolacji wg

technologii (rozwiązania systemowe) np. ICOPAL, przy  zalecanej grubości płyt

izolacji cieplnej 10,00 cm.

Hydroizolację wykonać na oczyszczonych i uszczelnionych (uzupełnienie

ubytków lub rys) ścian fundamentowych poprzez zagruntowanie koncentratem

bitumicznym a następnie masą bitumiczną bezrozpuszczalnikową.

- 3 -

Do klejenia płyt izolacyjnych stosować bezrozpuszczalne kleje bitumiczne na

zimno.

Płyty oprzeć o odsatkę fundamentową.

4.2. Ściany zewnętrzne projektowane.

Murowane na zaprawie klejowej z gazobetonu gr. 24,00 cm (na zamek) odmiany

M600.

4.3. Ściany wewnętrzne.

Projektowane zamurowania w ścianach gr 25,00 cm z cegły ceramicznej lub

bloczków ceramicznych. W ścianach działowych gr. 12,00 cm j.w.

Nowe ścianki działowe gr. 12,00 cm murowane z cegły porotherm lub

kratówki.

W sanitariatach dzieci dopuszcza się wykonanie wydzieleń kabin ustępowych

przegrodami laminowanymi systemowymi.

4.4. Elementy wykończenia wewnętrznego.

1- Posadzki i podłogi.

- w pomieszczeniach kuchni, komunikacji : przeciwpoślizgowe posadzki

epoksydowe (np. NOVOL) – (alternatywnie – terakota).

- sanitariaty : posadzki terakotowe,

- pom.. gospodarcze : terakota,

- pom. na odpadki i pom. techniczne : lastrico (alternatywnie – terakota).

- pom. administracyjno – biurowe i socjalne oraz szatnia dzieci : rolowane

wykładziny winylowe (np. TARKETT),

- sale zajęć : podłogi drewniane (parkiet) pływające typu sportowego

– BARLINEK S.A.,

Uwaga – w pomieszczeniach kuchni oraz sanitariatach dzieci należy wykonać

styk  podłogi i ściany zaokrąglony łukiem wklęsłym.

2 – Ściany i sufity – tynki wewnętrzne.

Z uwagi na degradację tynków istniejących, należy je skuć w całości, ściany

oczyścić, uzupełnić pozostałe ubytki oraz wykonać tynki cem. – wap. kat. III w

pomieszczeniach mokrych.

W pom. sal zajęć oraz socjalnych i biurowych – tynki gipsowe natryskowe,

przeszlifowane.

Podobnie dotyczy to sufitów z tym, iż tam gdzie stosowane są sufity

podwieszane mogą być wykonane tynki kat. III lub natryskowe bez szlifowania

(sale zajęć, korytarze, szatnia, w.c. dzieci, pom. biurowe).

3 – Okładziny ścian.

-  pom. technologiczne, komunikacja, magazyny – glazura do wys. min. 2,00m,

- sanitariaty – glazura do wys. min. 2,00m,

- pom. porządkowe – j.w.

- pom. techniczne (kotłownia oraz pom. na odpadki) – j.w.

- w pokoju socjalnym personelu fartuch z glazury w miejscu lokalizacji

zlewozmywaka oraz na bocznych ściankach od 0,80 m od podłogi i wys. min.

0,60m.

- 4 -

4 – Malowanie.

-  pom. socjalne i administracyjne, komunikacja, szatnia dzieci, sale zajęć, mag.

podręczne – malowanie farbami akrylowymi do ścian i sufitów matowe,

-  pozostałe pomieszczenia w tym sanitariaty, pom. porządkowe i techniczne –

farby akrylowe odporne na tłuszcz i zabrudzenia.

5 – Stolarka okienna i drzwiowa.

- istniejąca stolarka okienna w części objętej adaptacją podlegać będzie wymianie

w 100%.

We wszystkich pomieszczeniach z wyłączeniem sal zajęć stolarka PCV w kol.

białym wg wykazu o wsp. max. Uk=2,30 W/m2K. Okna winny być wyposażone

w regulowane nawiewniki spełniające wymagania dotyczące wentylacji

pomieszczeń.

- w projektowanych salach zajęć istniejące okna podlegać będą całkowitej

wymianie z uwagi na brak możliwości spełnienia wymagań funkcjonalnych i

technicznych.

W każdej sali zastosowany będzie zestaw okienny wyposażony w

drzwi umożliwiające bezpośrednie wyjście na teren placu zabaw. (wg

zestawienia).

Projektuje się zestawy z PCV (alternatywnie ślusarka aluminiowa) w kolorach

RAL wg opisu na  rys. elewacji o wsp. max. Uk=2,30 W/m2K z nawiewnikami

j.w.

- wewnątrz w ściankach oddzieleń sal zajęć od sanitariatów – zestaw z PCV w kol.

białym ze szkłem bezpiecznym pojedynczym wg zestawienia.

-  istniejąca stolarka drzwiowa wewnętrzna w całości do wymiany. Drzwi do pom.

administracyjnych przedszkola, sal zajęć, komunikacji, pom. magazynowych –

drewniane płycinowe z ościeżnicą wykładaną w kolorze naturalnego drewna (np.

PORTA). Do sanitariatów z otworami min 0,022 m2 w dolnej części skrzydła.

wewnętrzne drzwi w obrębie kuchni – płycinowe w kol. białym wg wykazu.

Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedszkola z PCV lub aluminium w kol. RAL

wg opisu na rys. elewacji max wsp.  Uk=2,60 W/m2K z przeszkleniem szyby

max.  Uk=2,30 W/m2K. Uk=2,30 W/m2K

Drzwi zewnętrzne do kotłowni i pom na odpadki stalowe ocieplane (mogą być

zastosowane drzwi p.poż.) w kol. brązowym.

Drzwi zewnętrzne do kuchni (dostawa) pełne

Drzwi do kabin ustępowych dzieci wg opisu technologicznego.

5. Elementy wykończenia zewnętrznego.

5.1 – Cokół budynku – okładzina z płytek ceramicznych w kolorze brązowym,

5.2. – Projektuje się ocieplenie całego budynku (wraz z drugą kondygnacją

nadziemną) metodą STYROFOAM z zastosowaniem płyty styrofoam  IBA

gr. 12,00 cm. z gotową wyprawą tynkarską. Jako materiał izolacyjny przyjęto

płyty styropianowe frezowane (bezspoinowe) gr. 10,00 cm (zalecane 12,00

cm). Alternatywnie -  metodą lekką w systemie STO-ISPO.

Tynk zewnętrzny mineralny drobnoziarnisty.

- 5 -

5.3. – Dach – ocieplony płytami styropianowymi dachowymi gr. 15,00 cm z

zintegrowaną warstwą papy. Na styropian ułożyć dodatkowo warstwę papy

termozgrzewalnej.

Ocieplenie układane na istniejącym spadku.

5.4 – Parapety – systemowe PCV w kol. białym dobrane do grubości muru po

ociepleniu.

5.5 – Obróbki blacharskie – rynny Ø15, rury spustowe Ø12 systemowe PCV w kol.

brązowym. Opierzenia z blach ocynkowanych gr. 0,70 mm malowane farbą

chlorokauczukową x2 w kol. brązowym (preferowane byłoby wykonanie

obróbek z blach cynkowo-tytanowych lub aluminiowych w kol. brązowym).

5.6. – Schody wejściowe, podesty, pochylnie, balustrady.

Projektuje się schody i pochylnie na gruncie z cokołem wykończeniowym jak

cokół budynku z tym, że schody, pochylnie od strony sal zajęć wspornikowe.

Balustrady i poręcze schodów projektowane ze stalowych profili okrągłych ze

wzdłużnym wypełnieniem prętami lub rurkami. Uchwyty i poręcze powlekane

materiałem (powłoka zapewniająca dobrą uchwytność) Kolorystyka balustrad

RAL 6028 lub 6015.

Na podjazdach wykonać nawierzchnię o odpowiedniej przyczepności

umożliwiającej poruszanie się osób niepełnosprawnych. Powierzchnia

podestów i stopni schodów – przeciwpoślizgowa.

5.7. – Daszki nad wejściami – wspornikowe, żelbetowe kryte papą termozgrzewalną

ze spadkiem 1%.

5.8. – Wycieraczki przed drzwiami wejściowymi typowe stalowe np. ACO z dolnym

pojemnikiem, murowane w poziomie warstwy wykończeniowej posadzki.

Wycieraczki na podeście przed salami zajęć dzieci gumowe lub tekstylno-

aluminiowe montowane we wgłębieniu (zlicowane z warstwą

wykończeniową).

5.9. – Drabina wejściowa na dach.

Drabina istniejąca do demontażu. Nowa stalowa do wykonania na elewacji

północnej wg rys. rzutu i elewacji.

6. Instalacje.

6.1. – Obiekt posiada funkcjonującą instalację wody zimnej, elektryczną i sanitarną.

Z uwagi na projektowaną przebudowę nastąpi zmiana włączenia instalacji

kan.-sanitarnej przy jednoczesnej likwidacji zbędnych studzienek położonych

na terenie projektowanego placu zabaw. Podejścia wody i zasilania

elektrycznego pozostaną bez zmian.

Dla zapewnienia ogrzewania, ciepłej wody oraz zasilania niektórych urządzeń

kuchni zaprojektowano instalację gazową oraz gazową kotłownię

dwufunkcyjną.

Szczegóły rozwiązań projektowych zawarte są w projektach branżowych

stanowiących integralną część niniejszego opracowania.

- 6 -

6.2. – Wentylacja.

Obiekt posiada wentylację grawitacyjną wykonaną w kanałach murowanych z

cegły pełnej. Część istniejących kanałów wentylacyjnych zostaje adaptowana

do potrzeb nowych funkcji, natomiast kanały kolidujące zostaną rozebrane na

całej wysokości zarówno na parterze jak i piętrze.

W ich miejsce wprowadzone zostaną otwory wentylacyjne w stropie oraz

kanały z rur SPIRO (alternatywnie FLEX) Ø 160 obudowane na piętrze

ścianką rigipsową systemową gr .min. 6,00 cm w wypełnieniem wełną

mineralną.

Kanały wentylacyjne kuchni – rury SPIRO, leżaki poziome z rur SPIRO lub z

blach kwasoodpornych o przekrojach prostokątnych zapewniających

prawidłową wymianę powietrza.

Kanał wyciągu kuchennego (wkład) z rur SPIRO lub blachy kwasoodpornej.

Obudowa kanałów wentylacyjnych ponad połacią dachu wykonana z

bloczków ceramicznych wentylacyjnych dodatkowo ocieplone styropianem

FS20 gr. min. 8,00 cm ( wykonanie standardowe wg technologii ociepleń

metodą lekką) z  tynkiem strukturalnym drobnoziarnistym w kol. szarym.

Zwieńczenie kanałów wentylacyjnych czapą PCV lub stalową z otworami..

Kanały wentylacyjne kuchni oraz sal zajęć zakończone wentylatorem

wyciągowym typu DAS Ø 160 lub FEN-160 firmy UNIVERSAL.

Dopływ powietrza zewnętrznego poprzez okna uchylno-rozwierane

wyposażone w nawietrzniki w górnej ramie okna. Prędkość przepływu max.

1m/s.

6.3.- Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe.

6.4. – Kanał spalinowy kotłowni gazowej – zewnętrzny komin ocieplony

(dwupłaszczowy) ze stali kwasoodpornej.

Podobnie wentylacja kotłowni z zapewnieniem dopływu powietrza

zewnętrznego umieszczonego nad posadzką poprzez regulowany otwór w

ścianie zewnętrznej budynku.

7. Dostępność osób niepełnosprawnych.

Obiekt dostosowany. Wejście poprzez pochylnię, w budynku główne drzwi

wejściowe szer. 120 cm oraz do sal i sanitariatu skrzydła o szerokości 100 cm,

korytarz szer. min. 150 cm, wyjścia z sal zajęć poprzez pochylnię.

Progi drzwi wejściowych oraz drzwi wyjściowych z sal zajęć max. 2,00 cm.

Drzwi wewnętrzne do sal zajęć oraz do sanitariatu bezprogowe.

8. Izolacje p.wilgociowe i cieplne.

Do izolacji p.wilgociowych pionowych stosować bezrozpuszczalnikowe

masy bitumiczne wraz z uprzednim gruntowaniem.

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej lub foli

budowlanej izolacyjnej.

W pomieszczeniach mokrych stosować płynne folie izolacyjne.

Izolacja cieplna – styropian o grubości od min. 10,00 – 15,00 cm.

Dla podłóg na gruncie styropian gr. 5,00 cm M-30 (FS).

- 7 -

9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Współczynniki przenikania ciepła:

- podłogi na gruncie		- U = 2,30 W/ m2K

- ściany zewnętrzne		- U = 0,25 W/ m2K

- dach			- U = 0,30 W/  m2K

- okna i zestawy okien	- U k (max) = 2,30 W/ m2K

- drzwi zewnętrzne		- U k (max) = 2,60 W/ m2K

10. Dane techniczno – ekonomiczne obiektu.

- Ilość kondygnacji nadziemnych	-   2

- Pow. zabudowy istniejąca		-   387,03 m2

- Pow. zabudowy projektowana	-   395,10 m2

- Pow. użytkowa przyziemia		-   326,79 m2

- Kubatura budynku (całość)		- 2973,71 m3

- Kubatura przyziemia		- 1580,40 m3

- Długość				-     21,75 m

- Szerokość				-     19,33 m

- Wysokość				-       7,60 m

11. Liczba osób przebywających w budynku.

- Przedszkole:

Personel kuchni i pedagogiczny                           –  6

- Biblioteka ( pracownik + osoby korzystające)      - 64

Razem max 70 osób

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.

- powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji.

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej.  Powierzchnia użytkowa parteru – 326,79 m2, piętro – 289 m2 wysokość – 8,00 m.

2) parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W projektowanym budynku nie występują materiały palne, które w rozumieniu przepisów należy uznać za niebezpieczne pożarowo. Elementy drewniane mebli,  odzież, papier, itp.

- 8 -

2) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego.

Nie dotyczy. Cały budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi. Nie występują pomieszczenia produkcyjne i magazynowe, które kwalifikuje się na podstawie gęstości obciążenia ogniowego.

4) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

Przeznaczenie – parter – przedszkole  – łącznie do 30 dzieci plus 6 osób personelu, nie występują pomieszczenia w których może przebywać ponad 50 osób. Kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Piętro – częściowo wykorzystywane jako biblioteka, nie występują pomieszczenia w których może przebywać ponad 50 osób. Kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

5) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia i strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem.

6) podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim (N) wynosi 8000 m2 .

Parter i piętro stanowią oddzielne strefy pożarowe. Wydzielona pożarowo kotłownia. Ściany i  strop w klasie co najmniej REI 60, drzwi przeciwpożarowe w klasie co najmniej EI 30. Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni zabezpieczone masami uszczelniającymi do klasy co najmniej EI 60.

7) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku - "D".

Elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia, a w zakresie klasy odporności ogniowej spełniają , co najmniej wymagania określone w poniższej  tabeli:

- 9 –

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrzna | Ściana wewnętrzna | Przekrycie dachu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "D" | R 30 | ( - ) | REI 30 | EI 30 | ( - ) | ( - ) |

Ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu grubości 24 cm plus ocieplenie 10 cm styropian, odporność ogniowa nie mniej niż REI 120.

Ściany wewnętrzne: murowane gr 25 - 16 cm dwustronnie otynkowane – odporność ogniowa co najmniej REI 30.

Strop i stropodach żelbetowy, płyty prefabrykowane gr. 24 cm. Odporność ogniowa REI 60.

8) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Z pomieszczeń przedszkola (nr 13,15, 17) zapewniono bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku, jedno bezpośrednio na zewnątrz drugie poprzez korytarz.

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 10 m (dopuszczalne 40 m).

Oświetlenie ewakuacyjne no drogach komunikacji ogólnej zapewniające natężenie światła min. 1 lx w czasie min. 1 godz.

Pomieszczenia przedszkola należy oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

9)  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- 10 -

Nie ma specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla powyższych instalacji w projektowanym budynku.

Projektuje się, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

10) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym o wydajności 1 l/sek. Budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II o powierzchni wewnętrznej powyżej 200 m2 .

11) Wyposażenie w gaśnice.

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynków,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

- 11 -

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

W projektowanej świetlicy należy zamontować 1 gaśnicę proszkową GPr-6x o zawartości ładunku gaśniczego 6 kg. umieszczoną na ścianie korytarza pomiędzy sanitariatami.

Miejsce zainstalowania gaśnicy powinno być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa oraz PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

12) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi - 10 dm3/s łącznie z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

W odległości do 75 m od ścian chronionego budynku znajduje się 1 hydrant nadziemny  o wydajności 10 l/sek.

13) Drogi pożarowe.

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do chronionego budynku jest zapewniona.

13. Wytyczne wykonawcze.

1 - Zagospodarowanie terenu.

Placyk podjazdowy i dojazd dostawczy -  nawierzchnia z kostki polbrukowej

gr. 8,00 cm  na podsypce cementowo – piaskowej gr.10,00 cm.

Dla dojazdu gospodarczego kostka gr. 8,00 cm na podbudowie betonowej gr.

10,00 cm  (beton B10), podsypka cementowo – piaskowa gr. 5,00 cm i warstwa

odsączająca gr. 8,00 – 10,00 cm po zagęszczeniu.

2- Dojścia piesze – kostka polbrukowa gr. 6,00 cm na 10,00 cm podbudowie cem. –

piaskowej, zagęszczonej.

- 12 -

3- Plac zabaw dzieci – sztuczna nawierzchnia placu zabaw (syntetyczna –

ChildsPlay) firmy HEMET – Zielona Góra.

Przyjęto nawierzchnię chroniącą przed skutkami upadku z wysokości do 120 cm

ułożonej na podbudowie z tłucznia o granulacji od 6,3 – 2,8 mm z tym, iż

granulacja zmniejsza się ku górze warstwy.

Podbudowa powinna być zawałowana i wyrównana.

Grubość podbudowy po zawałowaniu min. 20,00 cm

Pod warstwą podbudowy posypka piaskowa zagęszczona gr. 10,00 cm.

4- Wyposażenie placu zabaw.

Plac zabaw wyposażony będzie w typowe urządzenia takie jak: huśtawki, bujaki,

piaskownice, zestaw zabawowy wielofunkcyjny.

Wyposażenie placu oparte o katalog produktów Muller Jelcz Laskowice Sp. z o.o.

W skład wyposażenia wchodzą:

1. Zestaw wielofunkcyjny DAMA		szt.1

2. Bujak – rowerek				szt.1

3. Bujak – łabędź				szt.1

4. Bujak – konik morski			szt.1

5. Huśtawka ramieniowa pojedyńcza	szt. 2

6. Huśtawka ramieniowa podwójna		szt.1

7. Piaskownica integracyjna			szt.1

8. Piaskownica okrągła			szt.1

Wg. załączonych kart technicznych

9. Ławeczki wypoczynkowe – stalowe

( siatkowe – oczka 20 x 20 mm)		szt.12

Zastosowano DEMARKO – Świętochłowice. Ławka typ N3 o wym. 185 x 50 x

47 cm w kol. Ral  1000 – 8 szt. I RAL 6018 – 4 szt. na żółtym placu.

5- Zieleń – projektuje się zieleń wysoką jako uzupełniającą od strony wschodniej i

południowej. Preferowane drzewa iglaste zimozielone oraz zieleń niską – krzewy.

Krzewy płożące zimozielone.

Jednocześnie powiększ się obszar trawników.

Istniejące drzewa liściaste należy poddać przycięciu sanitarnemu, obniżeniu i

uformowaniu koron.

Zaleca się aby szczegółowy projekt zieleni oraz wszelkie prace związane z

nasadzeniami oraz pielęgnacją wykonała specjalistyczna firma posiadająca

pracowników o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

6- Izolacja pionowa ścian fundamentowych – przeciwwilgociowa i cieplna.

Przed wykonaniem izolacji pionowej ścian istniejących, po ich odkopaniu, należy

oczyścić i wysuszyć.

Szczeliny i ubytki wypełnić zaprawa cementową a następnie wykonać obrzutkę

cementową i zatrzeć na gładko.

Ściany fundamentowe zagruntować dwukrotnie bezrozpuszczalnikowym klejem

bitumicznym na zimno

Całość realizować wg systemu „Bezpieczny Fundament” ICOPAL wg

załączonych kart technicznych z wyłączeniem drenażu.

- 13 -

Instalacje zewnętrzne wykonać w ścianach wewnętrznych istniejącego kanału

technicznego przewidywanego do zasypania.

7- Izolacja cieplna ścian zewnętrznych.

Istniejące tynki w całości należy skuć, podłoże oczyścić uzupełniając ewentualne

ubytki lub szczeliny zaprawą cementowo – wapienną lub zaprawą klejową do

styropianu. Przed ułożeniem płyt styropianowych ściany powinny być równe

(dopuszczalne nierówności od 0,5 – 1,0 cm).

Przyjęto płyty styropianowe STYROFOAM IB-A gr. 12,00 cm z gotową wyprawą

tynkarską.

Alternatywne rozwiązania STO metodą mokrą lekką z siatką wzmacniającą i

tynkiem zewnętrznym mineralnym drobnoziarnistym.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt styropianowych gr. 12,00 cm  min.

≤ 0,030 W/m2K  (FS 20).

8- Izolacja cieplna dachu.

Dotychczasowe pokrycie dachowe należy sunąć do istniejącego podłoża,

następnie  je oczyścić, osuszyć, ubytki uzupełnić i przeszpachlować zaprawą

cementową.

Powierzchnię należy pokryć polimerowo – bitumiczną hydroizolacją.

Płyty styropianowe klejone do podłoża dodatkowo mocować mechanicznie w

strefach przykrawędziowych ( płyty min. gr 18,00 cm).

Całość wykonać zgodnie z technologią ICOPAL rozwiązanie 11311 wg

załączonych kart technicznych.

9- Posadzki i podłogi.

Istniejące posadzki oraz izolację należy usunąć do podłoża betonowego.

Po oczyszczeniu, podkład betonowy wyrównać oraz wypełnić ewentualne rysy i

spękania zaprawą cementową.

Pozostałe elementy posadzek – izolacja, ocieplenie oraz wylewki wykonać

zgodnie z technologią ICOPAL wg załączonej karty technicznej z tym, że

posadzki inne niż  terakota wykonać zgodnie z instrukcjami technicznymi.

Należy bezwzględnie dotrzymać bezprogowych wejść do sal zajęć oraz

sanitariatów dzieci poprzez dostosowanie grubości podkładu (wylewki

betonowej).

Dopuszcza się minimalną grubość wylewki 3,00 cm dozbrojonej siatką stalową o

oczkach do 10,0 x 10,0 cm i prętów min. 2,0 - .4,0 mm

10- Balustrady schodów i pochylni – kolor RAL – 6028 lub 6015

11- Drabina zewnętrzna.

Zastosowano rozwiązanie standardowe firmy ABOL P.N. S.C.

W wersji stalowej. Zgodnie z normami DIN 18799, DIN 14014 oraz przepisami i

rozporządzeniem BHP BGV D 36 oraz DIN EN ISO – 14122 – 4 w kol. Ral

8001.

- 14 -

12 - Ogrodzenie.

Przyjęto ogrodzenie panelowe z drutów stalowych powlekanych, mocowanych

do słupka ze stali na prefabrykowanym cokole betonowym. Rozwiązanie

systemowe, wysokość paneli – 150,0 cm wg załączonej karty technicznej.

Kolor – Ral 6015 lub 6028.

13 - Wskazane rozwiązania i technologie mogą być zamienne na inne nie

odbiegające w sposób znaczący parametrami technicznymi od wskazanych

powyżej.

Odstępstwo należy uzgodnić z jednostką projektową.

14 – Stosowane w robotach budowlanych materiały i rozwiązania techniczne oraz

urządzenia winny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenie do stosowania w

budownictwie oraz w sektorze żywieniowym.

15 – W celu doprowadzenia do zgodności z rozporządzeniem M.I. z dn. 12.04.2002r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, w odniesieniu do mniejszej niż 4.00m. odległości budynku ścianą

oddzielenia ppoż. od granicy działki, a także w oparciu o opinię z zakresu

ochrony przeciwpożarowej wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń

ppoż.( mgr inż. Krzysztof Świstel ) z dnia 26.01.2010r. w obiekcie należy:

- w poziomie I piętra w elewacji południowej zamurować 4 okna o wymiarach

1.20x1.40m ( wg. rzutu piętra )

- w poziomie I piętra i przyziemia w elewacji południowej zastosować okna i drzwi

w klasie EI 30.

Wykonana w ten sposób ściana południowa budynku stanowi ścianę oddzielenia

ppoż. dla budynku niskiego kat. zagrożenia ludzi ZL II i klasie odporności

pożarowej „D”, a powierzchnia otworów okiennych i drzwiowych nie przekracza

dopuszczalnej 15% pow. ściany, przy zastosowaniu okien i drzwi

przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz konstrukcji ściany

o odporności ogniowej- zaprojektowanej ERI 120 ( wymagana REI 60 )

Zgodnie z  § 272 ust.3 cyt. wyżej rozporządzenia obiekt z taką ścianą może być

usytuowany bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej ścianą stanowiącą

oddzielenie pożarowe.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w odległości 3.10 – 3.60m .

Odległość budynku sąsiedniego, działka nr 47/11, od granicy działki 47/6 na

której usytuowany jest budynek przebudowywany wynosi  8.65m.

Przedstawione rozwiązanie techniczno-budowlane w zakresie spełnienia warunków

ppoż. jest zgodne ze wskazanymi w rozporządzeniu co w świetle przeprowadzonej

konsultacji w KWPSP w Gorzowie Wlkp. nie wymaga wykonania ekspertyzy i jej

uzgodnienia.

SPORZĄDZIŁ

mgr inż. arch. Jacek Stróżewski

nr upr. 18/85/GW

spec. architekt. w pełnym zakresie