- Podstawa opracowania:

-inwentaryzacja obiektu

-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008r. w spr. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7 poz.38 ze zmianą w Dz. U. Nr 104/08 poz. 667),

-ustawa z dnia 7.09.1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr256/91 poz. 2572 ze zm.),

-rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002r. w spr. bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6/03 poz. 69,

-Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25.10.1979r. w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania,

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zmianami),

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy      ( tekst jednolity     Dz. U. Nr 169/03 poz.1650 ze zmianami),

ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67/96 poz. 329),

-rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 84/04 poz. 795 ze zm.),

-ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie w żywności (Dz.U.Nr 171/2006   poz. 1225),

-rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych Nr 852 (Dz.U.UE L 139 z 30.04.2004r.)

- Przedmiot opracowania, dane ogólnoinformacyjne:

Przedmiotem opracowania jest pt. technologia przedszkola trzyoddziałowego lokalizowanego w istniejącym  budynku  w  Baczynie gm. Lubiszyn.

Opracowanie dotyczy  adaptacji istniejących pomieszczeń w poziomie parteru na przedszkole, w którym będą prowadzone zajęcia dla grupy 60 dzieci w trzech oddziałach ( po 20  w oddziale ) przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

W tym celu planuje się wydzielenie:

- 3 sal zajęć z zespołem sanitarnym dla dzieci,

- szatni dla dzieci,

- ustępu dla personelu z pomieszczeniem socjalnym,

- zespołu kuchennego do przygotowywania  posiłków od surowca

- zmywalni naczyń stołowych,

- biura kierownika

Opracowanie obejmuje określenie wymagań funkcjonalno - użytkowych, budowlanych i instalacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań sanitarno - higienicznych.

Opracowanie zawiera część rysunkową i część opisową.

- Zatrudnienie:

- 6 osób, w tym personel pedagogiczny i kucharki.

- Wytyczne budowlano – instalacyjne:

  - Wytyczne architektoniczno  - budowlane:

-rozplanowanie powierzchni – wg rysunku,

- Warunki użytkowania kuchni i pomieszczeń z nią związanych należy opisać w dokumentacji tj. w instrukcji dobrej praktyki higienicznej  i HACCP.

-wysokość pomieszczeń- powinna wynosić min 3m,

-praca w zmywalni do 4 godzin /zmianę (z uwagi na brak oświetlenia dziennego w pomieszczeniach),

-wykończenie posadzek: w salach zbiorowego pobytu dzieci posadzki powinny być ciepłe i łatwe do utrzymania w czystości, np. parkiet,

-w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz sanitarnych podłogi muszą posiadać powierzchnię gładką, łatwozmywalną i nienasiąkliwą,

-wykończenie ścian: ściany pomieszczeń higienicznych i sanitarnych oraz kuchni i zmywalni do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych

-w łazience dzieci zastosować miski ustępowe o zmniejszonych rozmiarach, umywalki o zmniejszonych wymiarach oraz brodziki z natryskiem

Miski ustępowe w łazienkach dzieci należy obudować ściankami o wysokości 1,3m. Kabiny powinny być zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi o wysokości umożliwiającej wgląd personelu opiekuńczego

Natrysk powinien składać się z płytkiej miski, umieszczonej na wysokości 45cm nad podłogą i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem.

Wysokość zawieszenia umywalek należy uzależnić od przewidywanego wzrostu dzieci.

-w urządzeniach sanitarnych zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody, temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 400C

-należy zapewnić możliwość otwierania w pomieszczeniach pobytu dzieci co najmniej 50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej.

  - Wytyczne wodno – kanalizacyjne:

-przybory sanitarne umieścić zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

-do wszystkich przyborów sanitarnych oprócz spłuczki ustępowej doprowadzić ciepłą i zimną wodę,

-woda powinna spełniać wymogi rozporządzenia MZ dot. wymogów dla wody pitnej,

  - Wytyczne wentylacji:

-we wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację,

-w kuchni nad urządzeniami grzejnymi wykonać odciąg miejscowy.

  - Wytyczne ogrzewania:

-temperatury ogrzewanych pomieszczeń zapewnić zgodnie z PN-82/B-02402,

-wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci powinny być osłonięte przed bezpośrednim kontaktem.

  - Wytyczne elektryczne:

-oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,

-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celów technologicznych według DTR urządzeń,

- Uwagi uzupełniające:

  - dotyczące pomieszczeń dla dzieci:

Meble do wyposażenia przedszkola  powinny być dostosowane do wymagań ergonomii.

Wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty.

Zabawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz oznakowanie CE.

  - dotyczące kuchni:

- urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze powinny mieć sprawnie działające termostaty,

- artykuły spożywcze należy chronić przed słońcem oraz innymi czynnikami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na jakość zdrowotną tych artykułów;

- przed rozpoczęciem działalności w kuchni należy uzyskać decyzję od właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- zapewnić lodówkę do przechowywania próbek pokarmowych,

- umywalki do mycia rąk powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą mieszanie ciepłej i zimnej wody a także pojemniki z mydłem płynnym oraz zasobniki z  ręcznikami jednorazowego użytku,

- w obiekcie powinna znajdować się łatwo dostępna w każdym czasie i odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy,

- przed rozpoczęciem pracy w kuchni założyć białą lub w jasnych kolorach, czystą , nieuszkodzoną odzież roboczą zastępującą lub zakrywającą całkowicie ich odzież osobistą-własną,

- osoby podejmujące pracę w kuchni podlegają badaniom lekarskim na zasadach określonych w stosownych przepisach.

- zapewnić warunki do przechowywania czasowego odpadków pokonsumpcyjnych np. w wydzielonej części pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu tym zapewnić kratkę ściekową i zawór ze złączką do węża a także w przypadku dłuższego przechowywania (ponad dobę) - warunki chłodnicze.

Działalność kuchni wymaga prowadzenia dokumentacji tj.:

Opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej:

- higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością,

- procesów mycia i dezynfekcji,

- zaopatrzenia w wodę,

- usuwanie odpadów i ścieków,

- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

- kwalifikacji i szkoleń pracowników,

- konserwacji maszyn i urządzeń.

Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu HCCP:

- identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej oraz ryzyka ich wystąpienia  a także ustalenia środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,

- określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń,

- ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),

- ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli,

- ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem,

- opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania,

- ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy składników żywności.

Przechowywanie dokumentu zatwierdzającego działanie kuchni.

Prowadzenie książki kontroli sanitarnej.

- Wykaz wyposażenia:

- biurko,

- krzesło,

- regał biurowy,

- stół okolicznościowy,

- szafka odzieżowa personelu z rozdziałem odzieży wierzchniej i roboczej,

- blat roboczy z wbudowanym zlewozmywakiem, w miarę potrzeby pod blatem wykonać szafki i półki,

- chłodziarka na próbki pokarmowe,

- regał magazynowy,

- szafa chłodniczo-mroźnicza, np. DM-P-92111 z oferty Dora Metal, wym. 1400x860x2000 mm, zasil. 230V, moc 900 W, zakres temp.: -2 do +100C –komora chłodnicza, -14 do -210C –komora mroźnicza,

- obieraczka do ziemniaków, np. OZ4 z oferty np. Spomasz Nakło, wym. 700x380x480 mm, zasil. 230V, moc 0,37 kW, wydajność ~80 kg/h,

- chłodziarka na jaja,

- okienko podawcze z zamknięciem do przekazywania obranych warzyw,

- stół do pracy ze zlewem, np. DM-3010 lub DM-3213 z oferty Dora Metal,

- naświetlacz UV lub stanowisko do wyparzania jaj, np. naświetlacz UV-254 z oferty PHU Ziółkowski, wsad 30 jaj, wym. 400x300x200 mm, obróbka 30 sekund, moc 0,4kW / 220V;

- podblatowa zmywarka do naczyń z wyposażeniem np. FI-30 z oferty FAGOR, zasil. 230V, lub 400V, moc 3,45 kW, wym. 600x600x820 mm, przewidzieć zasilanie wodą i odprowadzenie ścieków,

- basen do mycia naczyń kuchennych, np. DM-3235 z oferty Dora Metal,

- stół do pracy, np. DM-3103 lub DM-3104 z oferty Dora Metal

- maszyna kuchenna wieloczynnościowa, np. NMK110 z oferty np Spomasz Nakło, wym. 470x260x400 mm, zasil. 400V, moc 1,1 kW,

- szafa mroźnicza, np. DM-P-92107 z oferty Dora Metal, wym. 700x860x2000 mm, zasil. 230V, moc 320 W, zakres temp. -18 do       -210C,

- szafa chłodnicza, np. DM-P-92101 z oferty Dora Metal, wym. 700x860x2000 mm, zasil. 230V, moc 320 W, zakres temp. -2 do +100C,

- stanowisko robocze, np. z oferty Kromet,

- patelnia elektryczna, np. 700.PE-03 z oferty np. Kromet, wym. 800x700x850 mm, zasil. 400V, moc 9,0 kW,

- kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, np. 700.KG-4/PG-1 z oferty Kromet, wym. 800x700x850 mm , moc gazowa 29,5 kW + moc piekarnika 5,5 kW, zasil. 230V, przyłącze gazu R3/4”,

lub

kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym, np. 700.KE-4/PE-1 z oferty  np. Kromet, wym. 800x700x850 mm, zasil. 400V, moc 15,2 kW + moc piekarnika 5,4 kW

- płyta beztłuszczowego smażenia –gazowa o powierzchni gładkiej lub ryflowanej, np. 700.PBG-400 z oferty np Kromet, wym. 400x700x850 mm, moc gazowa 5,5 kW, przyłącze gazu R1/2”

lub

płyta beztłuszczowego smażenia –elektryczna o powierzchni gładkiej lub ryflowanej, np. 700.PBE-400 z oferty np Kromet, wym. 400x700x850 mm, zasil. 400V, moc 4,8 kW,

- taboret podgrzewczy np. 000.TG-1 z oferty Kromet, wym. 580x580x440 mm, przyłącze gazu R1/2”, moc gazowa 9,0 kW,

- okap wyciągowy, np. DM-3607 z oferty Dora Metal,

- umywalka z zestawem higieny rąk,

- szafa przelotowa na naczynia z drzwiami suwanymi, np. DM-3309 z oferty Dora Metal.

- zlew do celów porządkowych zawieszony na wysokości ~45 cm nad posadzką, zawory na normalnej wysokości,

- szafki na odzież dzieci,

- stoliki i krzesła dla dzieci,

- regał na zabawki,

- dywan.

Wykaz producentów i dystrybutorów zaproponowanego wyposażenia:

DORA METAL Sp. z o.o. 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27, www.dora.com.pl, e-mail: info@dora-metal.pl

Dział Handlowy: tel. 067 255 20 42, fax 067 255 25 15,

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 30, 66-600 Krosno Odrzańskie, centrala: +48 (068) 383 52 73, 48 (068) 383 52 48, fax: +48 (068) 383 54 61, www.kromet.com.pl, e-mail: sekretariat@kromet.com.pl

Dział Handlowy: +48 (068) 383 53 24, fax: +48 (068) 383 54 58.

FAGOR Gastro Polska Sp. z o.o. Palmiry, ul. Warszawska 9, 05-152 Czosnów tel. (22) 312 00 00; fax. (22) 312 00 01, e-mail: biuro@fagor-gastro.pl

Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych SPOMASZ Nakło Sp. z o.o., ul. Potulicka 1, 89-100 Nakło

tel. (052) 386 64 00, www.spomasz-naklo.com.pl, e-mail.

spomnak@spomasz-naklo.com.pl

Zakład P-H-U Ziółkowski, ul. Miedziana 20, Warszawa, tel/fax (0-22) 203914, www.naswietlacze.pl

Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o. o.
ul Słowiańska 7, 48-300 NYSA, tel. 077 4332491 do 95, tel/fax 077 4333656, e-mail: sklep@fpnnysa.com.pl

NSGRAF Sp. z o.o. 78-400 Szczecinek, ul. Wodociągowa 17, 
tel.: 094 372.66.22, 094 372.66.23, 094 372.66.00, faks: 094 372.66.09, e-mail: szczecinek@insgraf.com.pl