Kazimierza Wielka 15.04.2011

ZM/JRP/DT/341-2/15/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 30.03.2011 pytanie 3, pozycja kosztorysowa 6.1 i załącznik nr 11 do tej pozycji. Zauważyliśmy, że pozycje w/w przedmiarze o numerach od 6.2 do 6.6 naszym zdaniem są zdublowane z pozycją 6.1 i nie są zgodne z załącznikiem „Zestawienie sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Wojciechów”

Nadmieniamy również, że w dokumentacji technicznej, w części rysunkowej też nie ma wyczerpującej informacji na temat jak wyżej.

Prosimy o podanie przewiertów z wyszczególnieniem odpowiednio oddzielnie przewiertów sterowanych i oddzielnie przewiertów poziomych. Równocześnie prosimy o szczegółowe podanie średnic, ilości i rodzaju materiałów zastosowanych w przewiertach poziomych jak i średnic na przewiertach sterowanych.

Odpowiedź: Są dwa rodzaje przewiertów, przewierty sterowane bez rury ochronnej w których rura przewodowa spełnia tę funkcję oraz przewierty poziome gdzie rura osłonowa z PE jest rura przewiertową. (W pozycji 6.1 uwzględnione są wszystkie rury przewodowe w przewiertach, tam gdzie kładziemy rurę ochronną i nie kładziemy rury ochronnej, a w pozycji 6.2 do 6.6 w kosztorysie wyszczególnione są tylko rury ochronne z PE zakładane na rurach przewodowych). Szczegółowe długości zostały załączone w załączniku 11 do dokumentacji  przetargowej.

W przedmiarach robót rozdzielono te dwa typy przewiertów. Przewierty sterowane przewidziano na kanale tłocznym i w działkach prywatnych, natomiast przejścia pod drogami przewidziano za pomocą przewiertów poziomych. Dopuszcza się różne technologie wykonania przewiertów z zachowaniem technologii wykonania jakiej mają służyć. Wybór technologii zależy od Wykonawcy.

2.W przedmiarze robót dla Zadania 2: Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w sołectwie Wojciechów: Pozycja 14.1 Przewierty o długości do 20cm rurami o ɸ300-600 mm w gr. Kat II-IV mb długość 67,20 m. Prosimy o podanie średnicy rury oraz materiału.

W pozycji 14.3 – Rura ochronna o ɸ150mm długość 122,1 m. prosimy o podanie średnicy rury oraz materiału.

Odpowiedź: Co do pozycji kosztorysowej 14.1 średnica rury i materiał jaki został zastosowany zostały uwzględnione w tabelach zestawienia sieci. W tabelach tych podano również dla każdego z odcinków oddzielnie średnice i długości rury ochronnej. (tab. Nr 5).