Kazimierza Wielka 26.04.2011

ZM/JRP/DT/341-2/21/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Przedmiar: ZADANIE 5 :Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Koszyckiej                     w Kazimierzy Wielkiej , gmina Kazimierza.

Pozycja 6.1 Przewierty o długości do 20m maszyna do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV – przewiert sterowany długość 282,9 mb.

Pozycja 6.2 Rury ochronne o śr. nom. 250 mm rury z PE – długość 80,6 m

Pozycja 6.3 Rury ochronne o śr. nom. 110 mm rury z PE – długość 64,6 m

Pozycja 6.4 Rury ochronne o śr. nom. 273/9 mm rury z PE – długość 3 m

Pozycja 6.5 Rury ochronne o śr. nom. 105/5 mm rury z PE – długość 6 m

Łączna suma przewiertów i rur ochronnych wynosi 437,1

Natomiast ułożenie rurociągu w pozycji 5.1 Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm, PE 100+ SDR 17 PN10 z wkładką miedzianą wynosi 311,6 mb.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ponieważ z analizy wynika, że długość do ułożenia kanalizacji jest mniejsza od łącznej sumy przewiertów i rur ochronnych o 125,5m.

Ponadto prosimy określić średnicę oraz rodzaj materiału zastosowanego do przewiertów.

Odpowiedź: Są dwa rodzaje przewiertów, przewierty sterowane bez rury ochronnej                    w których rura przewodowa spełnia tę funkcję oraz przewierty poziome gdzie rura osłonowa  z PE jest rura przewiertową. (W pozycji 6.1 uwzględnione są wszystkie rury przewodowe             w przewiertach, tam gdzie kładziemy rurę ochronną i nie kładziemy rury ochronnej,                    a w pozycji 6.2 do 6.5 w kosztorysie wyszczególnione są tylko rury ochronne z PE zakładane na rurach przewodowych). Szczegółowe zestawienie długości, średnic i materiału znajduje się           w tabeli nr 5 „ Zestawienie sieci kanalizacji tłocznej w ul. Koszyckiej” dołączonej do projektu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 5 Rozdział 4 Opis Przedmiotu zamówienia : Zadania II.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej i w miejscowości Wojciechów: - Kazimierza Wielka, ul. Koszycka wyszczególniono następujące długości kolektorów:

Kanał tłoczny:

fi 160 PE 311,6 mb.

Fi 50 PE 250,70 mb.

W przedmiarze dotyczącego tego zadania brak pozycji dla rurociągu tłocznego PE 50 mm              o długości 250,7 m. Prosimy o uzupełnienie pozycji w Przedmiarze robót.

Odpowiedź:  Rura fi 50 PE znajduje się w przedmiarze w pozycji 16.1 – dotyczy przewiertów. W przedmiarze pominięto pozostałą długość rury fi 50 PE układaną metoda tradycyjną tj. 126,9 m, dlatego długość 126,9 należy doliczyć do kalkulacji ceny wg pozycji zgodnej z KNNR 4 1009-03 Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm, PE 100 +, SDR 17, PN 10 z wkładką miedzianą (126,9).

- Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy przedmiarem: Zadanie 5 Kanalizacja sanitarna wraz          z przyłączami w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej, gmina Kazimierza, a załączonym zestawieniem przewiertów zamieszczonych w Tabeli nr 3 Zestawienie przyłączy grawitacyjnych w sołectwie Wojciechów, Gmina Kazimierza Wielka

Pozycja 14.1 Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami             o śr. 150-250mm w gruntach kat.I-II – długość 30,6 m

Pozycja 14.3 Rury ochronne o śr.nom.150mm – długość 30,6 m

Pozycja 16.1 Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 15/25 rurami            o śr. 150-250mm w gruntach kat III-IV – przewiert sterowany – długość 123,8 m

Łączna suma przewiertów i rur ochronnych wynosi 185 m

Według zestawienia w Tabeli nr 3 łączna suma przewiertów i rur ochronnych wynosi 49,4 m

Prosimy o przesłanie zestawienia przewiertów w rozbiciu na średnicę, materiał oraz długość

Odpowiedź: Pozycja 14.1 dotyczy przejść pod drogą rurą przewodową (rurę przewodową skalkulować jako PE), zaś pozycja 14.3 dotyczy rury ochronnej (stalowej) do tego przewiertu (tabela nr 3 w zestawieniach dołączonych do projektu)

Poz. 16.1  Dotyczy przewiertów do rury fi 50 rurą przewodową (250,7(pyt.2) – 126,9 (odp.2) = 123,8 (pyt3).