Kazimierza Wielka 05.05.2011

ZM/JRP/DT/341-2/24/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania konkretnego producenta dotyczące pomp oraz przepompowni ścieków.

Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyt.: co najmniej nie gorszych pod względem parametrów technicznych, do projektowanych, a spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji sanitarnej (tj. obliczeniowe punkty współpracy pomp z rurociągami tłocznymi, określone za pomocą wartości wydajności i wysokości podnoszenia)?

Czy inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150? – korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących?

Czy w świetle przepisów znowelizowanych art. 30 Pzp wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), w szczególności dla: - przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie podtrzymujemy nasze wcześniejsze wyjaśnienia                            z 15.04.2011 dotyczące pompowni ścieków.

Specyfikacja techniczna jasno precyzuje, że zastosowane urządzenia mogą być tożsame lub równoważne z tymi w określonymi w projekcie.

Projektant musi potwierdzić swoje działania powszechnością rozwiązań i wykazać, że np. dobrana pompa jest produkowana a jej parametry, tzn. przepływ, wysokość podnoszenia                     i moc są zgodne z realiami technicznymi, dotyczy to również materiału skorupy pompy. Wyjaśniam, że zaprojektowany polimerobeton jest innym materiałem niż proponowany beton C 35/45. Analogicznie różnica taka jest pomiędzy stalą nierdzewną a stalą „czarną”. Informujemy, że producentów pomp o parametrach jak w projekcie jest przynajmniej kilku na rynku polskim a producentów komór pompowni z polimerobetonu kilkudziesięciu.