Kazimierza Wielka 24.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/9/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Prosimy o podanie, które z armatur montowanych na rurociągach osadowych oraz rurociągach sieci sprężonego powietrza, posiadają sterowanie automatyczne (np. Auma-Matic), a które sterowanie „zamknij-otwórz" (np. Auma-Norm)?

Odpowiedź: W projekcie nie przewiduje się montażu przepustnic i zasuw sterowanych automatycznie.

- W ST-00 „Wymagania ogólne" w punkcie 1.6.6,8 „Budynek socjalno-techniczny" wpisano dmuchawy dla płukania piasku o parametrach Qp=2,lm3/min,, p=600mbar, P=4,lkW, natomiast w „Opisie technicznym do projektu wykonawczego" przedmiotowe dmuchawy są podane o parametrach Qp=3,21m3/min., p=800mbar, P - me podano mocy dmuchawy (w opisie branży elektrycznej str.17 podano moc 5,5kW). Prosimy o sprecyzowanie parametrów przedmiotowych dmuchaw,

Odpowiedź: Należy przyjąć dostawę dmuchaw rotacyjnych o wydajności 3,21 m3/min, nadciśnienie 600 mbar.