Kazimierza Wielka 24.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/10/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

1.Dotyczy Technologii, Dmuchaw z Budynku Płuczki Pisaku, W ST.00 Wymagania Ogólne w punkcie 1.3.7 zakłada się dostawę dmuchaw rotacyjnych typu GM3S-G5 o wydajności 3,21 m3/min, nadciśnienie 8OObar, natomiast w punkcie 1.6.6.8. tej samem specyfikacji zakłada się dostawę dmuchaw o parametrach  Qp = 2,1 m3/min, p=600 mbar , P=4,1 kW z  falownikami oraz w obudowie dźwiękochłonnej. Prosimy o informację który typ dmuchaw jest prawidłowy i który należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź: Należy przyjąć dostawę dmuchaw rotacyjnych o wydajności 3,21 m3/min, nadciśnienie 600 mbar