Kazimierza Wielka 24.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/11/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Dotyczy Technologii, Budynek Płuczki Plasku. Projekt zakłada dostawę 2 kompletów rusztów napowietrzających w piaskownikach. Prosimy o podanie parametrów charakterystycznych rusztów i ich opisu (brak informacji w Specyfikacjach Technicznych oraz Opisie).

Odpowiedź: Ruszt napowietrzający wykonać z rur PE HD Dn90 w formie podkowy i na nim zainstalować po minimum 9 szt. dyfuzorów.

Należy przyjąć wydajność 4-5 m3/h na dyfuzor. Należy zastosować dyfuzory dostosowane do zanurzenia w ściekach surowych z dużą ilością zawiesiny mineralnej.