SIWZ Wyposażenie laboratorium OŚ Kazimierza Wielka

CZEŚĆ A – APARATURA POMIAROWA, AKCESORIA

| Lp. | Urządzenie/ | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr UV-VIS | 1 szt. | - Zakres 190 -1100 nm - Lampa halogenowa i deuterowa - Dokładność +/- 1 nm - Technika wiązki odniesienia (RBT) - Gniazda na kuwety prostokątne: 1,2,5 cm i 1 cal okrągłe : 13 mm i 1 cal - Możliwość pracy na gotowych testach i własnych aplikacjach - Tryb pomiaru: absorbancja, transmitancja, stężenie, λ-scan, kinetyka - Ponad 200 zaprogramowanych fabrycznie gotowych metod - Obrotowy czytnik kodów kreskowych z programem uśredniania wyników i eliminacji błędów (IBR) z 10 – krotnym pomiarem - Wbudowany napęd do automatycznego modułu karuzelowego na kuwety 1 cm - Dotykowy wyświetlacz graficzny touch-screen - Komunikacja USB (komputer, drukarka, klawiatura, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, pendrive) - Możliwość instalacji dodatkowych modułów : karuzelowy, z kuwetą przelewową, z kuwetą przepływową, Peltiera. - Automatyczne rozpoznawanie dodatkowych modułów z aktywacją menu do danego modułu - Menu w języku polskim - Gwarancja 24 miesiące możliwość przedłużenia do 5 lat. |
| 2. | Kuweta kwadratowa | 2 szt. | - równoważna para - szkło optyczne - droga optyczna 1 cal - podziałka 10 oraz 25 ml - koreczki zabezpieczające |
| 3. | Kuweta prostokątna | 3 szt. | - szkło optyczne - droga optyczna 1 cm |
| 4. | Kuweta prostokątna | 1 szt. | - szkło optyczne - droga optyczna 5 cm |
| 5. | Termostat wysokotemperaturowy | 1 szt. | - termostat suchy do mineralizacji ChZT, N-og, P-og, OWO, AOX, Met.ciężkich przy użyciu testów kuwetowych - technika HSD - automatyczna blokada bezpieczeństwa w trakcie mineralizacji - zakres temperatur 40 -170 st.C - zakres czasu 5-240 minut - czas nagrzewania: max. 8 minut, czas chłodzenia: max 13 minut - gotowe programy (HT, ChZT, 100st.C, 40 st.C) oraz możliwość zaprogramowania własnych metod - 12 gniazd na kuwety 13mm lub 20 mm, dowolna konfiguracja w zal. od potrzeb - menu w języku polskim - Gwarancja 24 miesiące (przy umowie serwisowej 5 lat |
| 6. | Zestaw pipet automatycznych z końcówkami | 1 kpl | - pipeta 0,2-1 ml - pipeta 1-5 ml - komplet końcówek - zakres objętości pozwala na wykonanie wszystkich gotowych metod zaprogramowanych w spektrofotometrze - stojak na pipety |
| 7. | Stojak na kuwet | 1 szt. | Stojak na 16 kuwet o średnicy 13 mm |
| 8. | Aparat do mineralizacji | 1 szt. | - aparat do mineralizacji m.in. próbek organicznych i nieorganicznych, takich jak azot Kjeldahla (białka), fosfor, wapń, potas, żelazo, miedź, magnez, mangan, ołów, cynk, kadm i chrom w różnych próbek stałych i ciekłych. - zakres temperatur 100 ... 480°C - szybka mineralizacja w większości próbek do 10 min - konstrukcja: Odporna na korozję - certyfikaty ETL, ETLc, CE - gwarancja 2 lata |
| 9. | Urządzenie do oznaczania BZT | 1 szt. | - Manometryczne, bezrtęciowe stanowisko pomiarowe do analizy BZT n, wg DIN 38409T2. - Jednostka sterująca z mechanizmem mieszającym i zintegrowanymi czujnikami ciśnienia do 6 butelek - Programy pomiarowe na 5, 7 i 10 dni - zintegrowany wyświetlacz do graficznej ilustracji przebiegu krzywej BZT dla poszczególnych butelek - Pamięć wyników, - gwarancja 2 lata |
| 10. | Mikroskop | 1 szt. | - Wysokiej jakości modułowy mikroskop laboratoryjny - obiektywy dużego kontrastu serii HI PLAN - możliwa rozbudowa o oś fluorescencyjną - ostrość: regulowana wysokość gałki, 2 przekładnie: (coarse, fine, focus-stop) - łatwa wymiana lampy - Tubusy: 30° pole widzenia FOV 22; Ergotube 15° FOV 22; ruchome FOV 25 (długie); FOV 22 (krótkie); EDT22 50/50 FOV 22; trinokularne: 50/50 FOV 22; 100/100 FOV 25; 50/50 FOV 25; - metody kontrastu: BF, DF, PH, POL - kondesator: uniwersalny UCL BF/Phase; DF; CL/PH (2.5x–100x); Achr. Apl. (1.25x–100x); - obiektyw: zsynchronizowany: 4x, 10x, 40x - wbudowany stabilizowany zasilacz 30W / napięcie 90-250V - gwarancja 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat w przypadku umowy serwisowej) |
| 11. | Przenośny miernik pH,O2, przew. Rx, ISE | 1 szt. | - terenowy miernik uniwersalny dwukanałowy do pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox, ISE - cyfrowa komunikacja z sondami - port USB do podłączenia PC/drukarki/klucza pamięci/klawiatury - zasilanie sieciowe i bateryjne - w komplecie sondy cyfrowe wzmocnione ze stali nierdzewnej do pomiaru przewodności, pH, redox (5m) - pamięć 500 wyników - wyświetlacz graficzny. 240×160 pikseli, z możliwością wyświetlania równocześnie dwóch parametrów - w zestawie walizka, obudowa ochronna miernika, uchwyty do elektrod i pojemniki na próbki - menu w j. polskim - gwarancja 2 lata |
| 12. | Terenowa sonda do pomiaru O2 LDO | 1 szt. | - cyfrowa sonda do pomiaru tlenu - pamięć ustawień, kalibracji, konfiguracji - metoda pomiaru luminescencyjna niebieska - wykonanie terenowe, obudowa ze stali nierdzewnej, osłona zabezpieczająca miejsce pomiarowe - przewód wzmocniony 5 m - sonda kompatybilna z miernikiem terenowym i stacjonarnym - gwarancja 2 lata |
| 13. | Laboratoryjny miernik do pomiaru pH,O2, przew. Rx, ISE | 1 szt. | - laboratoryjny miernik uniwersalny dwukanałowy do pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox, ISE - cyfrowa komunikacja z sondami - port USB do podłączenia PC/drukarki/klucza pamięci/klawiatury - zasilanie sieciowe i bateryjne - w komplecie sondy cyfrowe wzmocnione ze stali nierdzewnej do pomiaru przewodności i pH - pamięć 500 wyników - wyświetlacz graficzny. 240×160 pikseli, z możliwością wyświetlania równocześnie dwóch parametrów - w zestawie walizka, obudowa ochronna miernika, uchwyty do elektrod i pojemniki na próbki - menu w j. polskim - gwarancja 3 lata |
| 14. | Laboratoryjna elektroda do pomiaru O2 LDO | 1 szt. | - cyfrowa sonda do pomiaru tlenu - pamięć ustawień, kalibracji, konfiguracji - metoda pomiaru luminescencyjna niebieska - wykonanie laboratoryjne, osłona zabezpieczająca miejsce pomiarowe - przewód 1 m - sonda kompatybilna z miernikiem terenowym i stacjonarnym - gwarancja 2 lata |
| 15. | Stojak do elektrod | 1 szt. | Uniwersalny stojak do zainstalowania 3 elektrod |
| 16. | Szafa termostatyczna na 2 zestawy | 1 szt. | przystosowany do 2 aparatów BOD Track 6. Urządzenie sterowane jest elektronicznie poprzez trójstanowy regulator temperatury. Czytelny wyświetlacz pokazujący nastawiona temperaturę. - Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory. - Rozdzielczość 0,10C - Dokładność +/- 1 0C - Temperatura pracy 20 stopni C - Pojemność komory około 180 l - Ilość stanowisk 2 - Wymiary WxSxG 1050x600x600 mm - Gwarancja: 12 miesięcy |
| 17. | Cieplarka laboratoryjna | 1 szt. | - Pojemność 56 l - Wnętrze ze stali nierdzewnej - Obudowa komory ze stali malowanej proszkowo - Naturalny obieg powietrza - Zakres temperatury od +50C powyżej temperatury otoczenia do +700C - Stabilność temperatury: W 370C +/-0,2 / W 500C +/-0,3 - Jednorodność temperatury: W 370C +/-0,2 / W 500C +/-0,2 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Ilość półek standard/max – 2/5 - Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem - Jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy - Nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min – 99,59 h - Regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min – 99,59 h lub praca ciągła manualne ustawienie stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia - zegar czasu rzeczywistego - timer (minutnik) - Wymiary zewnętrzne: SxWxG 590x690x560 mm - Wymiary wewnętrzne: SxWxG 395x395x360 mm - Gwarancja: 24 miesiące |
| 18. | Suszarka laboratoryjna | 1 szt. | Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza: pojemność 56 l, drzwi pełne, zakres temperatury od temperatury otoczenia + 5°C do +250°C, regulacja temperatury co 1,0°C, Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury, sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, kontrola zaniku napięcia, interfejs RS 232 Wymiary komory: SxWxG 395x395x360 mm Wymiary zewnętrzne: SxWxG 590x690x560 mm Ilość półek w dostawie 2 Maksymalna ilość półek 5 Zasilanie 230V/50Hz Możliwości sterownika STD: - sześciosegmentowy profil temp.-czasowy - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość zapamiętania 3 dowolnych programów - regulacja czasu utrzymania każdej zadanej temp. od 1min…99,59h lub praca ciągła - regulacja obrotów wentylatora 0…100% - ustawianie czasu osiągnięcia zadanej temp. - rejestracja średniej, min i max wartości temp. dla każdego segmentu - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp. - podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy - zegar czasu rzeczywistego - Gwarancja 24 miesiące |
| 19. | piec muflowy | 1 szt. | Mufla pieca wykonana z solidnej trwałej ceramiki, elementy grzejne zintegrowane wewnątrz materiału, ułożone dookoła w ściankach mufli. Zewnętrzna obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze popielatym (RAL 7035). Sterownik mikroprocesorowy PID. Proste programowanie – ustawia się tylko jeden wybrany poziom temperatury, czas dojścia do tej temperatury i czas jej utrzymania, po którym urządzenie automatycznie wyłączy grzanie. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. moc 3,3 kW napięcie 230 V częstotliwość 50 Hz zakres regulacji temperatury 50-9000C max temperatura komory roboczej 9000C czas nagrzewania pieca do temperatury nominalnej 130 minut stabilność temperatury +/-20C jednorodność temperatury +/-100C środowisko w przestrzeni roboczej powietrze pojemność komory 7,2 dm3 wymiary komory roboczej SxGxW 200x300x130 mm wymiary zewnętrzne SxGxW 550x570x540 mm waga 55 kg Gwarancja: 12 miesięcy |
| 20. | Waga analityczna z wzorcowaniem | 1 szt. | Nośność: 260 g Dokładność odczytu: 0,1 mg Powtarzalność: 0,1 mg Liniowość: +/- 0,3 mg Czas stabilizacji wyniku: <3 s Szalka o średnicy 90 mm Wysokość nad szalką 22 cm Wymiary wagi: 22x30,5x30 cm (szer./wys./gł.) Waga: 4,4 kg System wagowy wykonany w technologii „Monobloku” Wyświetlacz LCD podświetlany Szklana obudowa przeciwwietrzna demontowana w całości Wewnętrzna kalibracja Wskaźnik stabilności Programowalne zabezpieczenie przed przeciążeniem/ niedociążeniem RS232 Opcje wydruku danych wybierane przez użytkownika Funkcje: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt, zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie Europejskie zatwierdzenie typu, oznakowanie CE, znak M Gwarancja: 24 miesiące |
| 21. | Wzorzec masy | 1 szt. | Wzorzec masy klasa E2, 10g |
| 22. | Wagosuszarka | 1 szt. | Wagosuszarka laboratoryjna Dane techniczne: - obciążenie max: 50 g - działka odczytowa 1 mg - zakres tary: -50 g - dokładność odczytu wilgotności: 0,01/0,001% (0,001 % dla próbek do 1,5 g) - wymiar szalki: fi 90 mm - zakres temp. suszenia: max 160˚C - sposób suszenia: 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny) - opcje zakończenia suszenia: 3 tryby (automatyczny, czasowy, ręczny) - funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki - moc promiennika ciepła: 400W - temp. pracy: +15 + 40˚C - interfejs RS232 - zasilanie 230V, 50Hz - wyświetlacz LCD podświetlany Gwarancja: 24 miesiące |
| 23. | Zestaw szalek | 1 op. 50 szt | Szalki jednorazowe do wagosuszarki |
| 24. | Waga precyzyjna | 1 szt. | - zakres ważenia 1500 g - odczyt 10 mg - wymiary szalki 195x195 - wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym - automatyczne tarowanie - automatyczna kalibracja wewnętrzna z uwzględnieniem czasu i temperatury |
| 25. | Przenośna Automatyczna Stacja poboru próbek | 1 szt. | Kompaktowy przenosiny próbopobierak ze zintegrowanym dystrybutorem spełniający wymagania ISO 5667 - Metoda poboru ciśnieniowo próżniowa - Pobór proporcjonalny do przepływu pływ CVVT , czasu, zdarzeniowy, próbkowania chwycić obsługi (w dowolnym momencie bez przerywania uruchomiony program) - Objętość pobieranej próbki 20 ... 350 ml do wyboru - Dokładność dozowania 2,8% (w 95% przedziału ufności) - Max wysokość zasysania. 6 m (przy ciśń. 1013hPa) - Prędkości zasysania> 0,5 wysokość ssania m / s do 5 m (w 1013hPa); - moc pompy membranowej elektronicznie regulowane - wąż ssący 7,5 m wąż PVC (9,5 mm ID), max. dopuszczalna długość rury ssącej 30 m (wyposażony w sitko) - butelki PE 24 x 1 L - sterownik mikroprocesorowy, wodoodporna klawiatura membranowa, zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, 4 linie x 20 znaków LCD z podświetleniem - wielojęzykowy interfejs użytkownika, do wyboru (DE, FR, GB, NL, CZ, PL, DK, IT) - programy: 6 zdefiniowanych przez użytkownika programów Wejścia : • 1x analogowe: 4-20 mA, opcjonalnie 0-20 mA, napięcie odcięcia 3,3 V (optyczny łącznik) • 5-krotny cyfrowy (przepływu, zdarzenia, 3x swobodnie zdefiniowany), w zależności od konfiguracji sampler - obudowa PE / PC (GF10) - system pasywnego chłodzenia - izolowana baza samplera - Wymiary 510 x 787 x 468 mm (szer. x wys. x głęb.) - zasilanie Sampler 12 V / 10 Ah 115VAC lub 230VAC przy użyciu ładowarki i akumulatora w trybie buforowym, napięcie wtórne 11-14VDC - pracy 0 ... +43 ° C - temperatura próbki 0 - 40 ° C - Gwarancja 24 miesiące |
| 26. | Termotorba | 1 szt. | Lodówka sprężarkowa chłodząca i głęboko zamrażająca Pojemność całkowita: około 23 l (19 l głębokie zamrażanie, 4 l chłodzenie) Zasilanie: 12/24 V DC Pobór mocy: około 35 W Średnia wydajność pracy: 15% przy temperaturze otoczenia +20°C, 19% przy temperaturze otoczenia +32°C, przy temperaturze wewnętrznej +5°C Zużycie energii: Pobór mocy x średni czas eksploatacji Zakres temperatury: +10°C do -18°C, regulowany przez elektroniczny termostat Izolacja: Pełna forma izolacyjna z pianki poliuretanowej System: Sprężarka sterowana elektronicznie, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (może być wyłączone), bezpiecznik elektroniczny/ automatyczne zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, aluminiowy parownik Materiał: Obudowa: PP, wieko: PE Kolor: Obudowa: jasnoszara/ciemnoszara, wieko: ciemnoszare Waga: około 12,5 kg Cechy jakościowe: Odpinane wieko (zamontowane z przodu), pionowa przestrzeń dla butelek 2 l, oświetlenie wewnętrzne |
| 27. | Zestaw do filtracji 3 stanowiskowy | 1 kpl. | Lejki metalowe o pojemności 500 ml wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej ( uszczelki z PT lub silikonu ) zestaw dla laboratoriów wykonujących duże ilości badań. Każdy z trzech lejków o pojemności 500 ml osadzony na wspólnej ramie posiada zawór, co pozwala na niezależną pracę. Konstrukcja lejka i spieku tak jak dla lejków pojedynczych. Może być w całości sterylizowany w autoklawie lub suszarce. Może być sanityzowany gorącą wodą lub przez opalanie płomieniem. Każdy lejek posiada pokrywkę. W skład zestawy wchodzą : trzy lejki metalowe o pojemności 500 ml z skalą na ściankach, listwa 3 – miejscowy przewód rurowy rozgałęziony ze stali nierdzewnej, nr.16828 - 1szt Kolba ssąca 5 litrowa, +korek silikonowy Z korkiem silnikowym i rurką połączeniową - 3m Wąż gumowy próżniowy 1 mb. (zalecane 3 metry do zestawu potrójnego ) Zabezpieczenie pompy przed zalaniem - 1szt Vacusart zabezpieczenie pompy - gotowy do użycia sterylny filtr do powietrza z PTFE w środku. Włączony w ciągu węża w układach filtracji próżniowej zabezpiecza pompę próżniową przed zalaniem umożliwiając przepływ wody/ roztworów wodnych. Po zalaniu wodą można go przedmuchać, wysuszyć w suszarce ( 105 0 C ) i można go używać ponownie. Uwaga przepływ wody przez filtr staje się możliwy po użyciu środków zmniejszających hydrofobowość filtra np.: Izopropanolu. - 1 szt. Szybko złączka do zestawu filtracyjnego Bardzo pomocnym elementem w zestawie filtracyjnym jest złączka umożliwiająca bardzo szybkie odpięcie elementów. Np. odpięcie kolby 5000ml i opróżnienie jej . Element mocuje się na wężu. - 1 szt. Membranowa pompa próżniowa jednogłowicowa wydajność 30 l / min, max ciśnienie 7 bar próżnia końcowa :100 mbar abs, zasilanie 230 V, 50 Hz, ochrona IP 20 membrana neoprenowa, zastawka ze stali nierdzewne |
| 28. | Dejonizator wody | 1 szt. | Produkcja wody oczyszczonej bezpośrednio z wody wodociągowej. Czterostopniowe oczyszczanie na filtrach mechanicznym, węglowym, membranie RO złożu jonowymiennym Automatyczne płukanie systemu przed każdym poborem wody Sterowanie - mikroprocesorowy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia parametrów pracy urządzenia: -dwa niezależne progi alarmowe dla przewodności wody (I ostrzegawczy, II informujący o konieczności wymiany pakietu UP) -Ustawienie czasookresu wymiany filtrów Wyświetlacz (2x16 znaków) wskazujący parametry wody wyjściowej (przewodność i temperatura) oraz komunikaty alarmowe takie jak: niskie ciśnienie wody zasilającej , komunikaty ostrzegające o złej jakości wody wyjściowej i konieczności wymiany filtrów oraz data i czas (zegar czasu rzeczywistego). Przewodność wody na wyjściu: 0,55 μS/cm Wydajność systemu do 7 l/h Ciśnienie zasilania od 0,3 do 05 MPa Wymiary zewnętrzne: SxWxG 340x490x580 mm Zasilanie 230/50 Hz Pobór mocy 60 VA Gwarancja: 24 miesiące |
| 29. | Łaźnia wodna | 1 szt. | z półką, otwarta, wymiary zbiornika 210×270×200 mm, moc grzałki 750 W. Łaźnie dzięki złączu RS232 mają możliwość rejestracji warunków inkubacji. Szczelność zbiornika zapewnia wykonanie go metodą tłoczenia z nierdzewnej stali i zastosowanie silikonowych uszczelek. Obudowę z tworzywa o bardzo dużej odporności chemicznej.Panel sterowania z wbudowanym zegarem i kalendarzem i komunikatami w języku polskim Grzałka rozmieszczona na całej powierzchni dna zbiornika dla zapewnienia równomiernego rozkładu temperatury.Gwarancją na 2000 godzin rzeczywistej pracy. Gwarancja: 24 miesiące |
| 30. | Mieszadło magnetyczne | 1 szt. | Obroty regulowane 50-1100 obr./min. Max. objętość cieczy 5 litrów Moc 6 W, zasilanie 230V Wymiary130 x 150 x 50 mm, waga 0,55 kg Obudowa z wysoce odpornego chemicznie i mechanicznie tworzywa ABS. Gwarancja: 12 miesięcy |
| 31. | Chłodziarka laboratoryjna | 2 szt. | - pojemność 140/40 - wnętrze z tworzywa sztucznego - wymuszony obieg powietrza - drzwi pełne - 3 półki - regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w graficzny wyświetlacz LCD - jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C - alarm otwartych drzwi - alarm informujący o zaniku zasilania - alarm uszkodzenia czujnika temperatury - port komunikacyjny RS-232 - termostat zabezpieczający przed przekroczeniem nastawionej temperatury - timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min - pojemność 150 litrów - zakres temperatur od +3°C do +40°C - wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 550/600/880 mm - wymiary wewnętrzne (szer./głęb./wys.): 480/445/740 mm - waga ok. 41 kg Gwarancja: 12 miesięcy |
| 32. | Płyta grzewcza ceramiczna | 1 szt. | Podgrzewacz laboratoryjny w hermetycznej obudowie odpornej na korozję, płyta ceramiczna ceran odporna chemicznie i termicznie temp. min 600 C, o min powierzchni płyty 280x280 mm pow. grzejna o śr.min 160 mm panel sterujący-dotykowy Gwarancja: 12 miesięcy |
| 33. | Destylator elektryczny DE-5 | 1 szt. | - wydajność ok. 4l/h - zużycie wody ok. 60l/h - moc pobierana 3 kW - napięcie zasilania 220V/50Hz - masa 8 kg - Gwarancja: 12 miesięcy |
| 34. | Biureta cyfrowa 25 ml | 3 szt. | Wysoka dokładność miareczkowania z limitem błędu biurety Klasy A zgodnie z DIN EN ISO 385, Płynny ruch pokrętła, nie wymaga użycia dużej siły, Łatwa obsługa oraz konserwacja, Podgląd cylindra i tłoka (okienko inspekcyjne), Tłok PTFE, cylinder szklany, Wylewka ustawiana w pionie i poziomie, Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 0,01 lub 0,001 (do wyboru w menu), powyżej objętości 20 ml Zaworek zwrotny Prosta kalibracja Możliwość obrotu na butelce o 360 stopni Teleskopowa rurka ssąca Zakręcana zatyczka wylewki Pojemność 25 ml Podziałka 0,01 ml Dokładność ≤± 0,07% (18ul) Dostarczona z certyfikatem zgodności, protokołem sprawdzenia, teleskopowa rurką napełniającą, rurka odpowietrzającą, 2 bateriami, adapterami. Butelka brązowa o pojemności 1000 ml GWARANCJA: 12 miesięcy |
| 35. | Dozownik | 3 szt. | 0,5 – 5 ml; 1,0-10,0 ml; 2,5 – 25 ml z butelką szklaną oranż 1,0L z zaworkiem odpowietrzającym zakres 0,5 – 5 ml; 1,0-10,0 ml; 2,5 – 25 ml podziałka 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml dokładność 0,5% dostarczony z 3 adapterami do różnych butelek, instrukcją obsługi, certyfikatem kalibracji, kluczykiem montażowym i rurką napełniającą GWARANCJA: 12 miesięcy |
| 36. | Laboratoryny płaszcz grzewczy | 4 szt. | Pojemność 500 ml |
| 37. | Laboratoryny płaszcz grzewczy | 2 szt. | Pojemność 1000 ml |
| 38. | Wózek transportowy laboratoryjny | 1 szt. | Wykonany z wysokogatunkowej stali malowanej farbą epoksydową chemoodporną wyposażony w półkę wykonaną z laminatu o zagęszczonej strukturze oraz kuwety PCV |

CZĘŚĆ B -  ODCZYNNIKI LABORATORYJNE (TESTY)

Do oznaczeń :  ChZT (odpływ)  - 2 kpl.

ChZT (dopływ   - 2 kpl

Nog   (odpływ)  - 2 kpl

N og  (dopływ)  - 2 kpl.

Pog   (odpływ)  - 2 kpl.

Pog   (dopływ)  - 2 kpl.

CZĘŚĆ C – SZKOŁO LABORATORYJNE

| LP | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba stożkowa szkl.300ml w/sz | szt. | 10 |
| 2 | Kolba stożkowa szkl.300ml sz/sz | szt. | 6 |
| 3 | Zlewka szkl.niska 100ml 50/70mm (d/h) | szt. | 5 |
| 4 | Zlewka szkl.niska 250ml 70/95mm (d/h) | szt. | 10 |
| 5 | Zlewka szkl.niska 1000ml 105/145mm (d/h) | szt. | 5 |
| 6 | Bagietka szklana 5-6x250mm | szt. | 10 |
| 7 | Bagietka szklana 5-6x300mm | szt. | 10 |
| 8 | Naczynko wagowe szkl. 30x50mm | szt | 10 |
| 9 | Naczynko wagowe szkl. 50x30mm | szt. | 10 |
| 10 | Kolba miarowa szkl.kl.A 25ml,korek pl.,NZ 10/19-CERT.SERII | szt. | 2 |
| 11 | Kolba miarowa szkl.kl.A 50ml,korek pl.,NZ 12/21-CERT.SERII | szt. | 5 |
| 12 | Kolba miarowa szkl.kl.A 100ml,korek pl.,NZ 14/23-CERT.SERII | szt. | 5 |
| 13 | Kolba miarowa szkl.kl.A 250ml,korek pl.,NZ 14/23-CERT.SERII | szt. | 5 |
| 14 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,1ml,podz.0,01ml-skala niebieska -CERT.SERII (wyplyw całkowity) | szt. | 5 |
| 15 | Pipeta wielomiarowaszkl.AS,2ml,podz.0,02ml-skala niebieska - CERT.SERII (wyplyw całkowity) | szt. | 5 |
| 16 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,5ml,podz.0,05ml-skala niebieska-CERT.SERII (wyplyw całkowity) | szt. | 5 |
| 17 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,10ml,podz.0,1ml-skala niebieska-CERT.SERII (wyplyw całkowity) | szt. | 10 |
| 18 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,25ml,podz.0,1ml-skala niebieska-CERT.SERII (wypływ całkowity) | szt | 5 |
| 19 | Eksykator z gniazdem plastikowym d=329/240mm + wkład porcelanowy | szt. | 1 |
| 20 | Żel krzemionkowy wskaźnikowy 3-7mm (K) bez kobaltu pomarańczowy | 1kg | 1 |
| 21 | Butla szklana 100ml w/sz biała,kore kszkl. | szt. | 10 |
| 22 | Butla szklana 250 ml w/sz biała, korekszklany | szt. | 10 |
| 23 | Butla szklana 500ml w/sz biała,korekszkl. | szt. | 10 |
| 24 | Butla szklana 1000ml w/sz biała,korekszkl. | szt. | 5 |
| 25 | Butla szklana 1000ml gwint/zakr.(nakrętka niebieska) | szt. | 10 |
| 26 | Butla szklana 250ml gwint GL45/zakr.(nakrętka niebieska) | szt. | 10 |
| 27 | Butla szklana 500ml gwint/zakr.(nakrętka niecieska) | szt. | 5 |
| 28 | Lejek szklany 100mm,cienka nóżka 12/100mm(fi/h nóżki) | szt. | 2 |
| 29 | Lejek szklany 45mm,cienka nóżka 6/45mm(fi/h nóżki) | szt. | 2 |
| 30 | Lejek szklany 70mm,cienka nóżka 9/70mm(fi/h nóżki) | szt. | 6 |
| 31 | Tryskawka PE 500ml | szt. | 5 |
| 32 | Butla HDPE z wąską szyją (fi.46mm) z kranem poj.5L | szt. | 1 |
| 33 | Butla HDPE z kranem 25l | szt. | 1 |
| 34 | Butla LDPE w/sz GL28 1000ml z nakrętką | szt | 10 |
| 35 | Nosidło HDPE na 4 butelki, żółte | szt. | 2 |
| 36 | Zlewka wahadłowa PP 1000ml do czerpaka | szt | 1 |
| 37 | Zlewka kątowa PP 1000ml do czerpaka | szt. | 2 |
| 38 | Teleskopowy drążek aluminiowy do czerpaków, dł. regulowana w przedziale115-300cm | szt. | 2 |
| 39 | Teleskopowy drążek aluminiowy do czerpaków, dł. regulowana w przedziale174-600 cm | szt | 1 |
| 40 | Tacka PCV na pipety | szt. | 1 |
| 41 | Taca na narzędzia, ABS, 151 x 201 x 41mm | szt. | 2 |
| 42 | Taca na narzędzia, ABS, 151 x 303 x 42mm | szt. | 2 |
| 43 | Taca na narzędzia, ABS, 252 x 252 x 82mm | szt. | 2 |
| 44 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 50ml(1),podst.szklana,skala nieb. | szt. | 2 |
| 45 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 100ml(1),podst.szklana,skala nieb. | szt. | 10 |
| 46 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 250ml(2),podst.szklana,skala nieb. | szt. | 2 |
| 47 | Zlewka PP z uchem 250 ml skala nieb.tłoczona | szt. | 5 |
| 48 | Zlewka PP z uchem 500 ml skala nieb.tłoczona | szt. | 5 |
| 49 | Zlewka PP z uchem 1000ml skala nieb.tłoczona | szt. | 5 |
| 50 | Zlewka PP z uchem 2000ml skala nieb.tłoczona | szt. | 2 |
| 51 | Lej Imhoffa 1000ml | szt. | 4 |
| 52 | Statyw na lej Imhoffa 3 -stanowiskowy | szt. | 2 |
| 53 | Parownice porcelanowe okrągłe, typ głęboki, poj. 72 ml | szt. | 10 |
| 54 | Parownice szklane , szkło kwarcowe, poj. 120 ml | szt. | 6 |
| 55 | Tygiel porcelanowy typ niski, poj. 17 ml, śr. 40 mm | szt. | 10 |
| 56 | Pokrywka tygla porcelanowa , śr. 40 mm | szt. | 10 |
| 57 | Rozdzielacz szklany typ gruszkowy, poj.250 ml, kurek szklany | szt. | 3 |

CZĘŚĆ D - MEBLE LABORATORYJNE

POMIESZCZENIE NR 1

Ilość

01	1	Dygestorium szczelinowe DSL 12.00 LC/CR S

       wymiar: [ 1200x900x2400 ],

       ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia krawędź wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu,

       w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm, podklejony pod blat, krawędź blatu w miejscu łącznia ze zlewikiem glazurowana,

       ściany boczne komory manipulacyjnej wyłożone są ceramiką wielkogabarytową kwasoodporną  ściany zewnętrzne zaś wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV  grubości 2 mm,

       listwa armaturowa zawiera2 x zawór wody zimnej, 1 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44),

       importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach :

      średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

      temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

      zapalność : samo gasnący

      twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

      barwa : szary RAL 7035

       sterowanie oświetleniem wyciągu odbywa się z panela czujnika przepływu powietrza,

       oświetlenie komory wykonane jest w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej,

       dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z dodatkową kuwetą  polipropylenową wysuwaną,

       kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z ceramiki wielkogabarytowej,

       odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

       instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta;

       gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;

      okno wykonane z MDF, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba szkło hartowane.

       Dygestorium w standardzie wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza typ  Q- flow zgodny z charakterystyką:

System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:

   kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

   alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

   wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

   kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

   rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

   funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.

   zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

   kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

   możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

   sterowanie oświetleniem dygestorium,

   sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

   możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

   możliwość sterowania pracą wentylatora.

02	1	Dygestorium szczelinowe DSL 15.00 LC/CR S

       wymiar: [ 1500x900x2400 ],

       ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia krawędź wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu,

       w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm, podklejony pod blat, krawędź blatu w miejscu łącznia ze zlewikiem glazurowana,

       ściany boczne komory manipulacyjnej wyłożone są ceramiką wielkogabarytową kwasoodporną  ściany zewnętrzne zaś wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV  grubości 2 mm,

       listwa armaturowa zawiera2 x zawór wody zimnej, 1 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44),

       importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach :

      średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

      temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

      zapalność : samo gasnący

      twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

      barwa : szary RAL 7035

       sterowanie oświetleniem wyciągu odbywa się z panela czujnika przepływu powietrza,

       oświetlenie komory wykonane jest w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej,

       dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z dodatkową kuwetą  polipropylenową wysuwaną,

       kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z ceramiki wielkogabarytowej,

       odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

       instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta;

       gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;

      okno wykonane z MDF, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba szkło hartowane.

       Dygestorium w standardzie wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza typ  Q- flow zgodny z charakterystyką:

System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:

   kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

   alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

   wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

   kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

   rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

   funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.

   zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

   kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

   możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

   sterowanie oświetleniem dygestorium,

   sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

   możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

   możliwość sterowania pracą wentylatora.

03	1	Stół wyspowy

o wymiarach 3000 x 1500 x 900/1800 mm z końcówką trapezową. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM z podniesionym obrzeżem w części zlewowej. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm oraz dwa małe zlewiki również ceramiczne o wymiarze 295 x 145 mm. Z blatu przy zlewach wyprowadzone jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11. Stół wyposażony jest w nadstawkę wykonaną z mieszanki żywic fenolitycznych oraz profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego szyba VSG o grubości 6 mm. W kolumnach nadstawki stołu umieszczone są gniazda elektrycznej w ilości 4 x 2 x 230 V, 16 A. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm oraz miejscami do pracy w pozycji siedzącej.

04	1	Stół przyścienny do mycia

o wymiarach 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM z podniesionym obrzeżem. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm w ilości dwóch sztuk. Z blatu przy zlewach wyprowadzone jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.

05	1	Stół przyścienny do miareczkowania

o wymiarach 2100 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM z podniesionym obrzeżem. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.  Stół na wyposażeniu na długości 1200 mm posiada kaseton oświetleniowy.

06	2	Szafa laminowana laboratoryjna

o wymiarze 800 x 500 x 1900 mm przeszklona.

POMIESZCZENIE NR 2

07	1	Stół przyścienny AGLODROM

o wymiarach 3000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.

08	1	Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem

o wymiarach 3400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM z podniesionym obrzeżem w części zlewowej na odcinku 1200 mm. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.

09	1	Biurko laboratoryjne

o wymiarze 1200 x 800 mm z kontenerkiem przejezdnym oraz półką pod klawiaturę.

10	1	Szafa laminowana laboratoryjna aktowa

o wymiarze 800 x 500 x 1900 mm pełna.

POMIESZCZENIE NR 3

11	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną

o wymiarach 3500 x 700 x 800 mm. Blat laminowany postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Na odcinku stołu o szerokości 1800 mm zabudowane dwa stanowiska wagowe. Obudowa stołu wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na osobnym stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 400 mm w ilości dwóch sztuk. Płyta umieszczona jest na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań.

12	2	Szafa laminowana laboratoryjna aktowa

o wymiarze 800 x 500 x 1900 mm pełna.

POMIESZCZENIE NR 4

13	1	Regał metalowy

o wymiarach 1000 x 500 x 2000 mm

13	3	Szafa na odczynniki

o wymiarze 600 x 600 x 1900 mm. Korpus szafy wykonany z laminatu o zagęszczonej strukturze. W środku szafa w całości wyłożona jest anwidurem. Posiada półki z możliwością regulacji wyposażone w kuwety oraz system wentylacji. Zamykana na zamek, zawiasy chemoodporne pokryte powłoką EPS.

14            Krzesła i taborety laboratoryjne

3     Obrotowe niskie krzesło laboratoryjne

-   antypoślizgowe  siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu

w kolorze czarnym

          - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

          - podstawa  z poliamidu z włóknem szklanym

          - krzesło wyposażone w podłokietniki

2     Obrotowe niskie krzesło laboratoryjne

-  antypoślizgowe  siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu  				       w kolorze czarnym

          - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

          - podstawa  z poliamidu z włóknem szklanym

2     Obrotowe  krzesło laboratoryjne

-  	antypoślizgowe  siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu 				       w kolorze czarnym

          - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

          - podstawa  z poliamidu z włóknem szklanym

          - wyposażone w podnóżek

3       Obrotowy niski taboret laboratoryjny

-   antypoślizgowe  siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu 			       w kolorze czarnym

          - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

          - podstawa  z poliamidu z włóknem szklanym

- na kółkach podgumowanych

1.    Instalacja elektryczna

          Gniazdka elektryczne winny znajdować się na wysokości 95 - 100 cm nad posadzką  jednocześnie przy zaleceniu około 10 cm od powierzchni blatu.

          Za dygestorium powinien znajdować się przewód wyprowadzony z puszki do podłączenia prądu w dygestorium mieszczący się w gabarytowych wymiarach dygestorium na wysokości około 75 cm od posadzki najlepiej z lewej strony patrząc od czoła na dygestorium.

          W przypadku stołu wyspowego przewód instalacyjny stołu ma być wypuszczony ze ściany lub posadzki w ¾ długości stołu licząc od końca stołu bez zlewu lub jeśli stół dolega do ściany ze ściany zgodnie z zaleceniem wysokość przewodu około 70-80 cm nad posadzką w osi stołu.

2.    Instalacja kanalizacyjna

         Przy dygestorium oraz stołach przyściennych wyjście kanalizacji z posadzki lub ze ściany mieszczące się w gabarytowych wymiarach mebla, zakończone rurą PP o średnicy 50 mm na wysokości około 20 - 25 cm od posadzki.

         W przypadku stołu wyspowego kanalizacja w ¼  długości stołu licząc od końca stołu ze zlewem  umieszczona w posadzce,  zakończona rurą PP o średnicy 50 mm na wysokości około 20 - 25 cm od posadzki mieszcząca się w osi stołu lub jeśli stół dolega do ściany ze ściany na wysokości maksymalnie  20 – 25 cm od posadzki.

3.    Instalacja wodna.

         W przypadku podłączeń do instalacji wody dygestorium i stołów przyściennych konieczne jest wyprowadzenie zaworu kulowego ½” na wysokości nie większej niż 50 – 60 cm od posadzki.

         Jeśli chodzi o stół wyspowy woda  powinna być wyprowadzona z posadzki na wysokość 50 cm i również zakończona zaworem kulowym ½” w osi stołu jeśli stół dolega do ściany ze ściany na wysokości zgodnie z zaleceniem 50 cm od posadzki również w osi stołu.

4.    Instalacja wentylacyjna

         Nad dygestorium w suficie winien znajdować się otwór wentylacyjny o średnicy minimum 160 – 200 mm maksymalnie 4 cm od ściany . Najlepiej gdy oś otworu wentylacyjnego znajduje się w osi dygestorium.

5. Posadzki wyłożone wykładziną typu „Tarkett”; grubość min. 2 mm, antypoślizgowa, powłoka zabezpieczająca z poliuretanu, trudnopalna, odporna chemicznie, ścieralność                   </= 0,15 mm.

Wywinięcie cokołu na ścianę – 10 cm

Powierzchnia całkowita podłóg – 90 m2

6. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 180 cm . Powierzchnia całkowita – 105 m2

7.    Wymagania dotyczące temperatury.

         W pomieszczeniach,  w których ma odbywać się montaż mebli laboratoryjnych temperatura nie powinna być niższa niż 15 o