Kazimierza Wielka 08.07.2011

ZM/JRP/DT/341-3/32/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 33

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

1,	Pompownia

- Brak próby szczelności pompowni

• Brak taśmy uszczelniającej Sika V-32L w przerwach roboczych

- Brak drabinki włazowej

- Brak czasu pracy deskowań systemowych

- Brak przejść szczelnych w ścianie stropie i dnie

- Brak .siatki z prętów fi 6 o oczkach 20*20 cm do zbrojenia spadków

- Brak nadbetonu o grub. 10-2 cm

- Czy nie należałoby na płycie górnej na styropianie doliczyć izolacji z folii łub papy oraz warstwy wyrównawczej z zaprawy?

Czy powyższe elementy powinny być wycenione, a tym samym przedmiar uzupełniony, czy będą na zasadzie rozliczenia kosztorysowego powykonawczego rozliczone na zakończenie prac?

Odpowiedź:

- Uwzględnić próbę szczelności pompowni jak i innych obiektów jako podstawowy punkt odbiorowy

- Uwzględnić elementy uszczelniające w ramach przyjętej technologii wykonania studni

- Nie montować drabinki złazowej

- Prace deskowań uwzględnić w przypadku przyjętej metody wykonywania studni na mokro. Zamawiający nie narzuca technologii wykonania studni pompowni.

- Uwzględnić przejścia szczelne

- Zamawiający nie wymaga aby skosy betonowe były dozbrajane. Jeżeli oferent przewiduje taką metodę wykonywania skosów powinien takową siatkę uwzględnić.

- Uwzględnić elementy jeżeli takowe są wymagane w ramach przyjętej technologii wykonania studni

- Tak – należy takie elementy uwzględnić.

Wszystkie konieczne do prawidłowego wykonania projektowanego obiektu elementy muszą być wycenione tak aby cały element mógł być odebrany jako kompletny pod względem budowlanym jak i technologicznym wg dowolnie przyjętej technologii realizacji obiektu.

2.	Budynek socjalno techniczny

Po zapoznaniu się z dokumentacją, według nas przedmiar powinien dodatkowo uwzględniać:

- pompowanie wody z wykopu

- rusztowania zewnętrzne i ich czas pracy rusztowań

- zabezpieczenie dna wykopu materiałem grubokruchym

- w robotach murowych otwory na okna i drzwi

- pas podrynnowy

- tynki kominów ponad dachem

- podbitkę dachu

- obróbki blacharskie kominów

- cokolik z płytek gres

- obróbkę blacharską okien-parapety zewnętrzne

- listwy wykończeniowe do glazury

- parapety wewnętrzne okien

- wykonanie opaski betonowej przy budynku np. z kostki zakończonej opornikiem betonowym

- Brakuje ściany o grub. 24 cm z bloczka gazobetonowego ,60*(6,01*5+5,98*2*10)-239,44 m2

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej zestawem farb ognioodpornych podkładowe i
nawierzchniowe-zgodnie z opisem

- obudowy kanałów wentylacyjnych ścianką z cegły o grub, 12 cm.

- wyjaśnić i skorygować wykazy siali zbrojeniowe- czy prawidłowe są na wykazach czy w przedmiarach. Zgodnie z KNR 202 rozdział: 19 - na wykonanie zbrojenia składają się przygotowanie i montaż zbrojenia, proszę o skorygowanie

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonywania ław i fundamentów w wykopie zalanym wodą.

- Zamawiający nie narzuca technologii wykonywania obiektów – wymaga jednak aby obiekty były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- J.w.

- Uwgzględnić w obmiarze ściany „24” – 240 m2

- Jak  2.

- J.w.

Poprawne ilości projektowe są w wykazach stali zbrojeniowej na rysunkach konstrukcyjnych

Ponadto:

Poz.1- brakuje wykopów po ławy o l=l4+5,40*2+5,43*6*2+4,66*2 W związku z tym ulegną zmianie pozostałe pozycje robót ziemnych

Poz.330- obmiar powinien wynosić 750,70* 1,03*1,018=0,787 t Zgodnie z KNR 205 występują materiały pomocnicze do montażu konstrukcji, proszę o uprowadzenie w przedmiarze pozycji wykonania konstrukcji stalowej.

Poz.380-obmiar wynosi (12,17+18)*2*3,20 plus 12,17*2,20*0,50*2 minus otwory jak w przedmiarze czyli 197,58 m2

Poz.390 obmiar wynosi (12,27+12,27+5,50+5,21+5,96)*2,35- (4,80+13,23)=78,81 m2 Poz.410 - obmiar wynosi 2,50*(1,30+1,08)-2,10*0,90= 4,06 m2

Poz.420- obmiar wynosi 6,30*3=18,90 mb

Poz,430- obmiar wynosi 6,30*2=12,60 mb

Poz.490—sprawdzić i skorygować obmiar

Poz.850 - winno być 12,80 a nie 12,50

Jeżeli w budynku ma być wykonane malowanie farbami ognioodpornymi ścian i sufitów, to

dlaczego nie przewiduje się stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiednim parametrze El ?

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z obmiarem

3. Budynek krat

Po zapoznaniu się z dokumentacją, według nas przedmiar powinien dodatkowo uwzględniać:

-	utylizację papy

- wykonanie opaski przy budynku np. z kostki betonowej zakończonej opornikiem betonowym.

-  pas podrynnowy

- cokolik z płytek gres

- listwy wykańczające do glazury.

Odpowiedź:

- Tak – należy roboty wykonywać również zgodnie z Ustawą o Ochronie  środowiska

- Zamawiający nie wymaga wykonywania opaski wokół budynku krat

- Zamawiający nie narzuca technologii wykonywania obiektów – wymaga jednak aby obiekty były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością.

- J.w.

- J.w

4. Zbiorniki

Po zapoznaniu się z dokumentacją, według nas przedmiar powinien dodatkowo uwzględniać;

- taśmę uszczelniającą Sika V-32L w przerwach roboczych

- czas pracy rusztowań

- czas pracy deskowań

- wyjaśnić i skorygować wykazy stali zbrojeniowe- czy prawidłowe są na wykazach czy w przedmiarach. Zgodnie z KNR 202 rozdział 19 - na wykonanie zbrojenia składają sic przygotowanie i montaż zbrojenia, proszę o skorygowanie.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie narzuca technologii wykonania elementów żelbetowych. Jeżeli jakiekolwiek roboty są konieczne do realizacji w przyjętej przez oferenta technologii robót danego obiektu musi uwzględnić wszystkie konieczne składniki.

- J.w.

- J.w.

Poprawne ilości projektowe są w wykazach stali zbrojeniowej na rysunkach konstrukcyjnych. Zwrócić należy jednak uwagę że w zbiorniku nr 2 nie będą wykonywane roboty konstrukcyjne, a jedynie demontaż konstrukcji oraz remont powierzchni ścian zbiornika

Pytanie ogólne - czy w przedmiarach nie należałoby liczyć zdjęcia humusu oraz jego      rozplantowania i przywrócenia terenu  po robotach do stanu pierwotnego?

Odpowiedź: Oczywiście należy po robotach teren uporządkować, nie koniecznie przywracać do stanu pierwotnego. Humus zgodnie z ustawą o ochronie środowiska podlega ochronie.