Kazimierza Wielka 15.07.2011

ZM/JRP/DT/341-3/35/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 36

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych sprzętu(koparko-ładowarki, samochodu wywrotka oraz samochodu specjalistycznego asenizacyjnego) lub typu sprzętu równoważnego.

Odpowiedź: Samochód asenizacyjny powinien posiadać pojemność beczki 8000 l na podwoziu o mocy nie mniejszej niż 180 KM oraz kompresor o minimalnym wydatku 450 m3/h powozie i nadbudowa mają być fabrycznie nowe

Koparko- ładowarka moc 100 KM pojemność łyżki 1,1m3

Samochód wywrotka, ładowność 6 Mg

Pytanie 2. Jaką farbą należy pomalować ściany wewnętrzne oraz sufit w budynku krat, budynku płuczki piasku i budynku socjalno technicznym? Czy muszą być zastosowane farby ognioodporne? Jeśli tak to proszę o podanie przykładowej farby ognioodpornej do malowania.

Odpowiedź:

Do malowania  należy zastosować farby które cechują poniższe własności :

-zdolność do odprowadzania wilgoci ze ścian i sufitu,

-oraz zdolność do blokowania penetracji wilgoci z pomieszczenia do ścian