26/07/2011    S141    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

PL-Kazimierza Wielka: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2011/S 141-233332

Związek Miedzygminny "Nidzica", ul. Zielona 12, Związek Miedzygminny "Nidzica", ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka, attn: M.Kapusta, A. Koral, POLSKA-28-500Kazimierza Wielka. Tel. +48 413521801-226. E-mail: m.kapusta@jrp-nidzica.pl. Fax +48 413521801.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.6.2011, 2011/S 109-179848)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45231300, 45252127

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni:

Przepustowość dobowa Qśr.d = 300 m3/d (I etap).

Ładunek dobowy BZT5 = 161 kg BZT5/d (I etap).

RLM = 2687.

Skład odprowadzanych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczać następujących wielkości:

BZT5 25 mgO2//dm3.

ChZT 125 mg//dm3.

Zawiesina ogólna 35 mg//dm3.

Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, przepływową, pracującą na bazie osadu czynnego niskoobciążonego.

Podstawowe urządzenia dla I etapu:

— zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; sito typu ślimakowego zespolone z przenośnikiem śrubowym piasku,

— punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48 m3 osadnik wstępny o pojemności 47 m3,

— komora anoksyczna o pojemności 105 m3 z mieszadłem,

— komory napowietrzania (2 szt.) o łącznej pojemności użytkowej 231 m3,

— osadnik wtórny, lejowy o pojemności użytkowej 73 m3,

— pompownia ścieków oczyszczonych,

— komora tlenowej stabilizacji osadu o pojemności 100 m3,

— komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym,

— budynek socjalno – techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenia dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone pomieszczenie prasy,

— urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Qmaxh = 5m3/h,

— generator prądotwórczy,

— szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno – pomiarowa.

Ścieki surowe na oczyszczalnię transportowane będą rurociągiem tłocznym o średnicyD260PE z pompowni sieciowej na zestaw do mechanicznego oczyszczania. Zaprojektowano również rurociąg ścieków sanitarnych z ZSO, które zostaną wprowadzone do zbiornika zlewnego i wraz ze ściekami dowożonymi kierowane będą na cześć mechaniczną. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i piasku, ścieki kierowane są do zbiorników technologicznych zaprojektowanej oczyszczalni.

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwoopadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo – beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowiania ścieków oraz proces przeróbki osadu.

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie następuje proces denitryfikacji. Mieszają się tam ścieki z osadnika wstępnego (bogate w węgiel organiczny) ze ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory napowietrzania.

Mieszanie ścieków surowych z osadem czynnym następuje za pomocą mieszadła pionowego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych.

W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują węgiel organiczny dostarczony ze ściekami surowymi, co umożliwia uwolnienie azotu w postaci gazowej, który następnie przechodzi do atmosfery. Równocześnie następuje proces utleniania związków organicznych.

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków anoksycznych (niskotlenowych).

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego, napowietrzanych powietrzem tłoczonym z dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu budynku obsługi.

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego, z od. 2,5 kg s.m.o./m3 do ok. 4,5 kg s.m.o./m3, z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków ii redukcją BZT5.

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego.

Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową przepływu odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do wylotu brzegowego na rzece Sancygniówki.

Osad z dna zbiornika (leja osadowego) recyrkulowany będzie pompą powietrzną do pierwszej komory napowietrzania oraz do komory anoksycznej. W osadnikach wtórnych zainstalowana będzie dodatkowa pompa wspomagająca pracę pompy powietrznej.

W przypadku osadu wyflotowanego istnieje możliwość odprowadzenia go w sposób grawitacyjny do zbiornika zlewnego, czemu służy odpowiedni przelew w osadniku wtórnym.

Osad nadmierny odprowadzany będzie okresowo z osadnika wtórnego za pomocą drugiej pompy tlenowej do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. Do komory stabilizacji tlenowej doprowadzane będzie sprężone powietrze z głównego przewodu powietrznego.

Powyższa technologia przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: azotu i fosforu.

Ustabilizowany i zhigienizowany osad będzie składowany w kontenerach na zadaszonym poletku i wywożony okresowo na najbliższe wysypisko odpadów stałych Na wysypiskach osad może być wykorzystywany do rekultywacji skarp i zamykania kwater Osady te również będą mogły być wykorzystywane zgodnie z art. 43 Ustawy a dn. 27.4.2001r. o odpadach w rolnictwie, po uprzednim zbadaniu ich oraz gruntów, na których mają zostać zastosowane.

Ze względów finansowych, w ramach niniejszego projektu, zostanie wybudowany I etap oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d = 300 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej. Dla etapu docelowego – oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr.d = 600 m3/d, zostanie wybudowany drugi moduł oczyszczalni składający się ze zbiorników o takich samych parametrach, jak dla I etapu.

Poprzez łączenie poszczególnych modułów istnieje możliwość zwiększania wydajności jednostki podstawowej, albowiem każdy moduł stanowi oddzielny system.

Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2308 m:

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej:

Sieć wodociągowa PE ɸ160mm L = 1407,6 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 110mm L = 630,1 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 90mm L = 270,5 m.

Liczba przyłączy 23 szt.

Długość przyłączy PE ɸ 40mm L = 331,8 m.

Długość przyłączy PE ɸ 50mm L = 233,2 m.

Długość przyłączy PE ɸ 63mm L = 364,9 m.

Hydranty p.poż. 7 szt.

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych.

Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300 w m. Działoszyce. Pobór wody do celów p.poż. zaprojektowano poprzez hydranty nadziemne ɸ 80mm PN10 z podwójnym zamknięciem (wydatek hydrantu Qp = 10 dm3/s).

Uwaga: Prosimy o sporządzenie kosztorysu ofertowego osobno na sieć wodociągową, osobno na przyłącza.

Kanalizacja sanitarna:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączeniami i przepompowniami w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice i Szczotkowice o łącznej długości 24857 m:

Niewiatrowice:

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 626 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 275 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 1589 m,

— studnie kanalizacyjne: 2 szt.; studzienki kanalizacyjne – 4 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 14 szt. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 114 m.

Chmielów:

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 176 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 222 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 202 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110mm – 522 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200mm – 1283 m,

— studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200mm: 3 szt.,

— studnie kanalizacyjne – 1 kpl,

— studzienki kanalizacyjne – 93 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 6 szt.,

— przepompownia ścieków – 3 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 715 m.

Działoszyce:

— rury PVC ɸ 250mm – 11 m,

— rury PVC ɸ 315mm – 721 m,

— rury PVC ɸ 200mm – 2030 m,

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1186 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 505 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 106 m,

— rury PE, PEHD ɸ 160mm – 962 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140mm – 807 m,

— rury PE, PEHD ɸ 180mm – 192 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110mm – 573 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 szt.,

— studzienki kanalizacyjne – 154 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 62 szt.,

— przepompownia ścieków – 3 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 1437 m.

Dziekanowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 806 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 249 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 225 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200mm – 909 m,

— rury PVC ɸ 250mm – 278 m,

— rury PVC ɸ 315mm – 150 m,

— rury PVC ɸ 200mm – 578 m,

— studnie rewizyjne – 13 szt.,

— studzienki kanalizacyjne – 51 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.,

— przepompownia ścieków – 2 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 350 m.

Jakubowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 709 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 279 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140mm – 1764 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 kpl,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.; oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 125 m.

Szczotkowice.

— rury PVC ɸ 200mm – 689 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 844 m,

— studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm: 38 szt.,

— przepompownia ścieków – 1 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, kielichowe 150mm – 254 m.

Pierocice.

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1006 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 1103 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 2105 m,

— rury PE, PEHD ɸ 63mm – 128 m,

— rury PVC ɸ 200mm – 1047 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 kpl,

— studzienki kanalizacyjne – 36 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 29 szt.,

— przepompownia ścieków – 1 kpl. oraz,

— przyłącza: PVC, ɸ 150mm: 293 m.

III.2.3) Zdolność techniczna

Wykonawca musi wykazać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskazać do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia osoby, stanowiące podstawowy personel kierowniczy i techniczny (zwanych też „kluczowymi specjalistami”), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

— Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania całością prac musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania kontraktami na roboty budowlane w tym 3 letnie doświadczenie w kierowaniu kontraktem na roboty z sektora w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

— Kierownik Budowy – mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Wymagane doświadczenie przy budowie oczyszczalni ścieków o wydajności min. 300 m3/dobę, przy budowie sieci wodociągowej o długości 2 km i kanalizacji sanitarnej o długości 25 km,

— Kierownik robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— Kierownik robót elektrycznych/energetycznych i AKPiA– ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej,

— Kierownik robót drogowych – ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia stosowne do wymagań określonych w pkt. 10.1.2(a), powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 10.1.1.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW a także dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz).

— wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy: co najmniej jedną oczyszczalnię ścieków komunalnych o wartości robót min. 4 000 000 PLN, wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub podciśnieniowej o długości 25 km.

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej w podpunkcie (b) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty zawierały:

— wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował zamówienie, którego dokument dotyczy,

— wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane oraz jego opinię stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela,

— wskazanie wartości nadzorowanej inwestycji,

— wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia).

Posiadać średnie roczne zatrudnienie w liczbie co najmniej 12 pracowników oraz personel kierowniczy w liczbie co najmniej 4 osób w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 27.7.2011 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 27.7.2011 (10:15)

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni:

Przepustowość dobowa Qśr.d = 300 m3/d (I etap).

Ładunek dobowy BZT5 = 161 kg BZT5/d (I etap).

Skład odprowadzanych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczać następujących wielkości:

BZT5 25 mgO2//dm3.

ChZT 125 mg//dm3.

Zawiesina ogólna 35 mg//dm3.

Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, przepływową, pracującą na bazie osadu czynnego niskoobciążonego.

Podstawowe urządzenia dla I etapu:

— zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; sito typu ślimakowego zespolone z przenośnikiem śrubowym piasku,

— punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48 m3 osadnik wstępny o pojemności 47 m3,

— komora anoksyczna o pojemności 105 m3 z mieszadłem,

— komory napowietrzania (2 szt.) o łącznej pojemności użytkowej 231 m3,

— osadnik wtórny, lejowy o pojemności użytkowej 73 m3,

— pompownia ścieków oczyszczonych,

— komora tlenowej stabilizacji osadu o pojemności 100 m3,

— komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym,

— budynek socjalno – techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenia dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone pomieszczenie prasy,

— urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Qmaxh = 5m3/h,

— generator prądotwórczy,

— szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno – pomiarowa.

Ścieki surowe na oczyszczalnię transportowane będą rurociągiem tłocznym o średnicy D260PE z pompowni sieciowej na zestaw do mechanicznego oczyszczania. Zaprojektowano również rurociąg ścieków sanitarnych z ZSO, które zostaną wprowadzone do zbiornika zlewnego i wraz ze ściekami dowożonymi kierowane będą na cześć mechaniczną. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i piasku, ścieki kierowane są do zbiorników technologicznych zaprojektowanej oczyszczalni.

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwoopadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo – beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowiania ścieków oraz proces przeróbki osadu.

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie następuje proces denitryfikacji. Mieszają się tam ścieki z osadnika wstępnego (bogate w węgiel organiczny) ze ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory napowietrzania.

Mieszanie ścieków surowych z osadem czynnym następuje za pomocą mieszadła pionowego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych.

W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują węgiel organiczny dostarczony ze ściekami surowymi, co umożliwia uwolnienie azotu w postaci gazowej, który następnie przechodzi do atmosfery. Równocześnie następuje proces utleniania związków organicznych.

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków anoksycznych (niskotlenowych).

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego, napowietrzanych powietrzem tłoczonym z dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu budynku obsługi.

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego, z od. 2,5 kg s.m.o./m3 do ok. 4,5 kg s.m.o./m3, z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków ii redukcją BZT5.

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego.

Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową przepływu odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do wylotu brzegowego na rzece Sancygniówki.

Osad z dna zbiornika (leja osadowego) recyrkulowany będzie pompą powietrzną do pierwszej komory napowietrzania oraz do komory anoksycznej. W osadnikach wtórnych zainstalowana będzie dodatkowa pompa wspomagająca pracę pompy powietrznej.

W przypadku osadu wyflotowanego istnieje możliwość odprowadzenia go w sposób grawitacyjny do zbiornika zlewnego, czemu służy odpowiedni przelew w osadniku wtórnym.

Osad nadmierny odprowadzany będzie okresowo z osadnika wtórnego za pomocą drugiej pompy tlenowej do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. Do komory stabilizacji tlenowej doprowadzane będzie sprężone powietrze z głównego przewodu powietrznego.

Powyższa technologia przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: azotu i fosforu.

Ustabilizowany i zhigienizowany osad będzie składowany w kontenerach na zadaszonym poletku i wywożony okresowo na najbliższe wysypisko odpadów stałych Na wysypiskach osad może być wykorzystywany do rekultywacji skarp i zamykania kwater Osady te również będą mogły być wykorzystywane zgodnie z art. 43 Ustawy a dn. 27.4.2001r. o odpadach w rolnictwie, po uprzednim zbadaniu ich oraz gruntów, na których mają zostać zastosowane.

Ze względów finansowych, w ramach niniejszego projektu, zostanie wybudowany I etap oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d = 300 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej. Dla etapu docelowego – oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr.d = 600 m3/d, zostanie wybudowany drugi moduł oczyszczalni składający się ze zbiorników o takich samych parametrach, jak dla I etapu.

Poprzez łączenie poszczególnych modułów istnieje możliwość zwiększania wydajności jednostki podstawowej, albowiem każdy moduł stanowi oddzielny system.

Budowa wodociągu grupowego dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2308 m:

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej:

Sieć wodociągowa PE ɸ160mm L = 1407,6 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 110mm L = 630,1 m.

Sieć wodociągowa PE ɸ 90mm L = 270,5 m.

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych.

Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300 w m. Działoszyce. Pobór wody do celów p.poż. zaprojektowano poprzez hydranty nadziemne ɸ 80mm PN10 z podwójnym zamknięciem (wydatek hydrantu Qp = 10 dm3/s).

Kanalizacja sanitarna:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice i Szczotkowice. Niewiatrowice:

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 626 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 275 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 1589 m,

— studnie kanalizacyjne: 2 szt.; studzienki kanalizacyjne – 4 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 14 szt.

Chmielów:

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 176 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 222 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 202 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110mm – 522 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200mm – 1283 m,

— studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200mm: 3 szt.,

— studnie kanalizacyjne – 1 kpl,

— studzienki kanalizacyjne – 93 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 6 szt.,

— przepompownia ścieków – 3 kpl.

Działoszyce:

— rury PVC ɸ 250mm – 11 m,

— rury PVC ɸ 315mm – 721 m,

— rury PVC ɸ 200mm – 2030 m,

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1186 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 505 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 106 m,

— rury PE, PEHD ɸ 160mm – 962 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140mm – 807 m,

— rury PE, PEHD ɸ 180mm – 192 m,

— rury PE, PEHD ɸ 110mm – 573 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 szt.,

— studzienki kanalizacyjne – 154 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 62 szt.,

— przepompownia ścieków – 3 kpl.

Dziekanowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 806 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 249 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 225 m,

— rury PE, PEHD ɸ 200mm – 909 m,

— rury PVC ɸ 250mm – 278 m,

— rury PVC ɸ 315mm – 150 m,

— rury PVC ɸ 200mm – 578 m,

— studnie rewizyjne – 13 szt.,

— studzienki kanalizacyjne – 51 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.,

— przepompownia ścieków – 2 kpl.

Jakubowice.

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 709 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 279 m,

— rury PE, PEHD ɸ 140mm – 1764 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 kpl,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.

Szczotkowice.

— rury PVC ɸ 200mm – 689 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 844 m,

— studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm: 38 szt.,

— przepompownia ścieków – 1 kpl.

Pierocice.

— rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1006 m,

— rury PE, PEHD ɸ 50mm – 1103 m,

— rury PE, PEHD ɸ 90mm – 2105 m,

— rury PE, PEHD ɸ 63mm – 128 m,

— rury PVC ɸ 200mm – 1047 m,

— studnie kanalizacyjne – 4 kpl,

— studzienki kanalizacyjne – 36 szt.,

— urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 29 szt.,

— przepompownia ścieków – 1 kpl.

Uwaga: dla wszystkich zadań biorących udział w projekcie, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych nie jest realizowane w ramach niniejszego projektu. Również koszt ich wykonania nie jest wliczony w ogólne koszty realizacji przedsięwzięcia. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie należy wyceniać przyłączy, które są ujęte w dokumentacji i przedmiarach robót.

III.2.3) Zdolność techniczna

Wykonawca musi wykazać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wskazać do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia osoby, stanowiące podstawowy personel kierowniczy i techniczny (zwanych też „kluczowymi specjalistami”), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

— Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania całością prac musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania kontraktami na roboty budowlane w tym 3 letnie doświadczenie w kierowaniu kontraktem na roboty z sektora w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

— Kierownik Budowy – mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Wymagane doświadczenie przy budowie oczyszczalni ścieków o wydajności min. 300 m3/dobę, przy budowie sieci wodociągowej o długości 2 km i kanalizacji sanitarnej o długości 25 km,

— Kierownik robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— Kierownik robót elektrycznych/energetycznych i AKPiA– ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej,

— Kierownik robót drogowych – ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia stosowne do wymagań określonych w pkt. 10.1.2(a), powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 10.1.1.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW a także dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz).

— wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy: co najmniej jedną oczyszczalnię ścieków komunalnych o wartości robót min. 4 000 000 PLN, wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub podciśnieniowej o długości min. 10 km.

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej w podpunkcie (b) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty zawierały:

— wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował zamówienie, którego dokument dotyczy,

— wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane oraz jego opinię stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela,

— wskazanie wartości wykonanej inwestycji,

— wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia).

Posiadać średnie roczne zatrudnienie w liczbie co najmniej 12 pracowników oraz personel kierowniczy w liczbie co najmniej 4 osób w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 24.8.2011 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 24.8.2011 (10:15)

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.