Kazimierza Wielka 12.03.2013r

ZM.JRP.DT.341.1.2.2013

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami i zasilaniem w m. Szczurowa, ul. Krakowska” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica”    i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włazu polietylenowego z przeznaczeniem do ruchu pieszego na przepompowniach przydomowych. (załącznik Rysunek włazu)

Odpowiedź 1  Projektant dopuszcza tego typu właz jeżeli posiada odpowiednie atesty i aprobaty o jakości równoznacznej lub wyższej dotyczącej podstawowych parametrów.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włazu żeliwnego DN600 D400 jako przykrycie pompowni przydomowych w terenach przejazdowych

Odpowiedź 2:  Zaprojektowane przepompownie przydomowe nie występują                  w terenach przejazdowych.

Pytanie 3. Prosimy o podanie wysokości zbiorników przepompowni przydomowych

Odpowiedź 3. Wg podanych warunków przyjęto przepompownie przydomowe B-40, które można przystosować do każdego przyłącza w wys. od 2300mm do 2550mm wg. załączonego rys.

Pytanie 4. Prosimy o podanie punktu pracy pomp a nie maksymalne parametry pracy pompy.

Odpowiedź 4. W studniach zamontowana będzie zatapialna pompa rozdrabniająca typu NP.-16-5-01 do ścieków. Jest to pompa wyporowa ślimakowa zatapiana do ścieków z urządzeniem rozdrabniającym części stałe zawarte w ściekach, co umożliwia przetłaczanie ich przewodami średnicy 32mm. Moc znamionowa silnika pompy 1,1 kW. Projekt dotyczy istniejącej kanalizacji w systemie ciśnieniowym 180 przydomowych przepompowni. Jest uzupełnieniem dobudowanych domów mieszkalnych na trasie istniejącej sieci. Z powyższych względów projektant zaleca w przepompowniach zainstalować pompy o identycznych wydajnościach jak                   w istniejących ze wskazaniem tego samego producenta. Ale ostateczną decyzję powinien zając użytkownik.

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza łączenie armatury w przepompowniach za pomocą połączeń gwintowanych

Odpowiedź 5 W projekcie technicznym uwzględniono łączenia armatury                         w przepompowniach połączeniami kołnierzowymi, w związku z powyższym nie dopuszcza się łączeń armatury za pomocą połączeń gwintowanych.