Kazimierza Wielka 26.03.2013r

ZM.JRP.DT.341.2.1.2013

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica”    i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Czy zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz oczekiwanym okresem gwarancji należy rozumieć, że do budowy wodociągu oraz kanalizacji tłocznej należy zastosować rury dwuścienne PN 10 zbudowane z wewnętrznej rury przewodowej (SDR 17) wykonanej z PE100RC dodatkowo zabezpieczonej zewnętrznym płaszczem ochronnym z modyfikowanego PP lub PE100RC, ciasno nałożonym w trakcie produkcji na rurę przewodową, z miedzianą lub aluminiową taśmą umieszczoną pod tym pancerzem służącą do detekcji rurociągu ?

Czy w związku z bezobsypkowym montażem wodociągu, w wyniku którego rurociąg jest narażony na skutki zarysowań oraz nacisków punktowych będzie wymagane okazanie pozytywnych wyników testów rury przewodowej wykonanych w niezależnych instytutach udowadniających odporność rur na ww. zjawiska, tj:

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia okres ≥ 8760 h.

2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia okres ≥ 8760 h.

3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela. Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia okres ≥ 8760 h. "

oraz zgodność z klasyfikacją PAS 1075 potwierdzoną certyfikatem niezależnego instytutu (DIN Certco lub TUV Sud).

W związku z tym składamy niniejszym dodatkowo zapytanie o potwierdzenie możliwości zastosowania np. rur produkcji RURGAZ sp. z o.o. pod nazwą PE100 RC Maxiprotect PP-d zbudowanych z rury przewodowej wykonanej z surowca typu PE100RC i dodatkowego, znajdującego się wokół rury rdzeniowej płaszcza ochronnego ze zmodyfikowanego polipropylenu oraz aluminiowej (lub miedzianej) taśmy detekcyjnej znajdującej się pomiędzy rurą przewodową i płaszczem. Rury Maxiprotect posiadają stosowne zapisy w Aprobacie Technicznej dopuszczające stosowanie w technikach bezwykopowych i bezobsypkowych, atest higieniczny PZH oraz pozytywne wyniki badań rury przewodowej wykonane w akredytowanych laboratoriach dla każdej z 3 Grup Wymiarowych (pierwsza Grupa - średnice 25-63mm, druga Grupa - średnice 75-225mm, trzecia Grupa – średnice Page 2 of 2 250mm i większe) zgodnie ze specyfikacją PAS 1075: 2009-4, na dowód czego posiadają certyfikat zgodności z PAS 1075 wydany przez DIN Certco (zgodnie z PAS 1075 producent, po uzyskaniu certyfikatu zgodności z PAS 1075 jest zobowiązany do prowadzenia permanentnych badań kontrolnych rur potwierdzających ich cechy, z częstotliwością opisaną w PAS 1075).

Według posiadanych przez nas informacji RURGAZ jest wieloletnim dostawcą bezpiecznych systemów dla gazownictwa i wodociągów w Polsce oraz poza granicami kraju (w stosunkowo niedawno wprowadzonych technologiach bez-wykopowych lub bez-obsypkowych wbudowano kilka tysięcy kilometrów rur RC MULTIsafe i RC MAXIprotect gazowych, wodociągowych i kanalizacji ciśnieniowej w zakresie średnic 25-630mm).

Odpowiedź:

Na stronie 62 SIWZ pkt ST 9.2 Materiały jest zapis określający parametry techniczne rur przewodowych. I takie rury powinny być zabudowane. Producentów takich rur jest w Polsce kilku. Oferenci powinni skalkulować sobie materiały o standardach zdefiniowanych w Specyfikacji Technicznej.

Każda rura, która spełnia te wymogi może być zastosowana, natomiast każda inna, niespełniająca będzie niezgodna z warunkami przetargowymi