Kazimierza Wielka, dn. 29.04.2013r.

Znak: ZM.DFK.271.3.1.2013

Informacja dla Wykonawców

dot. Przetargu na „Dostawę materiałów wod-kan na potrzeby Związku

Międzygminnego Nidzica””.

Pyt. 1. W jakim SDR mają być rury PE 80 i PE 100?

Odpowiedź: Rury PE mają mieć SDR odpowiednio:

PE 100  PN-10   SDR 17

PE 80    PN-10   SDR 13,6

Pyt. 2. Czy rury PVC mają byc w typie S czy N, w jakich długościach?, wersja lita czy

spieniona?

Odpowiedź: Rury kanalizacyjne wykonane PVC mają mieć parametry:

Rura PVC Ø 160    SN 8   - typ S

Rura PVC Ø 110    SN 8   - typ S

Długość rur 3m, wykonane z materiału litego.

Pyt. 3. Czy nawiertki do rur żeliwnych śr. powyżej 225 chodzi o opaski?

Odpowiedź: W punkcie 8 specyfikacji dotyczącym nawiertek napisano: „Możliwość

wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania”.

Nawiertki na rury żeliwne typu NWZ.