Znak: ZM/DT/341-7/06                                                                   Kazimierza Wielka 12.10.2006 r.

Związek Międzygminny „NIDZICA” w Kazimierzy Wielkiej

uściśla dane zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia § 2.

Dane do doboru zestawu:

1. W punkcie włączenia:

- Ciśnienie dyspozycyjne H 1 = 55 m H 2 O.

- Ciśnienie minimalne H 1 min = 44 m H 2 O.

- Rzędna terenu H 1 t  = 206,50 m npm.

2 . W punkcie odbioru:

- Ciśnienie H 2 = 45 m H 2 O.

- Rzędna terenu H 1 t  = 206,50 m npm.

3. Przepływ  Q max = 15 l/s.

4. Straty na długości h str  = 15,6 m H 2 O.

5. Max moc dyspozycyjna w punkcie włączenia 30 kW.