OBSŁUGA INWESTYCJI W BUDOWNICTWIE SŁAWOMIR DERENDA ul. Pielęgniarska 29/73, 85-790 Bydgoszcz, NIP 875-127-89-06 Tel: 604-973-721

PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze w miejscowości Niemczyk wraz z umieszczeniem elementów małej architektury

DZIAŁKA NR. 21/1OBRĘB: NIEMCZYK, GMINA: PAPOWO BISKUPIE, POWIAT: CHEŁMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTOR: Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie 128 86-221 Papowo Biskupie

| OPRACOWAŁ: | inż. Sławomir Derenda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że projekt budowlany ogrodzenia zlokalizowanego na działce nr 21/1 w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie został sporządzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

24.06.2013 r.

### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Projekt zagospodarowania działki

- Wykaz rysunków:

| Nr rysunku | Zawartość | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 1000 |

OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze w miejscowości Niemczyk                       wraz z umieszczeniem elementów małej architektury

- Przedmiot opracowania

## Przedmiotem opracowania jest:

- Wygrodzenia terenu rekreacyjnego ogrodzeniem z bali

- Wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

- Ustawienie na terenie przeznaczonym pod rekreację 3 altan sześciobocznych o wymiarach szerokość 4,12 m x 3,66 m i wysokości 3,42 m

- Ustawienie 3 ławek z bali

- Wydzielenie miejsca pod ognisko

- Ustawienie 4 śmietników

- Zakres opracowania

W zakres  opracowania wchodzi:

- opis techniczny

- rysunki techniczne

Projekt zagospodarowania terenu

3. Podstawa opracowania:

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem

- obowiązujące normy techniczne

5. Lokalizacja

Planowana lokalizowana  jest na działce nr 21/1 w miejscowości Niemczyk gm. Papowo Biskupie

- Ogólna charakterystyka projektowanych obiektów

- Ogrodzenie z bali

- Ogrodzenie wykonane z drewna toczonego rdzeniowo i impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Słupki z bali o średnicy 12 cm, szczeble z bali o śr 10 cm. Przęsło wysokości 1m i długości 2m.

- Wydzielenie miejsc postojowych dla 8 samochodów osobowych

- Miejsca postojowe o wymiarach szerokość 2,5 m i długość 5,0 m utwardzone tłuczniem z kamienia wapiennego

- Trzy altany sześcioboczne z drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
Wymiary altany 412x366 cm i wysokości 342 cm przeznaczona dla 10 osób

- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych

- Ustawienie 3 ławek z pnia
- ławki o szerokości 1,80 m

- Wydzielenie miejsca na ognisko

- należy wykonać krąg o średnicy 1,80 m z kamieni polnych o średnicy od 20 cm do 40 cm

- Ustawienie 4 koszy na śmieci