OBSŁUGA INWESTYCJI W BUDOWNICTWIE SŁAWOMIR DERENDA ul. Pielęgniarska 29/73, 85-790 Bydgoszcz, NIP 875-127-89-06 Tel: 604-973-721

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZAMKU KRZYŻACKIEGO POPRZEZ WYKONANIE OGRODZENIA I UMIESZCZENIE TABLICY INFORMACYJNEJ

DZIAŁKA NR. 174 OBRĘB: PAPOAWO BISKUPIE, GMINA: PAPOWO BISKUPIE, POWIAT: CHEŁMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTOR: GMINA PAPOWO BISKUPIE Papowo Biskupie 128 86-221 Papowo Biskupie

Oświadczamy, że projekt budowlany ogrodzenia zlokalizowanego na działce nr 174  w miejscowości Papowo BiskuPie, gmina Papowo Biskupie został sporządzony zgodnie                       z zasadami wiedzy technicznej

06.06.2013 r.

| OPRACOWAŁ: | inż. Sławomir Derenda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Projekt zagospodarowania działki

- Wykaz rysunków:

| Nr rysunku | Zawartość | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zagospodarowanie terenu inwentaryzacja | 1 : 1000 |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 1000 |
| 3. | schemat – montaż przęsła |  |
| 4. | montaż panela do słupka |  |
| 7. | Przykładowe zdjęcia ogrodzeń |  |
| 8. | Przykładowe zdjęcia bram i furtki |  |

OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowania terenu wokół ruin zamku Krzyżackiego poprzez wykonanie ogrodzenia i umieszczenie tablicy informacyjnej

- Przedmiot opracowania

## Przedmiotem opracowania jest:

- Wykonanie ogrodzenia

- Zakres opracowania

W zakres  opracowania wchodzi:

- opis techniczny

- rysunki techniczne

3. Podstawa opracowania:

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem

- obowiązujące normy techniczne

4. Dane techniczne

- Długość ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 222,50 mb

- Brama wjazdowa dwuprzęsłowa z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych o szerokości 4,00 m

- Furtka wejściowa z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych o szerokości 100 cm

- Tablica informacyjna o wymiarach100 x150 cm

5. Lokalizacja

Planowana zlokalizowana  jest na działce nr 174 w miejscowości Papowo Biskupie gm. Papowo Biskupie

- Ogólna charakterystyka projektowanych obiektów

6.1 ogrodzenie

a) Ogrodzenie z paneli

Ogrodzenie z paneli o szerokości do 2500 mm i wysokościach 1600 mm. Wymiary oczek: 50×100 mm. Panele wykonane są z drutu ocynkowanego ogniowo o średnicy 3,8 mm. Panele zakończone są ostrymi pionowymi końcówkami o wysokości do 30 mm. Słupki ogrodzeniowe są ocynkowane ogniowo. Słupki posiadają górne nakładki wykonane z tworzywa pcv, zabezpieczające przed przedostaniem się wody do środka słupka. Z uwagi z różne wysokości terenu ogrodzenie należy wykonać kaskadowo dlatego wysokość słupka ogrodzenia wynosi od 2,10 m do 2, 50 m Panele montowane są do boków słupka za pomocą uchwytów mocujących, zapewniających łatwy montaż i regulacje ustawień. Słupki należy zakotwić  w  fundamentach z betonu B-15 pomiędzy słupkami zamontować prefabrykowaną podmurówkę osadzona na łącznikach betonowych.

b) Brama dwuskrzydłowa 
Rama  bramy wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 60 x 40 mm ocynkowanego ogniowo szerokość przęsła bramy wynosi 2.00 m wysokość 1,80 m. Słupki bramy wykonane  z profilu zamkniętego o przekroju 100x100 mm ocynkowanego ogniowo. Słupy bramy osadzić na fundamencie betonowym z betonu minimum B-15. Wypełnienie przęseł bramy stanowi panel ogrodzeniowy z drutu ocynkowanego gr 3,8 mm o szerokości oczek 50x100 mm.

Bramę należy wyposażyć w zamknięcie umożliwiające zamontowanie kłódki.

c) Furtka 
Rama furtki wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 60 x 40 mm ocynkowanego ogniowo szerokość furtki wynosi 1,00 m wysokość 1,80 m

Słupki furtki wykonane  z profilu zamkniętego o przekroju 100x100 mm ocynkowanego ogniowo. Słupy furtki osadzić na fundamencie betonowym z betonu minimum B-15

Wypełnienie przęseł furtki stanowi panel ogrodzeniowy z drutu ocynkowanego gr 3,8 mm o szerokości oczek 50x100 mm.

Furtkę należy wyposażyć w klamkę i zamknięcie na klucz.

6.2 Tablica Informacyjna

Przy bramie należy umieścić tablicę informacyjną o wymiarach 100x150 cm

Treść tablicy należy informacyjnej należy ustalić z inwestorem.