(Zał.nr 9 do SIWZ)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

TEMAT:    REMONT  I  WYPOSAŻENIE  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  STORLUS

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Niniejsze Specyfikacje Techniczne wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych i terenowych dla obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia. Specyfikacje nie stanowią szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, a zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót.

Niniejsze Specyfikacje powołują i klasyfikują następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:

·	Umowa (Kontrakt)

·	Obligatoryjne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne oraz
obowiązujące przepisy

·	Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których
stosowanie poprzez przywołanie w niniejszych specyfikacjach technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o  ile nie formułuje się kryteriów Jakościowych ostrzejszych niż te Normy

·	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-90, w kwestiach nie zdefiniowanych
szczegółowo zarówno w Dokumentacji Projektowej jak Normach przywołanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami, Dokumentacją Projektową i Normami.

Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

Zakres kompetencji wynikający ze stosowania specyfikacji technicznych Zapisy Specyfikacji Technicznych odnoszące się do sposobu i zakresu wykonania danych Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów:

·	Umowa (Kontrakt) i SIWZ

·	Specyfikacje Techniczne

·	Przedmiary

Uwaga

Zamieszczone dalej nazwy wyrobów i producentów są jedynie referencją dla odniesienia się do ich parametrów technicznych, estetyki, trwałości, dostępności, niezawodności oraz sprawnego serwisu wymienionych materiałów i urządzeń. Każda z nazw domyślnie opatrzona jest dopiskiem „ ... lub równoważne”.

Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych  pod  warunkiem,  że

zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są

przedstawione w dokumentacji. W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych

należy przedłożyć dla nich niezbędne dokumenty techniczne i uzyskać dla proponowanych

rozwiązań akceptację Inżyniera.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SST – 00 Ogólna specyfikacja techniczna

SST – 01   Roboty ziemne i rozbiórkowe

SST – 02   Roboty fundamentowe, murowe oraz stropowe

SST – 03   Okna, drzwi

SST – 04   Posadzki

SST – 05   Tynki wewnętrzne, gładzie, okładziny, sufity, malowanie

SST -06     Roboty nawierzchniowe

SST -   07 Instalacja wodno – kanalizacyjna

SST -   08 Instalacja  ogrzewania  kominkowego  i wentylacji

SST -   10 Instalacyjne roboty elektryczne

OGÓLNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

SST - 00

CPV - 45262690-4

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 0ST-00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: remont wraz z wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus – Gmina  Papowo Biskupie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna

Zakres Robót do wykonania

- Architektura + konstrukcja

- Instalacje elektryczne

- Instalacje  ogrzewania  kominkowego i wentylacji

- Instalacje wod – kan.

1.4.	Niektóre określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Umowa z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.

- Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Inspektor- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której Zamawiający na podstawie Umowy przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa.

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

- Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być prowadzone w ramach Umowy.

- Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia Robót, lecz bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot Stałych.

- Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.

- Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.5.1.	Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:

- Dziennik Budowy,

- Księgę Obmiaru Robót,

- Specyfikację Techniczną.

1.5.2.	Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa  -  -

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót.

1.5.3.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

- Podstawą wykonania Robót będzie zgłoszenie  robót  budowlanych. Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej,

- Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.5.4.   Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót

1.5.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

2.   MATERIAŁY

2.1.Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3.     SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST .

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Zasady ogólne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawe Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać:

- W  zakresie   wymagań   podstawowych:   bezpieczeństwo   konstrukcji,   bezpieczeństwo   pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,

- Warunki użytkowe, a w szczególności w zakresie oświetlenia, usuwania ścieków deszczowych .

- Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z  wymaganiami  ST  odpowiedzialny jest  Wykonawca   Robót.  Wszystkie  atesty,   świadectwa,  dokumenty

laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.

6.2.      Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:

1.	Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych.

2.	Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

■     Polską Normą lub

aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy 6.5.1.Dziennik Budowy

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora i nadzoru autorskiego.

6.5.2.Księga Obmiaru

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.5.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektorowi.

Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu.

6.5.5.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:

- protokoły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

7.2.       Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.    Rodzaje odbiorów Robót

- Wykonawca jest zobowiązany  przedstawić  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do  odbioru wszystkie roboty zanikające.

- Odbiory   częściowe    powinny   być   prowadzone   dla    robót   wyszczególnionych    odrębnie   w harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami

- Obmiar robót podlegających odbiorowi

- Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania ze ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3.	Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym
Wykonawca

zobowiązany jest przedstawić:

- Dokumentację Projektową powykonawczą

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami

.

■ Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania ze ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

8.2.Przejęcie końcowe Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze  ST.

8.3.Dokumenty do przejęcia końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Plac Budowy,

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywozu odpadów.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

9.2.      Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

(1)  Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.

-	dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

-     uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2.	Podstawy płatności

(1)  W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,

- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych,

- prace porządkowe.

9.3.      Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany:

- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Ogłoszenie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

- Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

- Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

- Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

8.Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

9.Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Jeleniec -  Gmina  Papowo  Biskupie

Roboty ziemne i rozbiórkowe SST – 01

CPV 45111200-0

1.	Wstęp
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykopami fundamentowymi oraz rozbiórką posadzek, tynków wewnętrznych. Ścianek działowych i wykuciu stolarki w budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie .

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

Zakres robót

-      Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł

- Rozbiórka posadzek – zerwanie wykładzin z PCV, płytek, skucie posadzek betonowych, terakoty, lastryka

- Rozbiórka  podłóg,

- Skucie i usunięcie tynków wewnętrznych,

- Rozbiórka ścianek działowych,

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- Rozebranie rynien z blachy

- Rozebranie rur spustowych z blachy

- Rozebranie obróbek blacharskich,murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsow itp.

- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych

- Rozebranie elementów więźby dachowej-deskowania dachów elementów desek na styk

- Rozebranie elementów więźby dachowej-więźby dachowe proste

- Rozebranie elementów stropów drewnianych-podsufitek z płyt pilśniowych

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cement.-wapiennejna ścianach ,filarach ,pilastrach

2.	Materiały pochodzące wykopu z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne (okna, drzwi, płyty należy segregować na terenie budowy, a następnie wywieźć poza teren budowy na wysypisko).

Gruz ceglany i betonowy wywozić poza teren budowy samochodami wywrotkami.

Nie projektuje się prowadzenia recyklingu na terenie budowy.

3.	Sprzęt

Koparka, łopaty, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

4.	Transport.

Samochód wywrotka – odwiezienie złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.

5.	Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia zgodnie z projektem.

Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi nie  związanych  z  procesem  budowlanym. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej

·	W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne.

·	W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach
Roboty wyburzeniowe prowadzić ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

6.Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

7.Jednostka obmiaru

Powierzchnia muru, okładzin, posadzek, tynków – M2 Dla drzwi i okien – szt. i m2

8.Odbiór robót

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9.Podstawy płatności Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10.Przepisy związane

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach ziemnych i rozbiórkowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w   sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Rozdział 18.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus -  Gmina  Papowo  Biskupie

Roboty fundamentowe, murowe oraz stropowe

SST - 02

CPV –45262500 – 6

1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami murarskimi w budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

ZAKRES ROBÓT

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Wyszczególnienie robót obejmuje wykonanie:

-fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cement.

-tynki zewnętrzne cement.kast.III wyk,ręcznie

-uzupełnianie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cement.wapiennej

-obróbki z blachy cynk.

-balustrady schodowe z prętów schodowych

2.MATERIAŁY

2.1.	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie ze  ST i obowiązującymi normami.

2.2.	Rodzaje materiałów
Materiałami do wykonania robót są:

- cegła

- zaprawa  cement.-wapienna

- bloczek fundamentowy.

- zaprawa cementowo – wapienna, -Nadproża L19

Marka i skład betonów i zapraw powinien być zgodny z wymaganiami . Przygotowanie betonów i zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Mieszanki należy przygotowywać w takiej ilości, która zapewni jej zużycie w czasie około 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5˚C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Wymagania dla zaprawy cementowo – wapiennej

Skład zapraw musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w  normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji

zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepturę należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi

nadzoru.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków

do zapraw: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających wiązanie, uszczelniających i

przeciwmrozowych.

Wszystkie domieszki do zapraw należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

Sprzęt: Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, taczki, wiadra itp.

4.	TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, Transport powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.	WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

5.2.Zakres wykonywania robót

- transport bloczków i nadproży

- przygotowanie . zaprawy

- wykonanie murów,

- ułożenie nadproży,

5.3.Wznoszenie murów

Mury z cegły ceramicznej pełnej

Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, nalepy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub

moczyć w wodzie.

Wnęki i bruzdy instalacyjne nalepy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3. W

przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, należy stosować zbrojenie z bednarki

lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianek działowych nie wolno murować na styk ze stropem.

Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10-15mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki

spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby

cegieł.

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nalepy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

- Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a

minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w które po ich wypełnieniu zaprawą cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę.

Po wymurowaniu ścianki, szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. Końce nadproży powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10mm. Marka zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania. Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna być mniejsza niż 9 cm.

Wykonanie nadproża w ścianach

W miejscu przewidzianym do wykonania nowego nadproża po stronie zewnętrznej lub wewnętrznej należy wykonać bruzdę o gł. równej szerokości półki i wysokości zwiększonej o 4-6 cm od wysokości belki. Tak przygotowaną bruzdę należy przemyć mleczkiem cementowym, a następnie ustawić przewidzianą belkę zaklinowując ją od góry.

Przestrzeń wokół końców belki wypełnić wilgotną zaprawą cementową, a następnie przestrzeń między belką i murem – rzadką zaprawą cementową Rz-80daN/cm3, oraz przestrzeń między górną półką belki a murem (tam gdzie uprzednio założono kliny) silnie i dokładnie ubić wilgotną zaprawę cementową Rz-80 daN/cm2 Założenie drugiej belki nadproża może nastąpić po 5 dniach od założenia pierwszej Głębokość oparcia belki w murze wg. Projektu.

6. KONTOLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola materiałów

Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłożonych

dokumentów.

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym

względem wątpliwość, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm.

W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – wapiennej,

dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.

6.3.Kontrola prawidłowości wiązania murów, ułożenia nadproży

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia

murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar.

6.4.Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.

6.5.Badania konstrukcji murowych

Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami

należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i

pomiaru taśmą z podziałką milimetrową.. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną

przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić

przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz

na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z

dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie prawidłowości   wykonania   ścianek działowych,   nadproży, gzymsów,   przewodów,   przerw

dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru – nadproża – kg , ściany, stropy - 1 m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą odbioru robót murowych stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających; - protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy.

8.2. Ocena wyników odbioru

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone  w obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie

zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań oraz gdy

dokonany odbiór końcowy robót jest

negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z  obowiązującymi normami należy

poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z

wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.);

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus – Gmina  Papowo  Biskupie

Okna, drzwi SST-03

CPV-  45421000-4

1. WSTĘP

- PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych polegających na zakładaniu stolarki  drzwiowej w budynku świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie

- ZAKRES STOSOWANIA SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST SST dotyczy robót mających na celu :

-wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe ,jednoskrzydłowe, oszklone

-montaż drzwi wewnętrznych

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.	MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wyroby zastosowane do montażu muszą być zgodne z projektem budowlanym i posiadać wymagane

dokumenty wynikające z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

3.	SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.	WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

5.2.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze . Przed przystąpieniem do osadzania stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ustaleń projektu ze stanem faktycznym należy wstrzymać wykonywanie robót przygotowawczych i powiadomić o tym fakcie autora projektu i inspektora nadzoru. Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru inwestorskiego po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii projektanta dotyczącej sposobu prowadzenia robót i ewentualnych zmian oraz określeniu skutków finansowych wynikających z zaistniałych zmian.

5.3.	ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Montaż drzwi wewnętrznych należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami

oraz wykończonymi podłogami. Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w

murze). Niezbędne jest zachowanie pionu i poziomu otworu drzwiowego. W zależności od typu drzwi

wymagane wymiary otworu licząc od gotowej – wykończonej posadzki wynoszą: 70”-810x2075, 80” –

910x2075, 9” – 1010x2075, 100” –1110x2075.

Konstrukcja ościeżnic umożliwia jej montaż bez lub z listwami maskującymi.

W przypadku montażu ościeżnicy z listwami maskującymi należy przybić gwoździami zaczepy plastikowe na

zewn. stronie ościeżnicy w ilości 10 szt. na jednej stronie ościeżnicy (4 szt. na stojak i 2 szt. na nadproże)

rozmieszczone symetrycznie (skrajne zaczepy mocować w odl. 100 – 150 mm od krawędzi ramiaka).

a.	na gładkiej powierzchni poziomej zmontować ościeżnicę, narożniki połączyć za pomocą łączników
plastikowych (w każdym narożniku), nałożyć na stojaki ościeżnicy od spodu osłony plastikowej i
uszczelnić je silikonem.

b.	Ustawić ościeżnicę w otworze ościeży (przymiarka)

c.	Przygotować klocki dystansowe dobrane do szczeliny pomiędzy ościeżnicą i ścianą

d.	Przy pomocy klocków oraz rozpórek ustawić ościeżnicę.

e.	Sprawdzić następujące parametry: pion ramiaków bocznych w dwóch płaszczyznach, poziom ramiaka
górnego, wymiar światła ościeżnicy w trzech miejscach, nad nadprożem, w połowie wysokości i na
samym dole ościeżnicy – powinien być taki sam.

Możliwe jest zamocowanie ościeżnicy do ściany przy pomocy wkrętów lub kołków rozporowych, po poprzednim nawierceniu otworów.

a. w ościeżnicy i klockach nawiercić otwory montażowe (tylko w przypadku mocowania ościeżnicy za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych).

b.	Wstępnie   osadzić   ościeżnicę   przy   pomocy   czterech   rozpórek   (oraz   wkrętów   lub   klocków
rozporowych) i zamocować zawiasy.

c.	Osadzić skrzydło, sprawdzić ustawienie ościeżnicy oraz przyleganie do niej skrzydła (po zamknięciu
drzwi uszczelka powinna przylegać do skrzydła na całej długości)

d.	Szczeliny między ościeżnicą i murem, w które będzie wstrzykiwana pianka montażowa należy
odkurzyć ssawką odkurzacza.

e.	Po ponownym sprawdzeniu dokładności ustawienia wstrzyknąć piankę montażową w szczelinę
zgodnie z instrukcją jej stosowania.

f.	Obciąć nadmiar pianki i zerwać taśmę ochronną z ościeżnicy.
Zastosowanie listew maskujących

- dopasować i dociąć listwy maskujące do wysokości i szerokości ościeżnicy

- listwy montować nakładając rowkiem montażowym na zaczepy plastikowe z zastosowaniem kleju montażowego (lub silikon)

- w przypadku zastosowania ościeżnicy jako kątowej, należy dociąć listwy maskujące z jednej strony ościeżnicy do wielkości otworu w ścianie.

- Silikonowanie przestrzeni pomiędzy opaską a ścianą i między ścianą a ościeżnicą

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót montażowych i po ich zakończeniu powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją;

- jakość dostarczonej stolarki okiennej i drzwiowej,

-	kontrolę przygotowania ościeży;

- kontrolę jakości zastosowanych materiałów,

- poprawność montażu

-	kontrolę zachowania wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki;

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia okien.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

-	Okna i drzwi – m2

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie badania podane w SST dały wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

późn.zm.)

-	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

-	Instrukcje producenta.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus

Posadzki SST - 04

CPV- 45430000 – 0, 45431000 – 7

1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek w budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

ZAKRES ROBÓT

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Wyszczególnienie robót:

-     Rozebranie posadzek z deszczułek

-     Rozebranie podług białych

-     Rozebranie legarów

-     Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

-      Podkłady betonowe

-      Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome,na wierzchu konstrukcji na sucho

-     Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen,poziome,posposadzkowe

-     Posadzki cementowe wraz z cokolikami

-    Posadzki z płytek terakota

-    cokoliki z płytek

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi w OST - 00.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność ze  SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie

ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań

przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po

uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań

projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1.     Wymagania ogólne

Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Płytki powinny odpowiadać odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom technicznym Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności.

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.2.Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem do wykonania podłoży są:

-     beton zwykły C8/10 (B-10)

·	klej i listwy cokołowe, warstwa samopoziomująca,

·	folia PE gr.0,2mm

-     styropian gr.4,0 cm

·	Płytki posadzkowe typu terakota

·	Zaprawa klejowa sucha do klejenia płytek na posadzkach w pomieszczeniach o zwiększonym
natężeniu ruchu,

·	Zaprawa do spoinowania sucha

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne”.

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.

Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco :

·	Wiertarka, mieszadło ocynkowane,

·	Naczynia do wody i zapraw,

·	Wałki, pędzle,

·	Kielnia, packa zębata,

·	Narzędzia do przecinania płytek,

·	Łaty, poziomice,

·	Packa do fugowania, packa gąbkowa.

·	szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;

·	packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących;

·	łaty do sprawdzania równości powierzchni;

·	poziomice;

·	wkładki dystansowe;

·	mieszadła koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejących;

·	gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny;
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część

ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz

przepisy o ruchu drogowym.

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzega ć należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco : Transport wewnętrzny :

·	poziomy ręczny

·	pionowy wyciągiem
Transport zewnętrzny:

·	samochód ciężarowy o ładowności do 5 t.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – 00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający

wszystkie warunki zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta, w jakich będą one

wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płytkarskich Wykonawca robót winien posiadać

udokumentowane  doświadczenie  w  wykonywaniu  prac  przy  uszczelnianiu  podłoży  folią  izolacyjną  i

przyklejaniu okładzin ceramicznych itd..

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w

jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

·	materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach   o   wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót,

·	w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana dylatacja podłoża,

·	wilgotność podkładu nie może przekraczać 5%.

5.3.Podkłady i podłoża pod okładzinę i wykładzinę

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych należy wykonać z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennego marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich;

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większych niż 3 na długości łaty;

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji;

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach:

- pokrytych starymi powłokami malarskimi;

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4;

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian;

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem;

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu;

-	wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż + 50 C w ciągu całej doby.
Podłoża pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy

cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

Na zewnątrz budynku powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa od 10 m, przy maksymalnej długości boku 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wykładzin.

5.4.Wykonanie okładzin

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Kompozycję klejącą

należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 500 .Kompozycja powinna być nałożona

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża pozwalającą na wykonanie okładziny w ciągu około 15

minut. W celu dokładnego umocowania płytki i otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować

wkładki dystansowe. Po związaniu zaprawy klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny

zaprawą do fugowania.

W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą

dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną

aprobatę techniczną.

Odchylenie krawędzi okładziny od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m nie

powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być

większe od 2 mm na całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone poziomnicą i pionem nie

powinno przekraczać 1 mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać

wartości określonej w instrukcji producenta.

Odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny nie powinno być większe od 3 mm na całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone łatą nie powinno przekraczać 1 mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w instrukcji producenta.

5.5.Układanie płytek gres

- Płytki GRES przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością , antypoślizgowością , odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania.

Zaprawę klejową należy przygotować mieszając zgodnie z recepturą producenta , suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody.   Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy.   Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać więcej niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm. W miejscach styku dwóch różnych posadzek , posadzki te winny być odgraniczone za pomocą listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sąsiadujących posadzek Po zakończeniu układania posadzki szczeliny między płytkami należy zafugować. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm.

Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek na wysokość 5 cm.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:

·	badania przed rozpoczęciem robót, (sprawdzenie jakości materiałów,
sprawdzenie przygotowania podłoża).

badania w trakcie wykonywania robót (jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących, temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania, temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i płynnej folii izolacyjnej).

·	badania odbiorcze po wykonaniu robót (badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji – grubość,
wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier),
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej, sprawdzenie prawidłowości
wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne.

6.2.Kontrola robót

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu  podłóg  z posadzkami z  wykładzin  tekstylnych  polega na

sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania okładzin i wykładzin powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę przyczepności okładziny i wykładziny do podłoża;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

Kontrola jakości powinna również obejmować:

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i

niniejszą SST,

– sprawdzenie wykonania podkładu,

– sprawdzenie poprawności wykonania płytek gresowych,

Podczas odbioru jakościowego glazury, przeznaczonej do wykonania posadzek należy sprawdzić: – zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, – jednolitość wzoru lub barwy.

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

– poprawności   przylegania   wykładziny   do   podłoża   (niedopuszczalne   jest   występowanie   miejsc   nie

przylegających, fałd, pęcherzy),

– wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona.

7.OBMIAR ROBÓT

Podłoża betonowe oblicza się w m3.

Posadzki oblicza się w m2.

Wykładzina tarkiett, panele – m2

Płytki ceramiczne w m2

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  obliczenia  rzeczywistych  ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”.

Sprawdzeniu podlegają:

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,

- sprawdzenie poprawności ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem

- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max.3 mm na długości 2 m łaty,

- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max.2 mm/m i max.3 mm na całej długości pomieszczenia,

- ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce,

Odbiór elementów

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

–	po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

–	podczas układania podkładu,

–	po całkowitym stwardnieniu podkładu.

–

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

–	jakości zastosowanych materiałów,

–	prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,

–	grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,

–    prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

–    poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

–    ocenę wyglądu zewnętrznego,

–    sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,

–    sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,

–    ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. W wyniku odbioru należy:

·	sporządzić protokół odbioru robót,

·	dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PW i ST.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne”.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMY

PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.;

PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa

B I.;

PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B

IIa.;

PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa

B IIb.;

10.2. DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

późn.zm);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r.

·	Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania   w    budownictwie,

Aprobata Techniczna ITB.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus – Gmina  Papowo  Biskupie

Tynki wewnętrzne, gładzie, sufity, okładziny, malowanie

SST - 05

CPV-45410000 – 4, 45442100-8,

1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek w budynku świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie .

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

ZAKRES ROBÓT

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Wyszczególnienie robót:

- Tynki cem-wap kat.III,

- Gładzie gipsowe

- Malowanie farbą emulsyjną

- Okładziny ścian z płytek ceramicznych

- Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych

- Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi

- Montaż sufitów podwieszanych

1.4.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1.        WYMAGANIA OGÓLNE

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.

Zaprawy   zwykłe   do   wykonania   tynków   przygotowywanych   na   placu   budowy   powinny   odpowiadać

wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do

stosowania.(płyty gipsowo-kartonowe)

Użyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać wymaganiom norm

przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.

Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.

2.2 Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

- Cement do zapraw tynkarskich: Cement hutniczy, marki 25 lub 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. Cement portlandzki, marki 25 lub35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

- Woda Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji .Można stosować wodę odpowiadającą normie PN-88/B-32250.

2.4	Piasek – piasek winien spełniać wymaganie normy PN – 79/B-06711 „Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

2.5	Materiały – farby do malowania wewnątrz obiektu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
C81914:2002, PN-C81901:2002, PN-C-81607:1998 lub aprobatom technicznym, materiały
pomocnicze muszą mieć właściwości określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część

ogólna.

Do tynkowania używa się betoniarki, kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,

plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 4.2.Transport i składowanie Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed

warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami

atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami

p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynków wewnętrznych, gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.Opis ogólny.

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu   osiadania i skurczów   murów, tj. po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3. Tynki wewnętrzne gipsowo-wapienne, należy wykonać jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki i narzutu. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Obrzutkę należy przygotować z zaprawy o proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3. Przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, a przy tynkowaniu stropów do 30% objętości wapna.

Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku.

Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania.

Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu.

5.5.Szczegółowe zasady wykonania Sufitów podwieszanych

Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy stropem a wieszakami systemu konstrukcji nośnej należy stosować tylko dopuszczone przez nadzór budowlany kołki i zamocowania. -należy montować minimum 1 wieszak na 1.5 m2 powierzchni sufitu, -maksymalny odstęp między wieszakami nie może przekraczać 125cm, a odstęp od  ścian zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm,

-	w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe wieszaki.

Połączenie pomiędzy wieszakami sufitu a stropem żelbetowym należy wykonać za pomocą mocowań dopuszczonych przez nadzór budowlany. Należy przy tym przestrzegać wskazań podanych przez

producenta łączników. Uskoki wykonać z płyty gipsowo - kartonowej na podwieszonej do sufitu konstrukcyjnego stelażu z zimnogiętych profili stalowych do suchej zabudowy. Przy dolnej krawędzi uskoków występuje zawsze pas poziomy przeznaczony do zabudowy płytami gipsowo - kartonowymi. Szerokość pasa określa Dokumentacja Projektowa.

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.

Sufit podwieszony systemu sufitów z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z jednostronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,60mm przytwierdzonych po obwodzie do istniejących ścian oraz podwieszonych za pomocą systemowych wieszaków do istniejącego stropu.

Kształtowniki i zawiesia mocowane są do stropu i ścian przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 600 mm. Zewnętrzne pokrycie sufitu wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o gr. 9 lub 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie.

5.6.Podłoże pod tynk

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań

normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne i mocne, wystarczająco stabilne,

jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i

wykwitów, nie zamarznięte.

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża

należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy

usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np.

piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

5.7.Okładziny ceramiczne

Przygotowanie podłoża do kładzenia płytek ceramicznych

Podłoże winno być nośne, oczyszczone, równe.

W zależności od podłoża (o nierównościach do 5 mm, czy z płyt gipsowo-kartonowych) stosujemy zaprawy

klejowe ATLAS PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zawsze przeprowadzać próbę przyczepności płytek do podłoża.

Wykonanie okładzin ceramicznych

Ogólne zasady

Prace wykonuje się w temp. od +5oC do +25oC

Płyt nie należy moczyć w wodzie przed ich przyklejeniem

Fugowanie i użytkowanie – po 24 godzinach

Pełną wytrzymałość okładzina uzyskuje dopiero po 3 dniach.

Okładzina ceramiczna na ścianach

-Zamocowanie (z użyciem poziomicy) na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej od której

rozpoczyna się układanie płytek pamiętając o powiększeniu wymiaru płytki o podwójny wymiar spoiny,

-Pierwszy  rząd  cokołowy  układa  się  po  ułożeniu  płytek  posadzkowych  co  daje  możliwość  ukrycia

ewentualnych nierówności powstałych przy ich przycinaniu.

-Zaprawę klejową rozprowadza się równomiernie przy użyciu pacek. Na powierzchni nie większej niż 1 m2 –

klej wysycha, należy sprawdzać jego przyczepność,

- przyklejanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku - płytę opieramy o łatę i przyciskamy ręką do ściany, nadmiar kleju usuwamy wilgotną gąbką (twardnieje)

- Po nałożeniu pierwszego rzędu płytek umieszcza się krzyżyki dystansowe,

-	Jako   ostatnie   przykleja   się   płytki   docinane.   Przed   ich   przyklejeniem   zamocowuje   się   listwy
wykończeniowe chroniące narożniki przed uszkodzeniami,

Spoinowanie płytek

Spoinowanie można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy klejowej (po 3 dniach) Płytki należy dokładnie

oczyścić z resztek zaprawy i odkurzyć, a następnie zwilżyć

Przygotowaną zaprawę fugową wprowadza się głęboko i szczelnie twardą gąbką

Ważne jest utrzymywanie przez pierwszych kilka tygodni fug w stanie wilgotnym (zmywanie czysta wodą).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

6.2.Kontrola jakości

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:

Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”,

Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo - PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips - BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-

wapienne”

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i

dotyczy:

- kontroli prawidłowości przygotowania podłoży,

kontroli mrozoodporności tynków zewnętrznych;

kontrolę przyczepności tynku do podłoża;

kontroli grubości tynku;

kontroli wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku;

kontroli wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej

- odchylenie powierzchni i krawędzi:

od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5

m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;

od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi;

odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3

mm/m;

odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego

- pęknięcia powierzchni

- wykwity soli w postaci nalotu

- trwałe zacieki na powierzchni

•	odparzenia, odstawanie od podłoża
•

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować:

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę   certyfikatów   i   deklaracji   zgodności   zastosowanych   wyrobów   budowlanych,   termin przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu;

-	kontrolę dopuszczalnych odchyleń.
Sprawdzenie powierzchni płyty gipsowo-kartonowej:

- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć Stelaż do montowania płyt musi być prosty, bez ubytków.

- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia

- sprawdzenie wymiarów - odchyłki:

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 - 4000 ±10 mm

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiarową robót tynkarskich, malarskich, gładzi,  okładzin ceramicznych -

1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.

8.2.Odbiór materiałów i robót. Podstawą odbioru robót stanowią:

-  dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

8.3.Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru,

8.4.Odbiór wykonanych tynków Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,

- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne,

- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót pokrywczych. Podstawą odbioru robót dekarskich stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

-	protokóły odbioru materiałów i wyrobów;
-

8.5.Odbiór powierzchni z płytek ceramicznych

-dobór kolorystyki ceramiki – równe partie płytek ceramicznych. równomierność układu płytek, -proste krawędzie cieć płytek, -przyczepność płytek do ścian

8.6.Odbiór powłok malarskich

-	następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . Zgodność wykonania stwierdza się na
podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powłoki
malarskie powinny zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół
odbioru gotowych powłok malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMY

-	PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

-	PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus – Gmina  Papowo  Biskupie

SST – 06

Roboty nawierzchniowe.

NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z projektem

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejsc. Storlus.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuje:

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cem.-pias. z wypełnieniem spoin

piaskiem – ilość wg przedmiaru

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2. Obrzeża betonowe

2.3.Kruszywo

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie  jest posiadanie aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne

urządzenia układające

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie

i spina taśma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można równie; przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty -

rodzimy lub nasypowy o WP _ 35 [7].Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i

zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada

atest wyrobu

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań

wyrobu na ściskanie..

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

− dostarczenie materiałów,

− wykonanie podsypki,

− ułożenie i ubicie kostki,

− wypełnienie spoin,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralnosci na tarczy

Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania

i ocena zgodności

Instalacja wodno – kanalizacyjna

SST - 07

CPV- 45330000-9 , 45232460– 4, 45232410-9

1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan w budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie .

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

ZAKRES ROBÓT

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

·	instalacja wody zimnej dla celów bytowo-gospodarczych

·	Instalacja wody ciepłej

·	kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

2.	MATERIAŁY

·	Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.

·	Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.

2.1.	Przewody

·	Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polipropylenowych typu PN20 -, lub
stalowych ocynkowanych wg PN-92/H-74200, łączonych na gwint przy pomocy kształtek i łączników z
żeliwa wg PN-67/H-74392,

·	Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, a część
nadziemna z rur i kształtek polipropylenowych (PP) kielichowych z uszczelnieniem na uszczelki
wargowe,

·	Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2.	Armatura

·	Instalacja   ma   być   wyposażona   w typową   armaturę   odcinającą   oraz   armaturę   wypływową

o podwyższonym standardzie.

·	zawór zwrotny antyskażeniowy na wejściu zimnej wody typ BA.

·	Zawory czerpalne ze złączką do węża poprzedzić zaworami antyskażeniowymi firmy Danfoss typ HA

zawory przelotowe i zwrotne- kulowe

-   Baterie umywalkowe,

-   Baterie zlewozmywakowe

-   Przepływowe urządzenia do podgrzewania wody

-   umywalki pojedyncze,

-   zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa

-   ustępy pojedyncze z płuczkami  tworzyw sztucznych lub porcelanowych „Kompakt”

-   studzienki rewizyjne PCV

3.	SPRZĘT

·	Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4.	TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.4.	Rury

·	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.5.	Elementy wyposażenia

·	Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami.
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.6.	Armatura

·	Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów

·	Rurociągi wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur polipropylenowych typu PN20 - Wavin lub z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem łączonych za pomocą gwintowanych łączników z żeliwa
ciągliwego ocynkowanego PN-74/H-74200-s-o-c typ średni

·	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).

·	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

·	wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

·	wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

·	przecinanie rur,

·	założenie tulei ochronnych,

·	ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

·	wykonanie połączeń.

·	W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.

·	Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

·	Wykonaną instalację wody zimnej należy zaizolować akustycznie wełną mineralną min. grub. 10 mm.

·	Przewody wody ciepłej należy izolować cieplnie prefabrykowaną izolacją z pianki poliuretanowej gr.
Min. 30 mm.

·	Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

·	Na przewodach cyrkulacyjnych zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcją
dezynfekcji termicznej MTCV firmy Danfoss.

5.2.	Montaż armatury i osprzętu

·	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3.	Badania i uruchomienie instalacji

·    Instalacje po wykonaniu, przed zaizolowaniem i ewentualnym zakryciem poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa

·	Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

·	Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla
każdego zładu oddzielnie.

·	Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

·	Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod – kanal. powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.

·	Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.

·	Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.

7.	ODBIÓR ROBÓT

·	Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze
mysłowe”

·	Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.

·	Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

·	Dokumentacja   projektowa   z naniesionymi   na   niej   zmianami   i uzupełniania   w trakcie
wykonywania robót,

·	Dziennik budowy,

·	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),

·	protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

·	protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

·	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

·	zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

·	protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

·	aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

·	protokoły badań szczelności instalacji.

8.	OBMIAR ROBÓT

·	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

·	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

·	„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

·	„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

·	PN-92/H-74200

·	PN-67/H-74392 i 74393.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus – Gmina  Papowo  Biskupie

Instalacja ogrzewania  kominkowego i  wentylacji

SST - 09

CPV- 45331210-1

1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji ogrzewania  kominkowego  i wentylacji w budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie.

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

SST obejmuje instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w omawianym  obiekcie w pomieszczeniach budynku w celu zapewnienia właściwych warunków pracy i komfortu. Instalacja wentylacji obejmuje:

- wentylację sali , sanitariatów

- ogrzewanie  kominkowe

2. MATERIAŁY

- kominek należy zamówić z układami automatyki i sterowaniem.

-Wentylatory

-kratki wentylacyjne

-Przewody wentylacyjne  oraz  ogrzewania  kominkowego należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typu BI luib AL. Łączenie kanałów

przy użyciu nitowanych i taśmowych muf łączeniowych.

-Materiały i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, suchym, przewietrzanym i

oświetlonym.

3. SPRZĘT Narzędzia i sprzęt bezpieczny i dostosowany do tego typu robót.

4.	SKŁADOWANIE I TRANSPORT MATERIAŁÓW

Sprzęt dostawczy: samochód dostawczy do 0,9 t .

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu urządzeń i materiałów bezpośrednio na budowę.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Instalacja ogrzewania i wentylacji powinna być wykonana zgodnie z projektem, wymaganiami przepisu techniczno- budowlanego określonego w ustawie Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej. Kanały wentylacyjne należy montować do przegród budowlanych za pomocą podparć i podwieszeń.

Na kanałach należy zamontować izolację cieplną o szczelnych połączeniach z wełny mineralnej typu Lamella

gr.50 mm i płaszczem ochronnym.

Na kanałach dla czyszczenia instalacji należy stosować otwory rewizyjne.

Nawiewniki i wywiewniki łączyć z kanałami w sposób trwały i szczelny.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić przyszłą obsługę, konserwację oraz

wymianę bez uszkodzenia elementów przegrody.

Kanały przechodzące przez ściany i stropy należy uszczelnić wełną mineralną.

Tłumiki akustyczne łączyć z kanałami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków

atmosferycznych.

Centrale wentylacyjne i wentylatory dachowe zamontować zgodnie z projektem oraz DTR producentów, zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku oraz na instalację.

Urządzenia podłączyć do instalacji elektrycznej, opisać na szafie sterowniczej poszczególne zespoły wentylacyjne.

Po wykonaniu robót montażowych można przystąpić do odbioru robót na podstawie wymagań PN EN 12599.

W ramach odbioru robót należy :

- sprawdzić kompletność wykonanych prac montażowych

- zgodność wykonania prac z projektem oraz przepisami i zasadami technicznymi

- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację

- sprawdzić czystość instalacji

- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji

Przed rozpoczęciem kontroli działania należy wykonać próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń przez okres 72 godzin. Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 – Wentylacja mechaniczna

W czasie ruchu próbnego należy :

- określić i nastawić strumień powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku

- sprawdzić urządzenia zabezpieczające

- nastawić regulatory regulacji automatycznej

- nastawić elementy dławiące w instalacji ogrzewczej, z uwzględnieniem parametrów eksploatacyjnych

- nastawić elementy zasilania elektrycznego

- sprawdzić poziom hałasu w pomieszczeniach

- wykonać protokoły z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej

- przeszkolić służby eksploatacyjne

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I WYROBÓW

W czasie odbioru końcowego należy :

- sprawdzić zgodność robót z umową, projektem, warunkami technicznymi, normami i przepisami

- sprawdzić protokóły z próbnego ruchu urządzeń

- sprawdzić poprzez oględziny zewnętrzne pracę urządzeń i instalacje

- przedstawić dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

- sporządzić protokół końcowy przyjmujący instalację do eksploatacji przez użytkownika

-	instrukcje obsługi elementów składowych instalacji

-	wykaz elementów składowych urządzeń regulacji automatycznej i dokumentacji związanej z
oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej

-	przedstawić dokumentację powykonawczą z wszelkimi zmianami

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową kanałów wentylacyjnych jest m 2, a poszczególnych elementów i urządzeń ilość sztuk lub kompletów.

Izolację termiczną określa się w m 2.

8.	ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. NORMY I PRZEPISY

PN-EN 1505:2001     -   Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001    -   Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary

PN-B-01411:1999     - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976    -    Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001     -     Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001    -   Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne

ENV 12097:1997 -     Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003     - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe

PN-79/B-10440 – Wymagania i badania przy odbiorze wentylacji mechanicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: remont wraz z  wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Storlus – Gmina  Papowo  Biskupie

INSTALACYNJE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SST - 10

CPV - 45310000-3, 45311100-1,

1.      WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Storlusie

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją
Na roboty objęte niniejszą Specyfikacją składają się :

·	instalacje oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego,

·	instalacje gniazd wtykowych,

·	wewnętrzne instalacje zasilające,

·	kable zasilające rozdzielnie

·	instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień,

·	ochrona przeciwporażeniowa,

·	instalacja ochrony przepięciowej,

·	instalacja sterownicza systemu oświetlenia,

·	instalacje zasilające dla systemu wentylacji i klimatyzacji,

·	pomiary powykonawcze,

·	dokumentacja powykonawcza.

·	szkolenie personelu i instrukcja obsługi w zakresie instalacji i urządzeń

1.4	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją OST-00 Wymagania Ogólne.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania ogólne.

2	MATERIAŁY

2.1	Wymagania ogólne

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania Ogólne. Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.2	Przewody

Przewody elektroenergetyczne - typu YDYżo z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV, Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.

Przewody kabelkowe - typu YDY, YKY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacją barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.3	Osprzęt rozdzielczy

Całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.4	Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.5	Magazynowanie materiałów

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. .

3	SPRZĘT

3.1	Wymagania ogólne

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i

środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

3.2	Wymagania szczegółowe

Do wykonania Robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót:

·	samochód dostawczy o nośności do 0,9 t.,

·	elektronarzędzia ręczne,

·	przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

4	TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji OST-00 Warunki Ogólne. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania Robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5       WYKONANIE ROBÓT

5.1	Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania Robót podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania Ogólne.

5.2	Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem realizacji Robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

·	obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia   robót
instalacyjnych,

·	elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom
projektowym.

5.3	Szczegółowe warunki wykonania robót

Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z Dokumentacją, wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zaleceniami Inżyniera. Instalacja sygnalizacji pożaru (ppoż.)

Instalacja ppoż. obejmuje wykonanie trzech pętli dozorowych z zastosowaniem automatycznych czujek

montowanych w gniazda adresowalne z izolatorami zwarć.

W celu wykonania instalacji ppoż. należy zastosować następujące kable:

·	kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2,

·	przewód HDGS 300/500V 2x1mm2.
Wszystkie kable układane w listwach i korytkach kablowych, na konstrukcji podwieszonego sufitu, muszą
posiadać oznakowanie oraz wymagane obowiązujące certyfikaty budowlane względnie deklaracje techniczne
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dla stosowania w budownictwie dla sygnalizacji pożaru.
Urządzenia sygnalizacji pożaru muszą spełniać warunki bezpieczeństwa określone przez producenta. Muszą
posiadać atesty techniczne i deklaracje techniczne oraz certyfikaty.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać komplet dokumentów odbiorczych systemu oraz zasad konserwacji
zgodnie z normą PN-E-08350-14.

5.4       Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa.

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasilające należy wykonać w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym „N” i ochronnym „PE”. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami. Projektowane skraplacze i wentylator dachowy należy ochronić zwodami pionowymi 1,5 m połączonymi z istniejącą instalacją odgromową.

6       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Ogólne zasady kontroli

Kontrola jakości Robót powinna obejmować:

·	sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,  dokumentacją
techniczną i niniejszą Specyfikacją

·	sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i
wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:

·	sposobu ułożenia przewodów,

·	sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła, gatunek dostarczonych towarów (gatunek I) oraz
jednolitość wzoru,

·	sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej,

·	wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,

·	DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie,

·	certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia,

·	instrukcje obsługi instalacji elektrycznej,

·	protokoły pomiarowe: izolacji obwodów, urządzeń i rozdzielnic elektrycznych, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia.

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. Rozdzielnie powinny być

opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie obwodu.

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich

protokołach lub w dzienniku budowy.

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki

pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się

do odbioru końcowego budowy.

6.2.      Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji oraz przywołanych normach i wytycznych zostaną odrzucone.

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie, które mogą spowodować zagrożenia przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt i na pisemne wystąpienie Wykonawcy. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji elektrycznej.

7       ODBIÓR ROBÓT

7.1.	Warunki ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji OST-00 Wymagania ogólne. Odbiory robót składają się z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego po zakończeniu budowy.

7.2.	Odbiór materiałów

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania musza być zgodne z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

7.3.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:

·	jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

·	ułożenia przewodów przed zatynkowaniem,

·	ułożenia uziomu otokowego,

·	prawidłowości ułożenia przewodów.
Wyniki z badań przeprowadzonych w trakcie tego odbioru powinny być przedstawione w formie protokołów i
wpisane do Dziennika Budowy.

7.4.	Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

·	dokumentacja końcowa odbiorcza, którą dostarcza wykonawca robót,

·	oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i przepisami,

·	dokumentację powykonawczą,

·	protokoły z poprzednich odbiorów technicznych,

·	protokoły z przeprowadzonych badań instalacji i urządzeń elektrycznych,

·	certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia,

·	instrukcje obsługi instalacji elektrycznej,

·	protokoły pomiarowe: izolacji obwodów, urządzeń i rozdzielnic elektrycznych, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia

·	schematy rozdzielnic elektrycznych, tablice ostrzegawcze itp.,

·	instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń.
W trakcie odbioru końcowego należy przeprowadzić niżej wymienione próby :

·	ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,

·	rezystancji izolacji,

·	samoczynnego wyłączenia zasilania,

·	układów sterowania.
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić:

·	zgodność wykonania Robót z Dokumentacją projektową, ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw oraz poleceń Inżyniera,

·	protokoły z poprzednich odbiorów i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

·	aktualność Dokumentacji powykonawczej pod względem wprowadzenia wszystkich zmian i
uzupełnień,

·	prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń.

8.      PRZEPISY ZWIĄZANE.

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-86/E-05003 zeszyt 01 Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne.

- PN-IEC 60364-5-523 Obciążalność długotrwała przewodów.

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym.

- PN-EN 1838 Oświetlenie awaryjne.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożaru.

- PN-92/M-51004/01 Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Czujki pożarowe - podział i oznaczenia.

- PN-82/M-51006 Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Technologia.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych oraz terenów. (Dz.U.nr 2, poz.460).

- Ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz.351)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr. 121 poz. 1138 z   d.11.07.2003).

- Wytyczne projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru VdS wydane przez Centrum 27. Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - 2000r. Instrukcje eksploatacji urządzeń SAP opracowane przez   producentów.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.19