SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

związanych z:

REMONT I TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POŁAJEWIE

Opracował: Bolesław Grabowski

Połajewo 10 luty 2011 r.

SPIS TREŚCI

I  Wymagania ogólne

II  Roboty budowlane

III. Roboty sanitarne

IV  Roboty elektryczne.

I. . WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie  przy ul. Obornickiej 1.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST I 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty budowlane:

Podłoża, posadzki, podłogi..

Tynki i okładziny wewnętrzne.

Malowanie.

Stolarka okienna i drzwiowa.

cieplenie budynku, tynk zew. cienkowarstwowy mineralny oraz pozostałe roboty budowlane.

Roboty sanitarne:

Instalacje c.o.

Roboty elektryczne:

Instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja odgromowa.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo - kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zakłada się, co następuje:

a). Przekazanie placu remontu – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizację obiektu, za który ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca

b). Zabezpieczenie terenu remontu – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym przegrody, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

c). Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

d). Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

e). Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

f). Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym ( B ). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu remontu, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.

W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowo - kosztorysowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

W dziale 3.2 w poszczególnych częściach ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 3.1

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na  i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z remontu.

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu

W dziale 4.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do transportu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 4.1

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowo - kosztorysową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu remontu

5.2 Szczególne zasady wykonania robót

W dziale 5.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 5.1

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową i ST.

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości

W dziale 6.2 poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 6.1 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowo – kosztorysowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji remontu. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy  sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej ST i Przedmiarze Robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.6 Dokumenty remontu

(1) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora i inspektora nadzoru.

(3) Pozostałe dokumenty remontu

Do dokumentów remontu zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

- zgłoszenie realizacji zadania budowlanego,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcą

(5) Przechowywanie dokumentów remontu

Dokumenty remontu będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów remontu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty remontu będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi.

7.2 Szczególne zasady obmiaru robót

W dziale 7.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 7.1

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu

odbiorowi końcowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

odbiorowi ostatecznemu, końcowemu.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika remontu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika remontu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw. odbiory międzyfazowe robót zanikających i ulegających zakryciu przez roboty następne w kolejności technologicznej.

8.2 Szczególne zasady odbioru robót

W dziale 8.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 8.1

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U.92/88

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  Dz.U.19/177 z późniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.207/2016 z 2003 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) Dz.U. 130/1389,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U.nr202,poz. 2072, z dnia 16 września 2004 r )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.47/401,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o. Warszawa 2003, Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady1989 r.

II. ROBOTY BUDOWLANE.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu i termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury  w Połajewie

przy ul. Obornickiej 1 należącego do Gminy Połajewo.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

Schody zew.,., deskowania, izolacje:

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych żelbetowych -schodów prostych na płycie wykonane przy użyciu betoniarki mechanicznej, z betonu B25

Podłoża, posadzki, podłogi:

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i klejowej wraz z demontażem cokolików.

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami.

Skucie nierówności posadzek i wylanie masy samopoziomującej pod płytki ceramiczne i

wykładzinę PVC zgrzewalną - posadzki na całej kondygnacji bez progów.

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm – poziome podposadzkowe

Posadzki cementowe , o grubości 5 cm, zatarte: na ostro

Okładziny schodów zew. z płytek gresowych polerowanych układanych na klej, metodą kombinowaną - wymiar i barwę płytek uzgodnić z Inwestorem.

Wykładzina jednowarstwowa o grubości 2 mm i powierzchni zabezpieczonej poliuretanem ( PUR ) dla ułatwienia czyszczenia wykładziny przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, klasy 33 zgrzewalna.

Wykładzina. podłogowa PVC homogeniczna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, klasy 34 zgrzewalna.

Listwy przyścienne przy posadzkach z tworzyw sztucznych -zgrzewane szer. 0,06 m

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 2 km

Roboty malarskie:

Zeskrobanie i zmycie starej farby, wyrównanie i wygładzenie ścian i sufitów

Malowanie farbą lateksową, akrylową, zmywalną tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni. Kolor farby ustalić z Inwestorem.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Wykucie z muru okien skrzynkowych

Wykucie z muru parapetów stalowych zew.

Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno rozwieranych jednodzielnych z nawiewnikami w ramie w kolorze białym o współczynnik u przenikania ciepła 1,6W/(m2*K) z obróbką obsadzenia kompletnych.

Montaż parapetów zew. z bl.ocynk powlekanej szer. 0,3 m

Wykucie z muru drzwi wewnętrznych i zew.

Ościeżnice: aluminiowe

Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

Montaż drzwi aluminiowych pełnych, przymykowych zew.- drzwi kompletne

Ocieplenie dachu i, ocieplenie budynku, tynk zew. cienkowarstwowy mineralny:

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z

blachy: tytan -cynk grub. 0,55 mm

Rynny dachowe półokrągłe z blachy: PCV 150 mm

Rury spustowe okrągłe z blachy: PCV 110 mm

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe z zagruntowaniem emulsją asfalt.

Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych

EPS100 (FS-20) 15 cm, układanych na wierzchu konstruk. Na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym. Ocieplenie ścian budynków płytami styropian. 10 cm grubości metodą lekką mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożn. wypukłych kątownikiem aluminiowym. Ocieplenie płytami styropian. 5 cm grubości,  metodą lekką-mokrą, przy użyciu got. zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki, ościeży okien i drzwi i cokołu /sucha mieszanka CT 69/

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.2

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.

Aby wykonać roboty ujęte w tej specyfikacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i wyroby użyte do robót wyszczególnionych w specyfikacji muszą posiadać aprobaty techniczne ( atesty ) i odpowiadać Polskim Normom. Odbiory techniczne materiałów muszą być dokonywane wg wymagań i w sposób określony przez Polskie Normy. Dla wykonania robót budowlanych potrzebne są n/w materiały:

Ławy fundamentowe, schody zew.,:

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

Gwoździe budowlane gołe okrągłe

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25

Podłoża, posadzki, podłogi:

Sucha zaprawa samoniweluj.

Środek gruntujący

Piaski do zapraw budowlanych

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego

Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm

Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza

Emulsja asfaltowo-lateksowa

Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne

Zaprawa cementowa M 12

Kształtki ceramiczne cokołowe

Płytki gresowe polerowane antypoślizgowe, kolorystykę ustalić z Inwestorem

Klej winylowy emulsyjny

Wykładzina. podłogowa PVC homogeniczna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, klasy 34 zgrzewalna. Wykładzina powinna odpowiadać wymogom określonym w normie EN-685, grubość całkowita wykładziny EN428, ciężar/m2 EN430 2,80kg/m2, pozostałość odkształcenia EN 433 ok. 0,03 mm, odporność na ścieranie przez kółka samonastawne EN 425, opór elektryczny PN-EN 1081 max 109 Ohm, izolacja akustyczna ISO 717/7 ok. 4dB, współczynnik przewodzenia ciepła EN 12667 max. 0,01m2K/W, klasa ogniotrwałości PN EN 13501-1 Bft S1, trwałość kolorów EN 20105-B02 minimum 6,

Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych

Tynki i okładziny wewnętrzne:

Wkręty stalowe samogwintujące

Gips budowlany szpachlowy

Płyty gips.-karton. ognioochr.12,5mm – uzupełnienie powierzchni sufitu

Płyty dekoracyjne typu NIDA SONIC, lub o równoważnych właściwościach akustycznych – podstawowy materiał pokrycia sufitu, stosować przy szerokości powierzchni przekraczającej 60 cm

Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm

Kołki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami

Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.

Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.

Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK

Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK

Klamerki do dociskania płyt

Taśmy spoinowe z włókna szklanego

Listwy drewniane

Listwy boazeryjne ozdobne wykończone

Roboty malarskie:

Mydło techniczne maziste (szare) 65%

Piaski do zapraw budowlanych

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Gips szpachl. do gładzi

Farby lateksowe, akrylowe, zmywalne

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania

Stolarka okienna i drzwiowa,

Okna PVC rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne z nawiewnikami w ramie w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła 1,6W/(m2*K) kompletne Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

Pianka poliuretanowa

Gips budowlany szpachlowy

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.

Zaprawa cementowa M 12

Parapety z bl. ocynk. powlekanej kolor.30 cm

Drzwi aluminiowe pełne przymykowe zew. kompletne

Masa uszczelniająca silikonowa

Ocieplenie dachu, ocieplenie budynku, tynk zew. cienkowarstwowy mineralny:

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

Blacha z tytan -cynku ogóln.przeznacz.0,55 mm

Rynny dachowe z PVC.150 mm

Rury spustowe z z PVC..110 mm

Emulsje asfaltowe izolacyjne

Papa zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50

Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k Polbit Extra

Płyty styropianowe EPS 100-038(FS 20) 15cm

Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza

Roztwory asfaltowe do gruntowania

Środek gruntujący

Siatki z włókna szklanego

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 01. Wymagania

ogólne – pkt.3

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu aby nie

spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt mechaniczny musi być utrzymany w sprawności technicznej i używany zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem przepisów bhp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.4

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Transport winien odbywać się za pomocą środków transportu przystosowanego do przewozu danego materiału. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które uniemożliwiają uszkodzenie przewożonych materiałów co mogłoby wpłynąć na obniżenie jakości i przydatności do wbudowania. Środki transportowe muszą być utrzymywane w czystości i sprawności technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.5

5.2 Szczególne zasady wykonania robót

schody zew.,.

Deskowanie dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać na podstawie Programu Zapewnienia Jakości, który opracuje Wykonawca.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

Zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji

Zapewnić jednorodną powierzchnię betonu

Zapewnić odpowiednią szczelność

Wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Sposób wytwarzania mieszanki betonowej

Kolejność i sposób betonowania

Wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach

Sposób pielęgnacji betonu

Warunki rozformowania konstrukcji deskowania

Zestawienie koniecznych badań

Czystość deskowania

Wykonanie prawidłowo wszystkich robót zanikających – między innymi

wykonanie przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

Prawidłowe rozmieszczenie i niezmienność kształtu elementów

wbudowanych w betonową konstrukcję

Gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Konsystencję mieszanki

Wytrzymałość na ścieranie ( klasa betonu )

Temperaturę powietrza i opis warunków atmosferycznych

Zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych

Chronić beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi czynnikami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji

Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem

warunków atmosferycznych ( wiatr, słońce, mróz )

Podłoża, posadzki, podłogi:

Podkłady pod posadzki powinny być trwałe nieodkształcalne poziome o powierzchni gładkiej pod wykładzinę zgrzewalną i szorstkiej pod płytki ceramiczne. Podkład musi być podzielony dylatacjami na pola nie większe niż 10 m2. Dążąc do polepszenia przyczepności powinno się stosować emulsję gruntującą. Okładziny powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównawczą. Pod wykładzinę PVC zgrzewalną warstwę wyrównawczą po wyschnięciu wyszlifować i odkurzyć, doprowadzić do idealnej gładzi bez żadnych grudek, czy drobnych nierówności. Przed przystąpieniem do okładzinowania posadzek należy sprawdzić stan podłoża – podkłady i posadzki wykonać zgodnie z normą PN/B-10144. Schody zew., podesty, z gresów polerowanych antypoślizgowych pozostałe pom. zgodnie z przedmiarem robót z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym.40*40 cm.

Wykładzinę PVC homogeniczną zgrzewalną wg EN-685 montujemy w sali głównej zgodnie z przedmiarem. Wykładzina w pełni spełni zadanie, jeżeli została na całej powierzchni trwale zamocowana do podłoża.

Mocujemy specjalistycznymi klejami do wykładzin wskazanymi przez producenta, wszelkie połączenia wykładzin muszą być wykonane starannie oraz zespawane sznurem do spawania wykładzin.

Wykładzina musi być montowana na właściwie przygotowanym podłożu. Musi być ono przede wszystkim równe, czyste, suche i odpowiedniej wytrzymałości.

Właściwe wyrównanie uzyskujemy przez zastosowanie wylewki z profesjonalnej masy samopoziomującej. Dla uzyskania szczelnej posadzki należy zastosować tzw. wywijane cokoły – wywinięcie wykładziny na ścianę.

Tynki i okładziny wewnętrzne i roboty malarskie

Roboty tynkarskie

Wykonanie tynków wew. kat. III wykonywane będzie na ścianach jako uzupełnienie tynków, jako

uzupełnienie tynków przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, po skuciu starego odparzonego, zmurszałego tynku na ścianach. Na naprawianych ścianach wykonać wyrównanie powierzchni tynkiem szpachlowym przygotować powierzchnie do malowania.

Tynk wew. kat. III trójwarstwowy, zwykły składa się z obrzutki, narzutu i gładzi. W kat. III narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Rodzaj obrzutki należy dostosować do rodzaju podłoża. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę.

Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stae w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane zaprawy cementowo – wapienne 1:0,3:4 (cement, wapno, piasek ) Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa przeznaczona na gładź powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Marka zaprawy zastosowanej do gładzi tynków zwykłych i doborowych powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na narzut. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować drobny piasek przesiewany o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. Gładź tynków zwykłych powinna być jednolicie gładko zatarta packą drewnianą. Przy wykonywaniu tynków wew. kat. III należy przestrzegać zasad

określonych w normie PN-70/B-10100.

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych, sufit podwieszony w sali głównej

Podczas prowadzenia montażu okładzin z płyt gipsowo – kartonowych temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić minimum +50C, a wilgotność względna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystąpienia do robót okładzinowych jest zakończenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami wykończeniowymi. Przy montażu sufitów z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonać następujące prace:

wytrasowanie miejsca montażu zamocowanie kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych wkrętami przymocowanie płyt gipsowo – kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów szpachlowanie połączeń i styków zabezpieczenie spoin taśmą wykańczające szpachlowanie i cyklinowanie połączeń i styków.

Roboty malarskie

Przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót malarskich należy przygotować powierzchnię, tzn:

Z powierzchni nowych tynków należy usunąć grudki zaprawy, a następnie wyrównać powierzchnię, wygładzić wykonując gładź gipsową i zagruntować farbą do gruntowania, a następnie pomalować farbą akrylową lateksową matową, zmywalną. Po zeskrobaniu i zmyciu starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitów,  po wyrównaniu powierzchni wykonać gładź gipsową i zagruntować farbą do gruntowania, a następnie pomalować farbą lateksową matową. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinny występować przeciągi, a temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +50C i nie wyższa niż +300C. Wilgotność powierzchni przeznaczonych do malowania nie powinna być większa niż 4% Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka. Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Przed przystąpieniem do wykonywania stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. Przy montażu stolarki al. należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085. Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.

Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu należy stosować specjalne kotwy ( tuleje rozprężne ) dostosowane do rodzaju podłoża. Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w cegle równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu.

Ocieplenie dachu i wykonanie nowego w części dobudowanej, ocieplenie budynku, tynk zew. cienkowarstwowy mineralny:

Ocieplenie dachu istn. budynku należy wykonać przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (, bez deszczu i silnego wiatru ) w ścisłym kontakcie ze służbami technicznymi Inwestora. Przed rozpoczęciem robót należy przygotować się do zabezpieczenia pow. dachu ( folia zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi ) w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rozebrać pokrycie dachu z wszystkich warstw papy oraz dokonać naprawy podłoża betonowego, wymienić opierzenia, rynny, rury spustowe, parapety zew. na całym budynku,  naprawić podłoże na ścianach, ocieplić płytami styropianowymi EPS 100 gr 10 cm metodą lekką-mokrą, przy użyciu got. zapraw klejących, wraz z ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki mineralnej. Wykonać ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi EPS 100 gr. 15 cm wg systemowych rozwiązań. Wierzchnią warstwę stropodachu pokryć papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS podkładową i wierzchniego krycia Wykonać zadaszenia pom. rozbudowanych i zadaszenia projektowanych wejść do budynku GOK. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją p i przedmiarem robót oraz zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.6.

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości

Kontrola jakości musi być prowadzona w czasie wszystkich faz ich wykonywania zgodnie z obowiązującymi normami.

Schody

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi. W szczególności zakres kontroli powinien obejmować właściwe przygotowanie deskowania, zbrojenia, betonu zgodne z dokumentacją projektową i normami przedmiotowymi.

Ściany

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi. W szczególności powinna być oceniana: równość powierzchni ścian, płyt, narożniki i krawędzie, wymiary płyt, nasiąkliwość oraz wilgotność płyt i ich ugięcie. Istotne jest bieżące kontrolowanie sposobu mocowania elementów.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:

wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni, jednolitość barwy powłoki,

wielkość luzu pomiędzy otworem a drzwiami,

sposób i geometrię zamocowania

sposób uszczelnienia

sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć

prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż :

1 mm przy długości przekątnej do 1 m

2 mm przy długości przekątnej do 2 m

3 mm przy długości przekątnej do 3 m

Tynki

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-70/B-10100, PN-B-10121, BN-72/8841-18..

Okładziny ceramiczne

W szczególności powinny być ocenione właściwości zastosowanych płytek ceramicznych. Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi. W szczególności powinna być oceniana: równość powierzchni, narożniki i krawędzie, wymiary płytek, równomierne rozłożenie zaprawy klejącej pod płytkami. Istotne jest bieżące kontrolowanie sposobu mocowania elementów. Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10121.

Posadzki z wykładziny PVC zgrzewalnej

Zakres kontroli powinien obejmować właściwości fizykochemicznych użytych materiałów, ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi, stanu podłoża i prawidłowości wykonania poszczególnych czynności w trakcie instalowania wykładziny.

Roboty malarskie

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10280. W szczególności powinny być ocenione właściwości zastosowanych farb. Powłoki malarskie powinny mieć jednolitą barwę, bez śladów pędzla, smug, zacieków, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny

wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zabrudzenia innych elementów wykończenia.

Sufit podwieszony

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi. W szczególności powinna być oceniana: równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie, wymiary płyt, nasiąkliwość oraz wilgotność płyt i ich ugięcie. Istotne jest bieżące kontrolowanie sposobu mocowania elementów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.7

7.2 Szczególne zasady obmiaru robót

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.8

8.2 Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

Roboty betonowe- schody:

przygotowanie podłoży

prawidłowość usytuowania fundamentów, poziomu posadowienia

deskowanie

zbrojenie

betonowanie

roboty izolacyjne

prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

zgodność z projektem wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia w planie i jej rzędnych wysokościowych

jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitość struktury na podstawie oględzin powierzchni i nieniszczących metod badań.

Ściany

odchyłki wymiarowe - nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości

prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach

wichrowatość powierzchni

Stolarka okienna i drzwiowa

zgodność z dokumentacją

rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki dokładność uszczelnienia prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, wygląd zewnętrzny.

Tynki

przygotowanie podłoża przed przystąpieniem do robót tynkarskich

ukształtowanie powierzchni, dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi

Okładziny ceramiczne

zgodność z dokumentacją

rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości

przygotowanie podłoża

szczeliny dylatacyjne

prostoliniowość spoin, ich grubość oraz wypełnienie

związanie posadzki z podkładem

wykończenie posadzki

Posadzki z wykładziny PVC zgrzewalnej

zgodność z dokumentacją

rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości

przygotowanie podłoża

szczelność posadzki

związanie posadzki z podkładem

wykończenie posadzki

Roboty malarskie

prawidłowość przygotowania powierzchni do malowania

rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości

wygląd zewnętrzny: równomierność rozłożenia farby, jednolitość natężenia barw, brak prześwitów i dostrzegalnych grudek.

zgodność barwy powłoki ze wzorcem

odporność powłok na wycieranie, zarysowanie, uderzenia

grubość powłok i liczba warstw.

estetyka wykonania

Sufit podwieszony

zgodność z dokumentacją

rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości

prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach

wichrowatość powierzchni Wszystkie pozostałe roboty nie ujęte w ST należy wykonać zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót i przed zakryciem zgłosić Inspektorowi nadzoru do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Szczególne zasady dotyczące rozliczenia robót.

Podstawą rozliczenia finansowego robót będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym, a także wskaźniki i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy:

- normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenie, symbole, podział i opis gruntów

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/B-06241 Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszające twardnienie. Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie..

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania wytrzymałości betonu za pomocą młotka Schmidta.

PN-73/6736-01 Beton zwykły Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.

PN-/B-10020 Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Badania przy odbiorze.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – szklenie. Ogólne wymagania i badania.

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa

BN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków Wymagania i obliczenia. ( z późniejszymi zmianami )

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeń EN 12839:2001

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań

EN12859:2001

PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne, Definicje, klasyfikacja, właściwości

i znakowanie,

PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki,

PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów

PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu zew.

PN-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-EN/100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie

PN-B-10107 Badania wytrzymałościowe na odrywanie.

EN-12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi z poprawką Apl,

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

EN-685 Wykładzina homogeniczna jednowarstwowa ,

EN428 Grubość całkowita wykładziny,

EN430 Ciężar/m2 3,1kg/m2,

EN 433 Pozostałość odkształcenia ok. 0,03 mm,

EN 425 Odporność na ścieranie przez kółka samonastawne,

PN-B-02854:1996 Klasa ogniotrwałości DIN 4102,

EN 20105-B02 Trwałość kolorów,

EN423 Odporność chemiczna

Inne:

AT-5181/2001 Systemy nośne.

AT-3485/2004 Dźwiękochłonne płyty do sufitów podwieszonych. ITB,

Warszawa 2004

III. ROBOTY SANITARNE.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych w zakresie remontu i modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie przy ul. Obornickiej 1 należącej do Gminy Połajewo.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

Instalacje c.o.

Demontaże starych grzejników żeliwnych i stalowych, gałązek grzejnikowych i zaworów grzejnikowych, Montaż na końcówkach odgałęzień stalowych z przejściem na miedziane, wykonanie gałązek miedzianych o śr. 15 mm. Montaż grzejników z zaworami termostatycznymi bez głowic o mocy odpowiadającej demontowanym grzejnikom, decyduje parametr gabarytowy.

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - z rur miedzianych

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z dokonaniem regulacji

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.2

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.

Aby wykonać roboty ujęte w tej specyfikacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i wyroby użyte do robót wyszczególnionych w specyfikacji muszą posiadać aprobaty techniczne ( atesty ) i odpowiadać Polskim Normom. Odbiory techniczne materiałów muszą być dokonywane wg wymagań i w sposób określony przez Polskie Normy. Dla wykonania robót sanitarnych potrzebne są n/w materiały:

Instalacja c.o.

Gwoździe budowlane gołe okrągłe

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

Zaprawy budowlane zwykłe

Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 20mm

Rura miedziana 15/ 1,0 mm

Złączki miedziane 15 mm

Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.15mm

Otuliny polietyl. 6 mm bez osłony 15 mm

Otuliny polietyl.13 mm bez osłony 28 mm

Grzejniki płytowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0 MPa i maksymalnej temperaturze roboczej 110 st. C wysokości 500 i 600 mm z zaworem termostatycznym bez głowicy oraz śrubunkiem z zaworem stopowym na powrocie o mocy podanej w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Zawory odpow.aut.c.o.,grzej.TACO Vent 15mm

Złączka nakr.równoprzel.z żel.CZ M2 15 mm

Złączki mosiężne 15 mm

Złączki grzejnikowe mos.chr/n proste 15 mm

Tarczki ochronne

Zawór wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm

Zawór zwrotny przelot.c.o.mos.M3003 15 mm

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.3

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu aby nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt mechaniczny musi być utrzymany w sprawności technicznej i używany zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem przepisów bhp. Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z miedzi, tworzyw sztucznych i metalowych elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.4

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Transport winien odbywać się za pomocą środków transportu przystosowanego do przewozu danego materiału. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które uniemożliwiają uszkodzenie przewożonych materiałów co mogłoby wpłynąć na obniżenie jakości i przydatności do wbudowania. Środki transportowe muszą być utrzymywane w czystości i sprawności technicznej. Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i deformacją. Osprzęt sanitarny należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.5

5.2 Szczególne zasady wykonania robót

Instalacja c.o.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania instalacji centralnego – ogrzewania jest zamknięcie dopływu czynnika grzewczego do poszczególnych pionów i spuszczenie wody z rurociągów do których należy wykonać podłączenie – istniejące piony c.o. Spuszczenie wody z poszczególnych pionów należy bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem. Mocowanie pionów i podejść instalacji c.o. do przegród budowlanych należy wykonywać przy użyciu obejm metalowych z przekładką elastyczną oraz kołków rozprężnych. Przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane ( ściany ) należy zastosować rozety maskujące i ozdobne, przez stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających o około 3 cm powyżej poziomu podłogi. Wewnętrzna średnica tulei powinna być większa o około 5 mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu ( np. pianka poliuretanowa ). Gałązki grzejnikowe od pionu do grzejnika prowadzić w bruzdach ściennych w otulinie z pianki polietylenowej. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z Kierownictwem remontu i Inspektorem nadzoru. Rurociągi rozprowadzające od pionów c.o. do grzejników wykonać z rur miedzianych o średnicy 15 mm w bruzdach ściennych i posadzkowych. Grzejniki higieniczne z zaworami termostatycznymi bezi głowic montować o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Roboty muszą być skoordynowane z robotami wykończeniowymi i wszystkie muszą być zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.6.

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach szczelności, działania przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie długości podejść dopływowych i odpływowych oraz spadków przewodów. W instalacji wentylacyjnej kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach drożności przewodów wentylacyjnych oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz całej instalacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.7

7.2 Szczególne zasady obmiaru robót

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.8

8.2 Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją projektowo - kosztorysową, ST. rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów prawidłowość montażu przyborów sanitarnych dokładność uszczelnienia próby szczelności połączeń rurociągów, estetyka wykonania. funkcjonalność urządzeń zgodna z wytycznymi dokumentacji

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Szczególne zasady dotyczące rozliczenia robót.

Podstawą rozliczenia finansowego robót będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym, a także wskaźniki i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy:

- normy:

EN-1254 Łączniki z miedzi i stopów miedzi

ISO 8491 Badanie rur miedzianych

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 288-6 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

PN-M-74101 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

EN 133/20 Rurociągi z miedzi

ISO 1190-1 Rurociągi z miedzi

budowlano – montażowych Tom II

IV. ST. 45215 – 04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie remontu i modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie przy ul. Obornickiej 1 należącej do Gminy Połajewo.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: Demontaż opraw oświetleniowych, gniazd i łączników Wymiana przewodów wyrównawczych mocowanych na wspornikach, wymiana uszkodzonych wsporników, montaż instalacji odgromowej na dachu rozbudowanej części budynku i połączenie z istniejącą instalacją odgromową, wymiana uchwytów i przewodów odgromowych na ścianach pionowych z uwzględnieniem gr. ocieplenia budynku, wykonanie połączenia instalacji uziemiającej elementów metalowych budynku z istniejącym uziomem zgodnie z dokumentacja projektową. Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 100 mm  Ręczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy: do 25 mm Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3*1,5 mm2 750 wraz z montażem przewodów elektrycznych i przełączników świecznikowych na podłożu z betonu Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3*2,5 mm2 750, wraz z montażem przewodów elektrycznych i gniazd 230V podtynkowych podwójnych Montaż rur winidurowych gładkich (sztywnych) układanych p.t. w gotowych bruzdach oraz zamontowania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń.  Oprawy oświetleniowe wpuszczane w sufit -plafony świetlówkowe4*LF 18W z modułem awaryjnym 3 godzinnym wg przedmiaru. Pomiary elektryczne

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.2

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.

Aby wykonać roboty ujęte w niniejszej specyfikacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i wyroby użyte do robót wyszczególnionych w specyfikacji muszą posiadać aprobaty techniczne ( atesty ) i odpowiadać Polskim Normom. Odbiory techniczne materiałów muszą być dokonywane wg wymagań i w sposób określony przez Polskie Normy. Dla wykonania robót elektrycznych potrzebne są n/w materiały:

Bednarka stalowa ocynkowana Śruby stalowe ZGR z gwint. na całej dł.M-6 Wsporniki dachowe z uchwytem Złączki odgałęźne instalacji odgromowej Przewód miedziany LYżo 10/RVS18 Łącznik kl.w/t.10A,250V,świecz.Łsz 524 Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750 Gniazdo wt. podwójne 230V Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x2,5mm2,750 Przewód miedziany LYżo16/RV37 Przewód miedz.4*LY16 Zaprawa cementowa M 7 Piaski do betonów zwykłych Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Wapno suchogaszone Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RL16. Plafony świetlówkowe wnęt.,4x18W, Świetlówka LF 18 W Moduł awaryjny 3 godzinny.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.3

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu aby nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt mechaniczny musi być utrzymany w sprawności technicznej i używany zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem przepisów bhp. Do prowadzenia prac elektrycznych należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy robotach instalacyjnych oraz mierniki pomiarowe z ważnymi świadectwami badań.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.4

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Transport winien odbywać się za pomocą środków transportu przystosowanego do przewozu danego materiału. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które uniemożliwiają uszkodzenie przewożonych materiałów co mogłoby wpłynąć na obniżenie jakości i przydatności do wbudowania. Środki transportowe muszą być utrzymywane w czystości i sprawności technicznej. Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń, a zwłaszcza rozdzielnic, opraw oświetleniowych konieczne jest należyte zabezpieczenie przed wstrząsami oraz uszkodzeniami mechanicznymi i możliwością zagubienia ruchomych części urządzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.5

5.2 Szczególne zasady wykonania robót

Zakres ujęty w opracowaniu obejmuje nowe zabezpieczenia modernizowanych. Należy wykonać nową instalację oświetlenia, gniazd, zasilić urządzenia w modernizowanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi podłączeniami, pomiarami i opisami. Stare oprawy oświetleniowe, gniazda, panele gniazd i przełączniki w modernizowanych pomieszczeniach należy zdemontować i zamontować projektowane zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót. zamontować plafony świetlówkowe, 4*18 W oraz moduły awaryjne 3 godz.. zgodnie z przedmiarem robót. Przed rozpoczęciem naprawy dachu należy istniejącą instalację odgromową zdemontować, a po wykonaniu projektowanego pokrycia na istniejącej powierzchni i projektowanej dachu zainstalować instalację odgromową i połączyć z istniejącym uziomem. Montaż instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z zasadami i wymaganiami stawianymi dla instalacji odgromowych, ST, PN i EN oraz warunkami technicznymi. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych musi zapewniać ich prawidłowe działanie zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. Niezbędne jest zapewnienie ochrony przed niekorzystnymi następstwami działania instalacji. Roboty muszą być skoordynowane z robotami wykończeniowymi oraz zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.6.

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją projektowo - kosztorysową, ST, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich właściwości, przygotowanie podłoża ( rurki w ścianie, trasy kablowe, ), prawidłowość wykonania instalacji i jej elementów. Kontrola musi obejmować prawidłowe rozmieszczenie elementów instalacji, a więc ich przebieg w pomieszczeniach, wzajemne położenie poszczególnych elementów instalacji ( bezkolizyjność oraz odległości ). Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby i pomiary elektryczne, które powinny wykazać niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń i instalacji. Przed przystąpieniem do prób instalację należy poddać oględzinom, które należy prowadzić już w trakcie wykonywania poszczególnych fragmentów instalacji, jako formę odbiorów międzyoperacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.7

7.2 Szczególne zasady obmiaru robót

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.8

8.2 Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją kosztorysową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

zgodność z dokumentacją kosztorysową, ST.

rodzaj zastosowanych materiałów

prawidłowość montażu

próby i pomiary elektryczne

prawidłowość działania instalacji i urządzeń elektrycznych

Każda z instalacji po zakończeniu odbioru ma mieć sporządzony protokół stwierdzający jej prawidłowe działanie zgodne z wymogami i jeśli to konieczne protokół ma posiadać załączniki zawierające wyniki badań dokumentujące tę zgodność.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Szczególne zasady dotyczące rozliczenia robót.

Podstawą rozliczenia finansowego robót będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym, a także wskaźniki i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy:

- normy:

PN-E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-05110 Elektryczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego do 380 V

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. inne:

Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

Tom V Instalacje elektryczne – Arkady, Warszawa 1988

# Text boxes

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP.GOK.2710.1.2011