## Załącznik nr 2

do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012

| Lp. | Rodzaj produktu i opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | POWIDZ |  |
| 1. | Łóżka sosnowe wraz ze stelażem- z tarcicy sosnowej 8-12% ,bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa, lakier glos 40, o wym. 80cmx200cm Wymiary łóżka: szczyty -bezgłowie wysokość 610mm, grubość 28mm - trzy deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Zanóżek łóżka o wysokości 480mm, grubość 28mm-dwie deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Bok łóżka o szerokości 140mm i grubości 19mm. Łączenie szczytów z bokami łóżka na dwa kołki ϕ 8 plus śruba z nakrętką młotkową o wymiarach ϕ 6x70. Stelaż rolowany składający się z 14 desek połączony taśmą w kolorze granatowym (szerokość taśmy 30mm). Grubość stelaża rolowanego 20mm. | 59 szt |
| 2 | Materace do łóżek: Materac 80cmx200cm i w materacu 80x200, ilość sprężyn woreczkowych 352 sztuki. Sprężyny woreczkowe wykonane wysokogatunkowego drutu, znajdujące się w oddzielnych kieszonkach zwiększające niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiające elastyczność materaca. Wkład sprężynowy, musi być obłożony obustronnie przekładką tapicerską. Pianka poliuretanowa z atestem „IGMzG”. Boki materaca 450mmx24mm. Pokrowiec na zamku (80% bawełna, 20% poliester), ilość prań 150. Ilość sprężyn musi być zachowana co do jednej sprężyny. Wysokość około 200mm. | 59 szt |
| 3 | Stolik prostokątny-Powidz Stół z tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne, drzewo wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa, lakier glos 20-chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Grubość blatów 28mm, wymiary dł.600mmxszer.700mmxwys.750mm, nogi 55mmx55mm na ćwierćwałek. Łączyna szerokość 105mmx25mm. Oskrzynia łączona z nogą na nakrętkę 8. | 19 szt |
| 4 | Krzesło Krzesło z tarcicy sosnowej 8-10% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne, drzewo wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa. Lakier wodny glos 20. Wymiary krzesła (siedzisko 425mmx435mm-grubość 18mm). Wysokość 935mm, grubość siedziska18mm. Grubość nóg 48mmx27mm, grubość łączyn 40mmx20mm. W oparciu krzesła dwa pionowe szczeble. Siedzisko i oparcie tapicerowane- materiał koloru wg wskazania Zamaiawiającego , nie gorszy niż „NEXT”, pianka 20mm. Spód siedziska obszyty materiałem. | 59 |
| 5 | Stoły kwadratowe- Powidz-rotunda Stół z tarcicy bukowej 6-10 %., bez przebarwień, drewno bardzo dobrze wyselekcjonowane z I klasy drewna bukowego , lakier wodny glos 20, chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Oskrzynia i nogi z drewna bukowego – grubość nóg 70mmx70mm. Blat z okleiny bukowej 27mm. Wymiary stołu 850mmx850mm wys. 750mm | 10 |
| 6 | Krzesła – do rotundy Krzesło z tarcicy bukowej 6-10%. Bez przebarwień, bezsęczne, drzewo bardzo dobrze wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa. Lakier wodny głos 20. Wymiary krzesło 430x425mm, wysokość 970mm, grubość 18mm. Grubość nóg 40mmx21mm-wymiary łączyn 26mmx18mm. Oparcie w kształcie litery „S” zwężone. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem nie gorszym „NEXT” kolor wskazany przez Zamawiającego. Spód siedziska obszyty materiałem. | 40 |
| 7 | Szafa Szafa z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary szafy szer1040mmxgł.580mmx wys 2000mm. Front, czyli drzwi o wymiarach-szerokość łączyn 60mmx1920mm, płycina 892mmx382mm. W środku pięć półek z regulacją. Po lewej stronie drążek metalowy z półką od dołu 300mm. Grubość dolnego i górnego blatu 22mm, grubość boków i przegrody 20mm. Gałka drewniana o wymiarach 25mm ϕ24mm, osadzona na wysokości 960mm. | 19 |
| 8 | Szafka nocna Stolik nocny o tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 20. Wymiary stolika 420mmx359mmx555mm. Grubość blatów 25 mm, grubość boków 19mm, grubość drzwi i szuflady 14mm. Wysokość szuflady 94mm, szerokość 360mm i głębokość 330mm Drzwi-wysokość 345mm, szerokość 36mm, płycina o wysokości 235mm na szerokość 245mm. Nóżki z przodu o wysokości 52mm ϕ64mm z tyłu nóżki 52mm, szerokość 57mmx57mm. Gałka drewniana o wysokości 29mm ϕ22. o wym60x75 wys. 75 | 59 |
| 9 | Półka pod sprzęt RTV Półka pod sprzęt RTV z tarcicy sosnowej o wilgotności 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary 600mmx400mmx600mm z środkową półką. Grubość blatów 23mm górnego i dolnego, grubość boków 20 mm z tyłu sklejka z otworem ϕ60mm. Na zawieszkach | 19 |
| 10 | Wieszak na ubrania z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. O wym szer.58cm wys. 26cm z czapkownikiem, na 4 kołeczki | 19 szt |
| 11 | Lustra łazienkowe wym. zew.40cmx 50cm , | 19 szt |
| 12 | Karnisze z drewna sosnowego, lakierowane, z żabkami – fi standard 25-28m Docięcie wg pomiaru pomieszczeń | 80mb |
| 13 | Meble do recepcji – kmpl Biurko ( 1szt.)z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier głos 30. Wymiary blatu 1200x 800 mm po łuku 110mmx800mm w prostokacie . Blaty połącze ze soba pod kątem prostym. Nadstawka szer.1000mm na dł.250 mmxwys. 250mm przymocowana do blatu 110mm na 800 mm. Szafka po prawej stronie o wym szer.400mmx gł. 750mm na wys.730mm . Z tyłu sklejka sosnowa o grubości 4-5 mm. . Grubość blatu 22mm. Ława ( 1 szt)z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary szer600mmxdł700mmxwys.600mm z dolną półką. Grubość blatu 28mm. Noga 80mmx80mm. Szafa ( 1 szt)z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień bezsęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary 1750mmx600mmx2000mm. Grubość górnego i dolnego blatu 22mm. Szafa czterodrzwiowa-skrajne drzwi, czyli lewe i prawe-półki mniejsze, a środek półki szersze. Front, czyli drzwi (wymiary szerokość łączyn 60mmx1920mm), płycina 892mmx382mm. W środku po 5 półek z możliwością regulacji na trzy poziomy. Grubość boków 20mm. 2 fotele- małe sosnowe, obicia według uzgodnienia z Zamawiającym | 1 kmpl |

| Lp. | Rodzaj produktu i opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | PRZYBRODZIN |  |
| 1. | Łóżka sosnowe wraz ze stelażem- z tarcicy sosnowej 8/12% ,bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa, lakier glos 40, o wym. 90cmx200cm Wymiary łóżka: szczyty -bezgłowie wysokość 610mm, grubość 28mm - trzy deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Zanóżek łóżka o wysokości 480mm, grubość 28mm-dwie deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Bok łóżka o szerokości 140mm i grubości 19mm. Łączenie szczytów z bokami łóżka na dwa kołki ϕ 8 plus śruba z nakrętką młotkową o wymiarach ϕ 6x70. Stelaż rolowany składający się z 14 desek połączony taśmą w kolorze granatowym (szerokość taśmy 30mm). Grubość stelaża rolowanego 20mm. | 27 szt. |
| 2 | Materace do łóżek: Materac o wym. 90cmx200cm. W materacu 90x200, ilość sprężyn woreczkowych 384 sztuk i. Sprężyny woreczkowe wykonane wysokogatunkowego drutu, znajdujące się w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiające elastyczność materaca. Wkład sprężynowy, musi być obłożony obustronnie przekładką tapicerską. Pianka poliuretanowa z atestem „IGMzG”. Boki materaca 450mmx24mm. Pokrowiec na zamku (80% bawełna, 20% poliester), ilość prań 150. Ilość sprężyn musi być zachowana co do jednej sprężyny. Wysokość około 200mm. | 27 szt. |
| 3 | Stolik kwadratowy-Przybrodzin Stół z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne, drzewo wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa lakier glos 20-chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Grubość blatów 28mm, wymiary dł.100cmx100cmxwys.75cm, nogi 550mmx550mm na ćwierćwałek. Łączna szerokość 105mmx25mm. Oskrzynia łączona z nogą na nakrętkę 8. | 9 szt. |
| 4 | Krzesło Krzesło tarcicy sosnowej 8/10%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 20. Wymiary krzesła (siedzisko 440mmx470mmx21mm, wysokość 1010mm). Grubość nóg 45mmx28mm, wymiary łączyn 40mmx20mm. W oparciu krzesła dwa poziome szczeble o wymiarach 45mmx20mm. Siedzisko tapicerowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, nie gorszy niż „Luisiana”-pianka 20mm. Spód siedziska obszyty materiałem. | 27 szt. |
| 5 | Stoły kwadratowe- bar Stół z tarcicy bukowej 6-10 %., bez przebarwień, drewno bardzo dobrze wyselekcjonowane z I klasy drewna bukowego , lakier wodny glos 20, chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Oskrzynia i nogi z drewna bukowego – grubość nóg 70mmx70mm. Blat z okleiny bukowej 27mm. Wymiary stołu 850mmx850mm wys. 750mm | 10 szt. |
| 6 | Krzesła do restauracji Krzesło z tarcicy bukowej 6-10%. Bez przebarwień, bezsęczne, drzewo bardzo dobrze wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa. Lakier wodny głos 20. Wymiary krzesło 430x425mm, wysokość 970mm, grubość 18mm. Grubość nóg 40mmx21mm-wymiary łączyn 26mmx18mm. Oparcie w kształcie litery „S” zwężone. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem nie gorszym „NEXT” kolor wskazany przez Zamawiającego. Spód siedziska obszyty materiałem. | 40 szt |
| 7 | Szafa Szafa z tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary szafy szer1040mmxgł.580mx wys 2000mm. Front, czyli drzwi o wymiarach-szerokość łączyn 60mmx1920mm, płycina 892mmx382mm. W środku pięć półek z regulacją. Po lewej stronie drążek metalowy z półką od dołu 300mm. Grubość dolnego i górnego blatu 22mm, grubość boków i przegrody 20mm. Gałka drewniana o wymiarach 25mm ϕ24mm, osadzona na wysokości 960mm. | 9 szt |
| 8 | Szafka nocna Stolik nocny o tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 20. Wymiary stolika 420mmx359mmx555mm. Grubość blatów 25 mm, grubość boków 19mm, grubość drzwi i szuflady 14mm. Wysokość szuflady 94mm, szerokość 360mm i głębokość 330mm Drzwi-wysokość 345mm, szerokość 36mm, płycina o wysokości 235mm na szerokość 245mm. Nóżki z przodu o wysokości 52mm ϕ64mm z tyłu nóżki 52mm, szerokość 57mmx57mm. Gałka drewniana o wysokości 29mm ϕ22. | 9 szt |
| 9 | Półka pod sprzęt RTV Półka pod sprzęt RTV z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary szer600mmx400mmx600mm z środkową półką. Grubość blatów 23mm górnego i dolnego, grubość boków 20 mm z tyłu sklejka z otworem ϕ60mm. Na zawieszkach | 9 szt |
| 10 | Wieszak na ubrania z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. O wym szer.58cm wys. 26cm z czapkownikiem, na 4 kołeczki | 9 szt. |
| 11 | Lustra łazienkowe wym. zew.40cmx 50 | 9 szt. |
| 12 | Karnisze z drewna sosnowego, lakierowane, z żabkami – fi standard. Docięcie wg pomiaru pomieszcze | 46mb |
| 13 | Meble do recepcji Biurko (1 szt)z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier głos 30. Wymiary blatu szer1000x dł.500 mm wys..750mm . Grubość blatu 22mm. Po prawej stronie szufladka i drzwiczki. Szafa z tarcicy (1 szt.)sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień bezsęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary szer.800mmxgł.600mmxwys.2000mm. Grubość górnego i dolnego blatu 22mm. Szafa dwudrzwiowa-w szafie 5 półek z możliwością regulacji . Front, czyli drzwi (wymiary szerokość łączyn 60mmx1920mm), płycina 892mmx382mm. Grubość boków 20mm. | 1 kmpl. |

Wszystkie wymiary wg opisów przedmiotu zamówienia