Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(Znak postępowania: Z.271.9.2021)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Warunki Zamawiającego | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy). |  |
|  | W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej powyżej 3 000 kg, Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku. |  |
|  | Przebieg samochodu: max. 50 km |  |
|  | Samochód bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE,. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - min 5 z kierowcą. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, moc min. 150 [kW], moment obrotowy min 420 Nm, pojemność min 1990 dm3. Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej - stalowa. |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min 6 biegowa + bieg wsteczny. |  |
|  | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada min. tylnego mechanizmu różnicowego. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. |  |
|  | Felgi fabryczne min 17". Opony AT w rozmiarze zgodnym z świadectwem zgodności WE. Dodatkowo komplet kół zimowych |  |
|  | Prześwit minimum 220 mm |  |
|  | Kąt natarcia minimum 290 |  |
|  | Kąt zejścia (bez haka) minimum 270 |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |
|  | Kolor nadwozia: czerwony. |  |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: długość: min. 5300, wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1800, rozstaw osi: min. 3000, szerokość min. 1900 (bez lusterek). minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5m. głębokość brodzenia pojazdu min. 800 mm, wymiary przestrzeni ładunkowej – co najmniej 1500 x 1500 mm. |  |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu samonośnym, jednobryłowym czterodrzwiowym z paką. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |
|  | Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie sterowanymi szybami części przedniej kabiny i manualnie sterowanymi w części tylnej kabiny. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. |  |
|  | Klimatyzacja (dopuszczalna manualna). |  |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |
|  | Radioodtwarzacz wraz z gniazdem USB, systemem Bluetooth. |  |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy itp. |  |
|  | Trzecie światło stop. |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | Przestrzeń bagażowa pojazdu wykończona materiałem antypoślizgowym. Orurowanie przestrzeni bagażowej kompatybilne z zabudową paki. Roleta zwijana - pokrywa bagażnika wykonana w kolorze nadwozia lub czarnym. |  |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg |  |
|  | Hak holowniczy, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. |  |
|  | Masa przyczepy z hamulcem 3500 kg zgodnie ze świadectwem WE. |  |
|  | Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy. |  |
|  | W kabinie kierowcy radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacja antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHzw trybie cyfrowym i analogowym, Min. 160 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu, - radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA) - cztery programowalne przycisków funkcyjne - zdalne programowanie drogą radiową • blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem • mikrofon typu „gruszka” • antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk • uchwyt • instrukcja obsługi w języku polskim do radiotelefonu Minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon. Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Zamawiającego. Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym. |  |
|  | RADIOTELEFON NASOBNY 2X Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHzw trybie cyfrowym i analogowym, Min. 160 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu, - radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA) - cztery programowalne przycisków funkcyjne - zdalne programowanie drogą radiową • blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem • antena na pasmo pracy radiotelefonu • uchwyt • instrukcja obsługi w języku polskim do radiotelefonu Minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Zamawiającego. Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym. |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, • Dwie lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, • Dodatkowe dwie lampa dachowe LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu • Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, • Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia o mocy wzmacniacza min. 100W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, dopuszczalny montaż głośnika pod pokrywą silnika. |  |
|  | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w WYCIĄGARKE zamocowaną w przedniej części pojazdu. Uciąg minimum 4000kg. Długość liny minimum 25m. |  |
|  | ORUROWANIE OSŁANIAJĄCE WYCIĄGRKĘ Orurowanie obejmujące wyciągarkę , mocowane z przodu pojazdu, z dokumentami umożliwiającymi ich użytkowanie |  |
|  | UBRANIA SPECJALNE x 5 - tkanina NOMEX NXT, - otwory rewizyjne odługości min.40 cm, - zamek typu anti-panic, - spodnie z podwyższonym karczkiem, elastycznymi szelkami o regulowanej długości z możliwością odpinania oraz możliwością regulacji pasu, - wzmocnienia na kolanach i łokciach, krawędziach rękawów i spodni z Kevlaru, - wzmocnienia na łokciach i kolanach w postaci wkładu amortyzującego nacisk. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 10 l/100 km. |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. |  |
|  | Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od podpisania umowy |  |
|  | Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: w siedzibie wykonawcy |  |
|  | Gwarancja wyposażenia dodatkowego – min 12 miesięcy |  |

Dodatkowe informacje

| 1 | Dodatkowe informacje | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Wykonawca wykona oznakowanie samochodu numerami operacyjnymi oraz nazwą jednostki i inne oznakowanie wg wykazu dostarczonego przez Zamawiającego lub obowiązujących norm i przepisów. |  |
| 1.2 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. |  |
| 1.3 | Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez zamawiającego osób w zakresie obsługi pojazdu w dniu przekazania pojazdu. |  |
| 1.4 | Samochód zostanie wydany zamawiającemu w siedzibie Wykonawcy. |  |

Wyposażenie dodatkowe transportowane w samochodzie zamiennie z zachowaniem MMR pojazdu.

Wraz z samochodem Wykonawca dostarczyć musi:

  - Instrukcję obsługi w języku polskim,

  - Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

  - Książkę przeglądów serwisowych,

  - Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

  - Świadectwo homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE,

  - Kartę pojazdu.