SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Budowa :  Przebudowa drogi gminnej – ul. Lipowej na odc. od

ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej w m. Wielichowo.

WSTĘP

1. Część ogólna specyfikacji

1.a. Nazwa zamówienia :  Przebudowa ul. Lipowej w m.Wielichowo.

1.b. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem

modernizacji nawierzchni ul. Lipowej.

1/ roboty przygotowawcze

2/ roboty rozbiórkowe

3/ ustawienie krawężników, obrzeży

4/ wykonanie chodników

5/ wykonanie nawierzchni na wjazdach, parkingu i zatokach

postojowych

6/ roboty ziemne związane z korytowaniem

7/ wykonanie podbudowy tłuczniowej

8/ roboty bitumiczne – nawierzchnia

9/ wykonanie nawierzchni z kamienia polnego

10/ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.c. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi własność Gminy Wielichowo.

2.  Wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa została opracowana na potrzeby

Gminy Wielichowo.

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek ul. Lipowej od

ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej.

1.  ZAGADNIENIA  OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z

- 2 -

wykonaniem przebudowy drogi gminnej określa  wymagania w

zakresie :

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz sprawdzenia i odbioru

robót

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczne opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych stanowią podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

  - WYMAGANIA OGÓŁNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych w trakcie budowy wymogów nadzoru budowlanego.

  - WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności :

-  zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robot w

wymaganych specjalnościach

-  realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika

budowy określonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego

  - ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości

- 3 -

eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po

zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w

formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie

ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed

upływem terminu do składania ofert /zapytań do SIWZ/.Wniosek w tej

sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane

rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych

z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia

zmian poza następującymi przypadkami :

- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady  /w tym

przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia

rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady

/ w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,  a w

przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również

potwierdzone przez projektanta.

  - Zmiany materiałów

Należy stosować wyroby i materiały określone w dokumentacji lub równoważne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych]

  - Obiekt ma spełniać wymagania określone w :

a/ dokumentacji technicznej

b/ przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.1 Prawa

Budowlanego/

c/ Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do

obowiązkowego stosowania /Rozporządzenie MSWiA z dnia

4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych

Polskich Norm.

d/ aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących

wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

e/ niniejszej specyfikacji

- 4 -

2.  ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Roboty przygotowawcze

a/ wycinka drzew

b/ przełożenie punktów osnowy geodezyjnej

2.2. Roboty rozbiórkowe

a/ rozebranie ist. krawężników, obrzeży, chodników

b/ rozebranie ist. nawierzchni z trylinki, kamienia polnego,

naw.betonowej

c/ frezowanie ist.nawierzchni betonowej

d/ rozebranie ist.studni ściekowych

e/ odwóz materialu z rozbiórek

f/  regulacja pionowa urządzeń obcych

2.3. Krawężniki, obrzeża, chodniki

a/ kopanie rowków pod krawężniki

b/ ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem

c/ ustawienie obrzeży betonowych

d/ wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50cm kolor melanż

śrutowany

e/ wykonanie chodników z kostki HOLLAND kolor  melanż

śrutowany

f/ wykonanie nawierzchni z kostki HOLLAND kolor grafitowy na

wjazdach, parkingu i zatokach postojowych

2.4. Podbudowa

a/ wykonanie koryta pod jezdnię, parking i zatoki postojowe

b/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku

c/ wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego pod jezdnię

d/ wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnię wjazdów,

parkingu, zatok postojowych i pod nawierzchnię z kamienia

polnego

e/ mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudów

f/ zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego

std.II

2.5. Ścieki przykrawężnikowe

a/ wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki HOLLAND

b/ wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej

granitowej

- 5 -

2.6. Nawierzchnia bitumiczna .

a/ ułożenie warstwy profilowej z masy betu asfaltowego std.II

c/ ułożenie warstwy wiążącej z masy betonu asfaltowego std.II

d/ ułożenie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II

2.7.  Oznakowanie

a/ ustawienie znaków drogowych pionowych

b/ wykonanie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych

- WYMAGANIA  MATERIAŁOWE

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być      w I gat.  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

- WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZĄCE SPOSOBU

WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać

się z dokumentacją.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze

budowy. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz

aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP.

Wykonawca odpowiada za bezpieczne prowadzenie robót

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ponosi

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i

osobom trzecim powstałe wskutek niewłaściwego prowadzenia robót.

Niedopuszczalne będą zmiany postanowień zawartych w umowie oraz

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla

zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której wybrano oferenta.

Za prace przewidziane w przedmiarze, dokumentacji projektowej oraz

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie wykonane, nie

będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- 6 –

- OCENA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA I SPOSOBU ODBIORU

ROBÓT

Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy poprzez

inspektora nadzoru inwestorskiego i osobę uprawnioną do kontaktów z

oferentami. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie Z Polskimi

Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych.

Gotowość do odbioru wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie z

trzydniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca dostarczy do odbioru niezbędne atesty dopuszczające

dane wyroby do stosowania w budownictwie.