Załącznik nr 2

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :	Przebudowa drogi w m. REŃSKO

Kod CPV :	45233140-2   Roboty drogowe

Obiekt :	m. REŃSKO ul. Tysiąclecia,  km 0+000 - 0+462 (ul. Łąkowa)

Adres :	REŃSKO

przebudowa dróg w m. Reńsko

Zamawiający :	Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie

Budowa :	Przebudowa drogi w m. REŃSKO

Obiekt :	m. REŃSKO ul. Tysiąclecia,  km 0+000 - 0+462 (ul. Łąkowa)

Adres :	REŃSKO

przebudowa dróg w m. Reńsko

Data : 2007-11-05	 Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.	ASORTYMENT :   Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowychod km 0+000 do km 0+462

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Kod CPV :  45233140-2

1.	Pozycja	 0,462	km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ul. Tysiąclecia od km 0+000 do km 0+462 :	462/1000 =	 0,462

Razem obmiar =	 0,462

2.	ASORTYMENT :   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Kod CPV :  45233140-2

2.	Pozycja	2 822,000	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ul. Tysiąclecia od km 0+000 do km 0+462 :	462*6+50 =	2 822,000

Razem obmiar =	2 822,000

3.	ASORTYMENT :   Krawężniki (betonowe i kamienne)

Numer specyfikacji :  D-08.01.01

Kod CPV :  45233140-2

3.	Pozycja	 162,400	m

Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o

wymiarach 15x30 cm - krawężnik inwestora

Numer specyfikacji :  D-08.01.01

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ul. Tysiąclecia i Śmigielska 0+000 - 0+462 :	408,6-353+(462-408,6)*2 =	 162,400

Razem obmiar =	 162,400

4.	ASORTYMENT :   Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt

chodnikowych)

Numer specyfikacji :  D-08.05.00

Kod CPV :  45233140-2

przebudowa dróg w m. Reńsko

Data : 2007-11-05	 Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

4.	Pozycja	 109,000	m

Ścieki uliczne (na ławie betonowej o grubości - 25 cm) z kostki brukowej betonowej układanej w : dwóch

rzędach

Numer specyfikacji :  D-08.05.00

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

462-353 =	 109,000

Razem obmiar =	 109,000

5.	ASORTYMENT :   Podbudowy

Numer specyfikacji :  D-04.04.00

Kod CPV :  45233140-2

5.	Pozycja	2 922,000	m2

Podbudowy z kamienia naturalnego, (kamień polny) przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu minimum 10

cm   -  kamień inwestora

Numer specyfikacji :  D-04.04.00

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ul. Tysiąclecia i Śmigielska 0+000 - 0+462 :	2922 =	2 922,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej	Razem obmiar =	2 922,000

6.	Pozycja	2 822,000	m2

Podbudowy z gruzu betonowego, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu minimum 10 cm - gruz

betonowy inwestora

Numer specyfikacji :  D-04.04.00

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ul. Tysiąclecia i Śmigielska 0+000 - 0+462 :	2822 =	2 822,000

Razem obmiar =	2 822,000

7.	Pozycja	 141,100	m3

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o uziarnieniu ciągłym (GRH) 0-31,5 mm,

zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Numer specyfikacji :  D-04.04.00

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ul. Tysiąclecia od km 0+000 do km 0+462 :	2822*0,05 =	 141,100

Razem obmiar =	 141,100

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---