Żołynia, dnia 06.08.2010 r.

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Żołyni wraz z izolacją fundamentów”.

Kody CPV 	4511300-1 – roboty rozbiórkowe,

45232452-5  - roboty odwadniające,

45320000- 6 – roboty izolacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia budynku szkoły wraz z izolacją fundamentów.

Prace obejmować będą:

| Opis pozycji | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- |
| 1. Roboty przygotowawcze |  |  |
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | 0,15 | km |
| 1.2. Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie | 84,000 | m |
| Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm | 17,050 | m2 |
| Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15 cm | 39,700 | m2 |
| 1.5. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | 58,8 | m2 |
| 2. Roboty ziemne |  |  |
| 2.1. Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III | 284,004 | m3 |
| 2.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25 – 0,6 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | 69,360 | m3 |
| 2.3. Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III | 284,004 | m3 |
| 2.4. Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV | 69,360 | m3 |
| 3. Izolacja fundamentu |  |  |
| 3.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 2 warstwy | 180,320 | m2 |
| 3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej wytłaczanej, pionowa | 180,320 | m2 |
| 4. Kanalizacja burzowa, drenaż |  |  |
| 4.1. Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE | 6 | szt. |
| 4.2. Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm | 144,5 | m |
| 4.3. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm | 116,7 | m |
| 4.4.Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe | 18,992 | m3 |
| 4.5. Przykanaliki z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm, - odprowadzenie wody z rur spustowych do studzienek zbiorczych | 9 | szt. |

Termin składania ofert: 12.08.2010 r.

Miejsce składania ofert: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, ul. Górska 2A, 37-110 Żołynia.

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2010 r.

Forma składania ofert: wymagana forma pisemna.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: pod nr tel. (17)2243904.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Żołynia Nr 175/10 z dnia 26 maja 2010 r.

Dyrektor Szkoły

Jolanta Kuras