# PRZEDMIAR ROBÓT

# 1.	Sieć kablowa NN:

| 1. | KNR 2-01 070103 | Ręczne kopanie rowu kablowego o szer. dna 0,4 m i głęb. 0,8 m w gruncie kat. IV | mb | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | KNR 2-01 070403 | Ręczne zasypanie rowu kablowego o szer. dna 0,4 m i głęb. 0,6 m | mb | 350 |
| 3. | KNR 5-10 030101 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dnie rowu kablowego | mb | 700 |
| 4. | KNR 5-10 030302 | Układanie rur ochronnych DVK-110 | mb | 30 |
| 5. | KNR 5-15 091402 | Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego pod szafę kablową | kpl | 3 |
| 6. | KNR 5-08 040104 | Przygotowanie podłoża do zabudowania złącz kablowych | szt | 15 |
| 7. | KNR 5-08 040306 | Montaż złącza kablowego ZK-1b | szt | 11 |
| 8. | KNR 5-08 040306 | Montaż złącza kablowego ZK-2 | szt | 4 |
| 9. | KNR 5-08 040310 | Montaż szaf kablowych na gotowym fundamencie | szt | 3 |
| 10. | KNR 5-10 030602 | Wykonanie podwiertu pod drogami rurą SRS-110 | mb | 29 |
| 11. | KNR 5-10 010302 | Układanie kabla YAKY 4x35 w rowie kablowym | mb | 15 |
| 12. | KNR 5-10 010303 | Układanie kabla YAKY 4x70 w rowie kablowym | mb | 73 |
| 13. | KNR 5-10 010304 | Układanie kabla YAKY 4x120 w rowie kablowym | mb | 654 |
| 14. | KNR 5-10 011402 | Wciąganie kabla YAKY 4x35 do rury | mb | 15 |
| 15. | KNR 5-10 011403 | Wciąganie kabla YAKY 4x120 do rury | mb | 84 |
| 16. | KNR 5-10 0114803 | Układanie kabla YAKY 4x70 na słupie betonowym | mb | 12 |
| 17. | KNR 5-10 0114803 | Układanie kabla istniejącego na słupie betonowym | mb | 6 |
| 18. | KNR 5-10 080906 | Układanie uziomu z bednarki FeZn 25x4x w wykopie | mb | 470 |
| 19. | KNR 5-10 060106 | Obróbka na sucho żył kabla YAKY 4x35 | szt | 4 |
| 20. | KNR 5-10 060107 | Obróbka na sucho żył kabla YAKY 4x70 | szt | 4 |
| 21. | KNR 5-10 060107 | Obróbka na sucho żył kabla YAKY 4x120 | szt | 36 |
| 22. | KNR 4-03 030203 | Montaż bezpiecznika mocy 32 A | szt | 57 |
| 23. | KNR 4-03 030203 | Montaż bezpiecznika mocy 160 A | szt | 6 |
| 24. | - | Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy przyłącza - inwentaryzacja powykonawcza |  |  |

# 2.	Sieć napowietrzna NN:

| 1. | KNR 2-01 070706 | Wykopanie oraz zasypanie wykopu pod słupy demontowane | m3 | 48,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | KNR 5-10 070503 | Demontaż słupów rozkracznych Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 9 |
| 3. | KNR 5-10 070105 | Demontaż słupa pojedynczego Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 1 |
| 4. | KNR 5-10 070702 | Demontaż podpory Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 1 |
| 5. | KNR 5-10 090501 | Demontaż przyłącza 2xAL16 (5 szt x 2 prz.) Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 10 |
| 6. | KNR 5-10 090501 | Demontaż przyłącza 4xAL16 (6 szt x 4 prz.) Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 24 |
| 7. | KNR 5-10 090602 | Demontaż przyłącza YADYn Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 4 |
| 8. | KNR 5-10 99372 | Demontaż przyłącza wykonanego przewodem AsXSn Współczynnik do R i S = 0,6 | szt | 3 |
| 9. | KNR 5-10 99372 | Demontaż jednostronny i ponowny montaż przyłączy wykonanych przewodem AsXSn Współczynnik do R i S = 1,2 | szt | 3 |
| 10. | KNR 5-10 090101 | Demontaż przewodu AL do 50 mm2 Współczynnik do R i S = 0,6 | km | 1,95 |
| 11. | KNR 5-10 090101 | Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego przewodu AL do 50 mm2 | km | 0,7 |
| 12. | KNR 5-10 99371 | Montaż przyłączy wykonanych przewodem AsXSn 2x16 | szt | 3 |
| 13. | KNR 2-01 070706 | Wykopanie oraz zasypanie wykopu pod słupy betonowe | m3 | 10,45 |
| 14. | KNR 5-10 070208 | Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego E-12/12 | szt | 3 |
| 15. | KNR 5-10 99341 | Montaż przewodu linii napowietrznej typu AsXSn 4x50 | km | 0,04 |
| 16. | KNR 5-10 090401 | Montaż mostków rozłącznych | szt | 28 |
| 17. | KNR 5-10 080304 | Montaż odgromnika GXo | szt | 9 |
| 18. | KNR 5-10 080102 | Montaż poprzeczników krańcowych PK-4 | szt | 4 |
| 19. | KNR 5-10 080911 | Montaż uziemienia - mechanicznie | mb | 36 |

# 3.	Rozbiórka chodników i nawierzchni:

| 1. | KNR 2-31 080301 | Rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej - mechanicznie | m2 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | KNR 2-31 080101 | Jak wyżej lecz nawierzchni betonowej | m2 | 15 |
| 3. | KNR 2-31 050201 | Rozbiórka i ponowny montaż chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej Współczynnik do R i S = 1,2 | m2 | 6 |