Żołynia, dnia 14.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zapraszamy do złożenia oferty 
w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózie Stadnickiej”.

- Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna

w Brzózie Stadnickiej

Brzóza Stadnicka 103

37-110 Żołynia

- Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczno-użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego:

- Samochód nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r., posiadający ważne badania techniczne.

- Pojazd powinien spełniać „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

- Karoseria oraz zabudowa samochodu nie może posiadać żadnych uszkodzeń

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO

Specyfikacja techniczna nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie Stadnickiej - wymagania minimalne:

| LP | Wyszczególnienie | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015. Podać producenta i typ nadwozia. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – kopie załączyć do oferty. - dokument "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu w zakresie: mocy pojazdu (wymagany parametr wyraźnie zakreślić). |  |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość maksimum 6600 mm - wysokość maksymalna 2750 mm - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3600 mm - ładowność po zabudowie minimum 750 kg |  |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED |  |
| 1.5 | Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 125 KM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 300 Nm, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5, pojemność skokowa minimum 2000 cm3 |  |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |
| 1.8 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
| 1.9 | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - układ foteli w kabinie 1+1+4 - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy - wskaźnik temperatury zewnętrznej - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie - światła przeciwmgielne - radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy - poduszka powietrzna dla kierowcy - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy - szyby w tylnych drzwiach przesuwne - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. |  |
| 1.10 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
| 1.11 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 1.12 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
| 1.13 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |
| 2. Zabudowa pożarnicza |  |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2800mm. |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1000 mm, tylnej minimum 800 mm. |  |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej. |  |
| 2.7 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.8 | Na platformie dachowej mocowanie na drabinę strażacką trzy przęsłową. |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
| 2.10 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |

Pozostałe parametry muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1846 oraz wymaganiami CNBOP dla uzyskania Świadectwa Dopuszczenia.

Producent zabudowujący pojazd musi posiadać autoryzację jako producent zabudów uzyskaną od producenta podwozia na którym pojazd jest zbudowany – kopie załączyć do oferty

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV:   34.14.42.10-3 Wozy strażackie

Nabywcą samochodu  i wyposażenia będzie OSP, zaś płatnikiem nr 1 – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. podkarpackiego, , płatnikiem nr 2 – Ochotnicza Straż Pożarna Brzózie Stadnickiej, Brzóza Stadnicka 103, 37-110 Żołynia, NIP 815-15-35-513.

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie – do 35 dni od podpisania umowy.

Warunki płatności: przelew - termin 21 dni.

- Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w zakresie merytorycznym Krzysztof Wawro nr tel. 505086607, w zakresie proceduralnym Piotr Kuras nr tel. 17 2243018 wew. 32, faks: 17 2243476, e-mail: urzad@zolynia.pl

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

1. 	Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)	wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,

2)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

3)	specyfikacja techniczna oferowanego samochodu.

4. Kopia Świadectwa CNBOP

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w Urzędzie Gminy w Żołyni, 37-110 Żołynia, Rynek 22, pokój nr 102 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu dla OSP” w terminie do dnia 22.07.2015 godz. 10.00

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (Zał. Nr 1).

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego parametry techniczne pojazdu,

3. Specyfikację techniczną oferowanego samochodu z podaniem producenta, modelu

oraz listę wyposażenia.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena i wyposażenie

X.	 Informacje o formalnościach

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.	Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.	Przed podpisaniem umowy samochód winien być udostępniony do oględzin wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.

5.	Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający:

Żołynia, dnia 14.07.2015

Krzysztof Wawro

Prezes Jednostki OSP Brzóza Stadnicka

Załącznik nr 1

………………………………….                                                            ……………………..

Pieczątka firmowa                                                                               miejscowość, data

Formularz oferty

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózie Stadnickiej

…………………………………………………………..…………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………..

(nr telefonu, faks oraz email)

Oferuję/my wykonanie zadania za cenę netto: ………………………… + podatek VAT

( 8 %):  zł; tj. cena brutto w wysokości ………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)

…………………………………                                                                                                   (podpis Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)