Żołynia, 01.04.2019 r.

DZ.271.1.2019

# ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Dostawa sprzętu komputerowego 
i biurowego w ramach kosztów pośrednich projektu „Odkrywcy Nowych Możliwości 
w Gminie Żołynia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12 a ustawy- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.); Zamawiający- Gmina Żołynia reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Żołyni zmienia treść SIWZ i treść ogłoszenia o zamówieniu na zadanie p.n.: Dostawa sprzętu komputerowego 
i biurowego w ramach kosztów pośrednich projektu „Odkrywcy Nowych Możliwości 
w Gminie Żołynia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w następującym zakresie:

I. W  Szczegółowym wykazie dostaw stanowiącym  załącznik nr 5 do SIWZ (str. 36 SIWZ) Zamawiający zmienia treść Szczegółowy opis wyposażenia pracowni TIK – wymagania minimalne na Szczegółowy opis sprzętu komputerowego i biurowego – wymagania minimalne.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zamawiane w ramach postępowania komputery stacjonarne z monitorem i oprogramowaniem będą wykorzystywane do użytku 
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Żołyni - 2 szt. oraz 
w sekretariatach  szkół – 4 szt.

II. Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określenia minimalnych wymagań monitora w opisie komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem 
w Szczegółowym wykazie dostaw stanowiącym  załącznik nr 5 do SIWZ, w następujący sposób.

| 3 | Monitor | Format ekranu monitora: panoramiczny Przekątna ekranu: min 23 cali Rozstaw pikseli: max 0.300 mm Typ panela: TN/TFT IPS Technologia podświetlenia LED backlight Rozdzielczość obrazu: fulHD Proporcje ekranu: 16:9 Czas reakcji matrycy: max 6 ms Jasność: min 250 cd/m2 Kontrast: min 1000:1 / 3000000:1 Liczba wyświetlanych kolorów Min 16,7 mln Certyfikaty: CE, ENERGY STAR Złącza wejściowe min 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort Pobór mocy (praca/uśpienia) max 25/<0,50 Wat |
| --- | --- | --- |

III. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert Zamawiający zmienia na dzień: 04-04-2019 r.,                            godz. 1000.

Termin otwarcia ofert Zamawiający zmienia na dzień: 04-04-2019 r.,                              godz. 1015.

W  związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulegają  wszystkie zapisy SIWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. Wójta

Artur Gerersdorf

Dyrektor Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół w Żołyni